GM-80型吸尘器

GM-80P,独一无二的地方是有三个支撑点，还有近6.25公升大的双层过滤纸袋容量，跟加大的棉质主过滤网，另配微过滤网或高效率过滤网可以过滤0.3-0.1微米的尘埃 。 
GM80有能力过滤掉99.97%的粉尘包括0.3微米大小的粉尘。它结合了强力的吸力、过滤能力和安静的工作环境，这种吸尘器理想适用于许多地方 包括:实验室的污染控制、无尘室或其它对灰尘敏感的场所，有害粉尘扬起物包括石棉等等。

特点： 
1，适用于无尘室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等 
2，三个支撑点 
3，6.25公升大的过滤纸袋容量 
4，滤网高效率过滤效果0.3μm达99.97%

GM-80 四大过滤系统： 
第一层过滤：纸袋 
Nilfisk吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当空气穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理可目视的粉尘。 
第二层过滤：主过滤棉布 
静电处理之特大绵绒的主过滤网，可以过滤掉4μm大小的粉尘达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种Dralon材质的Gore-Tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995% 大于0.33μm的灰尘）。 
第三层过滤：马达保护套* 
标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉2 μm 大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低HEPA或 ULPA之受污染并处长其寿命。 
第四层过滤：HEPA或ULPA过滤器* 
HEPA（高效率过滤器）是最后一层的过滤。是由玻璃纤维纸所制造。它可以过滤掉0.3μm的粉尘达99.97%，是人类头发直径的1/300的粉尘。每一个过滤器都经过DOP（美国陆军总部）的测试，并使用在适合的规格上。HEPA过滤器可以收集到有毒的危险的粉尘。适合用在较细微的过滤。ULPA（超高效率过滤器）也是使用玻璃纤维纸所制造，但是它的材质编排的更加的紧密。它可以过滤掉99.9995%的粉尘，包括0.12μm大小的粉尘，是人类头发直径的1/960。ULPA过滤器比HEPA过滤器更适合用在极重要的污染控制里。

（ * 可选装） 
无尘室 Class 1 : 加装 GORE-TEX 滤布（可抗酸硷及高温粉尘）ULPA超高效率过滤器。 
无尘室 Class 10 : 加装 ULPA 超高效率过滤器过滤效果（0.12μm 达 99.9995% ）。 
无尘室 Class 100 : 加装 HEPA 高效率过滤器过滤效果（0.3μm 达 99.97% ）。 
无尘室 Class 100000 : 加装微尘排气过滤器（指一般 GM80）过滤效果（0.6μm 达99.5% ）。加装集气罩时：可节省 HEPA 过滤器及ULPA过滤器的使用，直接将废气排出于无尘室外，则不污染无尘室。

技术参数：

| GM-80吸尘器 |
| --- |
| 马达种类 | - | 外置式马达 |
| 消耗功率 | W | 1200 |
| 空气流量 | l/sec | 38 |
| 真空压 | mm/mg | 2270 |
| 音值 | dB(A) | 61 |
| 主过滤面积 | c㎡ | 2600 |
| 集尘桶容量 | l | 12.25 |
| 纸袋容量 | l | 9.25 |
| 重量 | kg | 5.0 |
| 高x桶体直径 | mm | 410x300 |

随机配件：

- 塑料尖嘴吸头                   1件；

- 梳化扒头                       1件；

- 圆刷毛吸头                     1件；

- 地毯/地板两用扒头              1件；

- 2米胶质软喉                   1条；

- 铝管                           2支；

- 纸质尘袋                       1个；

- HEPA过滤网                   1个；

- 固定过滤网装置                 1个。