Ci3000 Weather-Ometer氙灯老化测试仪

Ci3000+代表了实验室老化设备方面应用数字、光学技术的最高科技，建立了重复性、重现性和操作效率方面的最新标准。

 无与伦比的重复性和重现性：在空气流动、辐照度和控制系统方面的设计和制造革新大大降低了严格试验参数的可变性。结果：Ci3000+可以达到更高的温度、湿度和光照一致性。

 更快、更简单的维修，提高实用性:对控制部分、测试箱体、用户可服务部件、诊断屏幕等全部可从正面进入，自动氙灯校准和提升的部件寿命是降低保养时间和成本的巨大进步。

 简单的操作：以微处理器为基础的用户界面简化了试验开始步骤，提高了诊断能力，可自动进行校准，对用户自定义测试循环进行简单编程。

 可靠的全光谱日光重现：经过证明“Ci”可控辐照氙光灯系统可提供恒定的光能，简单的改换适合氙灯光谱的灯管过滤片来模拟与产品最终使用条件相匹配的不同日晒条件。经过合适过滤的氙灯是目前对自然阳光的最好复制。

 满足国际老化和色牢度测试要求：Ci3000+老化仪可满足ASTM，ISO，SAE，CEN,DIN,AATCC，JASO，JIS，BS，AFNOR和其它的国际组织所指定的测试条件。

 在简易性和功能性方面达到顶点。Atlas Ci3000+提供了老化和色牢度的解决办法。它提供了广阔的标准和自定义试验编程功能，Smart Light Damper保证光过滤片的合适选择.

 窄带或宽带控制，可有选择地监测另一个波长。

 对箱体温度和黑板温度即时、自动的闭环控制。

 简单安装和快速断开的4500瓦氙灯系统。

 温度和湿度的的时间比例闭环控制。

 Smart Damper保证整个箱体内环境稳定。

 不绝缘（ASTM/ISO）或绝缘(DIN/ISO)黑板传感器均可用来控制/监测试验参数。

 Smart Light Damper会阻止操作者在安装了不正确的过滤片时开始或校准试验。

 菜单驱动的液晶控制面板简化操作。

 与相类似的机器相比，正面与背面进入减少了占地面积。

 方便用户和服务技术员进入。

 程序储存功能提供了对实际上无限步骤更换进行简单编程的能力。

 改良系统控制均匀的空气流动。空气是从下面吸入，而不是吹入增大的箱体中，直接向上经过样品架和样品，不产生湍流，从箱体上部排出。结果：热量和空气在样品暴露区均匀分布。

 带专利的Smart Damper系统对温度、湿度进行微调控制。风门和加热器系统的数字比例控制减少测试箱体内的温度和湿度波动。它也可以对实验室环境进行补偿。

 带有专利的黑板温度和箱体温度的独立、自动控制。风扇速度和Smart Damper的自动调节可以对箱体和黑板温度进行同时和独立控制。

 闭环、时间比例Vibra-Sonic湿度控制。该系统可以在一个更大的操作条件范围内提供比简单的ON/OFF开关系统更敏感、即时的控制。

 更坚固的架子稳定样品位置.采用不锈钢和加强设计的精确制造将在试验和样品放置过程中的架子变形减到最低。标准的单层样品架可以容纳各种Atlas样品夹。

 正向灯管样架对直系统提供精确的样品同心性。重新设计的灯管和样架装配提供更好的对直性。灯管装配时独一无二的球体与灯座连接可精确调节灯管来保证同心对直。

 灯管定位锁保证灯管指向重复性。灯管装配定位栓保证对工作灯管和校准灯管相对于光监测器的可重复定位。产生更高的校准和操作精度。

 闭环辐照度控制系统。在每个试验过程中对辐照量进行恒定的测量和控制保证在灯管寿命内的均匀暴晒。

 可选的CIRA（涂层红外吸收）过滤片提高重复性和重现性。特殊的涂层内过滤片提供更好的阳光模拟和稳定的透射率。它的寿命是现存的Atlas内过滤片的5倍。

 有些国际标准要求窄带辐照控制，另一些要求宽带控制。Ci3000+老化箱可以选择在控制任一波长模式时监测另一个。

 标准操作范围扩展试验选择性。Ci3000+提供在340nm，420nm，300-400nm控制和监测的能力。它提供超过2个太阳辐照量水平的能力和可选的冷冻设备拓宽了试验温度范围。

 强有力的控制器提供更强的测试能力、适用性和控制。

 针对用户配置的性能和选项提供宽阔的适应性。窄带或宽带光监测，第二黑板或白板温度测量，各种不同的样品夹，对多达三个样架感应器的收集环，2个太阳的辐照量水平，多种氙灯光过滤片及宽广的箱体温度和黑板温度操作范围拓宽了适应性。

 快速选择标准测试程序。通过简单的按键从内存中选择标准程序和用户自定义程序。

 快速、简易的试验设置和监测。菜单驱动屏幕引导按键进入参数值。多重监测屏幕可随时浏览试验数据。

 厂方安装的标准的试验参数。多达12个工厂编制的、普遍使用的褪色和老化试验序列。用户可以定义、编制和储存5个另外的序列。

 Smart Damper Monitor保证精确的操作。对宽带和窄带过滤片进行电子辨认。程序保证在操作以前安装正确的过滤片。

 可以容纳多种样品夹。各种不同形状和尺寸的样品可以装在样品架上而不碰到箱体内壁。不规则形状的样品、很薄的弹性膜样品、拉伸棒、标准基材上的涂层、受张力的材料、纺织品布料、塑料片和瓶子都可以装在标准和特制的样品夹上。

 方便、快速地进行服务。主要的保养项目从正面进行。所有的外部面板都可以方便地移走。滑出控制面板可以接触到许多电子部件。新式的装灯设计简化了灯管安装和保养。

 屏幕显示诊断信息。诊断屏幕告诉用户预防性的保养和校准要求。提供准确的提示来解决问题。

 自动辐照度校准节约时间。菜单驱动软件进行有效和精确的校准。典型的过程在15分钟内完成。

 在有计划的、自动的辐照度校准过程中保存和恢复正在进行的试验。控制器可以保存正在进行中的试验数据，并从校准中断前的同一点完成试验。

 更长的灯管寿命。经过证明，氙灯的平均使用寿命超过2000小时。稳定的内外过滤片有类似的寿命，减少灯管和过滤片的更换。

 节约空间的设计。对控制、测试箱体、用户服务部件的全部正面进入节约了宝贵的实验室空间。这种设计使多种元件方便定位。

 安静、安全的操作。设计上的革新降低了整个试验中的噪音。电子部件独立于高功率的交流电路系统以达到最大的可靠性。用户程序中的黑板温度和箱体温度限制当超过设定值时关闭机器以保护样品。可以提供符合CE要求的型号。

 便于进入、自动充满的灯管冷却水箱。水箱自动保持水位。抽屉式的设计便于清洁和保养。

Ci3000+老化箱可选件

 六通道记录仪。6通道图表记录仪提供即时显示，并可同时打印多达6个参数的变化趋势曲线。

 数据采集和联网。即将实现通过RS232,RS422/RS485,SNP,SNP-X,RTU或CCMII等系列接口从一台机器或联网的多台机器上下载数据到个人电脑上。

 LiquiAirTM。LiquiAir热交换器可减少Ci3000+氙灯冷却系统对自来水的需求，该系统采用室内外的空气来冷却氙灯水。

 反渗透系统。Atlas ARO系统携带完备的过滤器和控制，提供满足或超过最新要求的水，包括ASTM标准。

 空气冷冻机。空气冷冻系统可在标准的Ci3000+功能上扩展温度和湿度范围。

 附属过滤片系统。对一些国际标准和研究与发展需要来说，采用Atlas氙灯过滤系统可以进一步提高氙灯光谱能量分布。在该系统中可以安装不同光谱透射的6种可交换过滤片。

 针对实际环境中样品温度的氙灯科技。太阳光子提供从紫外到红外范围的光能。不能提供红外能量的人造光源不能将样品加热到象在真实环境中由于长波红外存在时的状态。对长波红外的吸收使样品温度比在空气中要高。估计在老化降解过程中温度的重要性为：温度上升10C，动力学反应速率加快1倍。

Ci3000+技术参数：

光源：    4500W水冷氙弧灯

平均灯管寿命：  2000小时

灯管过滤器：   可交换的内外过滤片

辐照度控制：   自动微机控制

湿度控制：   用相对湿度传感器进行自动比例控制

湿度范围：   亮周期：10-75%（依赖温度）暗周期：最高到100%

温度控制：   用Smart Damper系统自动控制

黑板温度范围：  BPT：40-110℃   BST：40-120℃

样品架类型：   单层精确设计

总的暴露面积：  2188cm2

样品夹：    20个（70×145×3mm）

电源要求：   3相4线，380V，50Hz，38A

水压力：    138-344Kpa

水流量(最大)       纯水     自来水@18.5℃

湿度    0.12L/min

样品喷淋   0.07L/min

样品架喷淋  0.07L/min

CS-6灯管冷却@7000W     @1.5L/min

压缩空气：   0.11m3/分钟，550kPa

机器尺寸：   183高×95宽×87深（厘米）

占地面积：   105×203厘米

地板承重：   404Kg

紫外线老化试验箱  冷凝老化试验箱 紫外加速老化试验箱 氙灯耐气候试验 氙灯老化测试仪 氙灯老化试验机 紫外老化机、氙灯老化机 阿特拉斯老化试验 氙弧灯环境老化箱 日晒色牢度测试系统 水冷式氙灯老化仪 风冷式氙灯老化仪 气冷式氙灯老化仪老化试验机 亚太拉斯 atlas 冷热冲击试验箱 高低温湿热试验机 紫外光试验箱 步入式烘房 盐雾腐蚀试验箱 试验箱 高低温试验机 臭氧老化箱  经济性老化试验箱

标准：AATCC TM16，AATCC TM16E-1998， AATCC TM169，ASTM D2565，ASTM D6695，ASTM E1596，ASTM G151，ASTM G155，FORD FLTM B0 116-01，GME 60292，GB/T1865，GB/T8427，GB/T13492，GB/T16422.2，GMW 3414TM，GMW14162，ISO 105-B02，ISO 105-B04，ISO105-B06，ISO3917，ISO4892-1，ISO4892-2，ISO11341，ISO12040，JASO M346，Marks & Spencer C9，Marks & Spencer C9A，MIL STD 810G（方法505.5），Peugot/Citroen D27 1389，Renault D47 1431，SAE J1885，SAE J1960，SAE J2412，SAE J2527，VDA 621-429，VDA 621-430，VDA75202，VW PV1303，VW PV1306，VW PV3929，VW PV3930