液体涡轮流量计

| 品牌 | 斯清泰仪表 | 型号 | LWY系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.04-800（m3/h） | 精度等级 | 0.5级；1.0级 |
| 公称通径 | 4-200（mm） | 适用介质 | 液体 |
| 工作压力 | 1.6-32（MPa） | 工作温度 | -20-120（℃） |

概述：

LWY系列涡轮流量计，基于力矩平衡原理，属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。

传感器与显示仪表配套使用，适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用，传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质。

产品特点：

高品质涡轮，超出常规的量程范围

多种变送器，适用于不同应用要求

智能化处理独具特色的仪表系数多点非线性修正

标准流量校验装置保证产品精度

脉冲、两线制4-20mADC电流等信号输出

仪表系数、累计流量值掉电保持十年不丢

测量范围：

| 仪表口径 （mm） | 正常流量 范围m3/h | 扩展流量 范围m3/h | 常规耐受压力 MPa | 最高耐受压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 4 | 0.04－0.25 | 0.04－0.4 | 6.3 | 32 |
| DN 6 | 0.1－0.6 | 0.06－0.6 | 6.3 | 32 |
| DN 10 | 0.2－1.2 | 0.15－1.5 | 6.3 | 32 |
| DN 15 | 0.6－6 | 0.4－8 | 6.3 | 32 |
| DN 20 | 0.8－8 | 0.45－9 | 6.3 | 32 |
| DN 25 | 1－10 | 0.5－10 | 6.3 | 32 |
| DN 32 | 1.5－15 | 0.75－15 | 6.3 | 32 |
| DN 40 | 2－20 | 1－20 | 6.3 | 32 |
| DN 50 | 4－40 | 2－40 | 2.5 | 25 |
| DN 65 | 7－70 | 3.5－70 | 2.5 | 25 |
| DN 80 | 10－100 | 5－100 | 1.6 | 25 |
| DN 100 | 20－200 | 10－200 | 1.6 | 16 |
| DN 125 | 25－250 | 12.5－250 | 1.6 | 16 |
| DN 150 | 30－300 | 15－300 | 1.6 | 16 |
| DN 200 | 80－800 | 40－800 | 1.6 | 16 |