# SPA-96BDW直流功率表

概述

SPA-96BDW型智能数显直流功率表能够直接测量直流系统的功率，并可带有RS485接口，与微机进行数据交换。本产品适合灯泡,直流电机,直流电动工具等直流信号设备测试功率值使用。

信号输入

电流：最大直接输入电流0~10Adc ,超出10Adc需加分流器

电压： 最大直接输入电压0~1000Vdc ,超出加霍尔传感器

输出：RS485通讯接口（Modbus-RTU）协议

工作电源：AC220、DC12V、DC24V、DC48或其它特殊规格。

选型代码

常用规格实例

Model:SPA-96BDW-A75V6-R-A1

Class: ±0.5%

Input: 0~50Adc/0~75mVdc;0~60Vdc

Display:0.00~30.00KW

Aux.power:AC220V

描述：此直流功率表为0~50Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入，0~60Vdc直流电压信号输入，正五位LED数字显示直流功率，输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为交流220V