OM04可调镜片架 Adjustable Lens Holders

型号说明：OM04 – x1

OM—系列号（调整镜架系列）

04 —类别号（可调镜片架）

x1 —类型号[大写英文字母]

- OM04-A(B,C)

采用刚弹性方式夹紧镜片，不锈钢导杆导向，装卸方便，夹持牢固。V形聚四氟乙烯夹头保护镜片，并可360°旋转，配合V形底座，可夹持各种厚度的镜片或圆柱体，适应性强，美观适用。

使用说明：

使用时松开导杆锁紧手轮，将上部活动块上下移动到合适位置后锁紧，提拉夹头手钮，弹性力即可夹住镜片。若镜片很重或夹持长形圆柱体，可以继续松开导杆锁紧手轮，下压活动块至刚性夹持状态。

◎ 关联产品：

◆ 相应尺寸镜片

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

| 型号 | A | B | C | D | E | F | 夹持直径 | 自重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM04-A | 90 | 105 | 126 | 151 | 127 | 63.5 | 10～100 | 0.25kg |
| OM04-B | 65 | 80 | 106 | 128 | 102 | 51 | 5～75 | 0.20kg |
| OM04-C | 42 | 54 | 80 | 100 | 76 | 38 | 5～50 | 0.15kg |

- OM04-D