1、AS01旋转台Rotary Stages

型号说明：AS01 – x1

AS—系列号（调整台系列）

01 —类别号（旋转台）

x1 —类型号[大写英文字母]

旋转台提供单轴角相位调整。调整范围，调整精度，是否定量，承载大小，台面尺寸，装卡物品的适用性，固定方式的灵活性是其重要指标。

AS01-A，AS01-B和AS01-C旋转台均采用精密轴系设计，可进行粗微调，细牙螺杆驱动，圆周360°刻划，光标读数，精度高，稳定性好。

其中AS01-A型中心有26mm直径的通孔，可通光，还可装配附件，连接固定多种物品或其它调整架。上下均有标准孔距螺纹孔，适配性强。

AS01-B型中心有M27×1的螺纹通孔，配合其接圈和压圈可装卡镜片。台面有标准螺纹孔，底板上开有槽形固定孔，方便安装。

AS01-C型可选用测微头驱动，精度高，承载大。台面多种标准孔位的安装孔适合不同需要，下方标准固定孔方便将其与其它位移台连接，组成多维移动台。

- AS01-A精密旋转台

台面直径Φ56mm。采用M6×0.25细牙螺杆驱动，精度高，稳定性好。中心有Φ26mm直径的通孔，可通光，还可装配附件，联接固定多种物品或其它调整架。上下均有标准孔距的螺纹孔，适配性强。

技术指标：

粗调范围：360°

微调范围：±3°

最小刻划：2°

最小读数：0.2°

负载：2kg

自重：0.15kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

- AS01-B精密旋转台

台面直径Φ73mm。中心有M27×1的螺纹孔，配合接圈和压圈使用，可装卡镜片。台面上有

标准螺纹孔，底板上均有槽形固定孔，方便安装。

技术指标：

粗调范围：360°

微调范围：±10°

最小刻划：1°

最小读数：2′

负载：5kg

自重：0.35kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

●AS01-C精密旋转台

台面直径Φ82mm。可选用测微头或M6×0.5螺杆驱动，精度高承载大。台面上有多种标准孔位的安装孔，适合不同需要；下方有标准固定孔，方便将其与其它位移台连接，组成多维移动台。（使用测微头可作定量调整）

技术指标：

粗调范围：360°

微调范围：±10°

最小刻划：1°

最小读数：2′

负载：5kg

自重：0.5kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

- AS01-D小型旋转台

台面直径Φ25mm。测微头驱动，精度高承载大。台面上有多种标准孔位的安装孔，适合不同需要；下方有标准固定孔，方便与其它位移台连接，组成多维移动台。

技术指标：

粗调范围：360°

微调范围：±10°

最小刻划：2.5°

最小读数：2′

负载：5kg

自重：0.3kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

- AS01-E旋转平台

该产品可以提供360°的手动旋转，并可通过精密螺纹或侧位丝杆实现精确细微角度调整。中央带有通光孔可通光；旋转台也可与平移台等连接组成多轴调整台

技术指标：

粗调范围：360°

微调范围：±10°

最小刻划：1°

最小读数：2′

负载：5kg

自重：0.5kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座

- AS01-F旋转平台

台面直径Φ85mm。可快速调整角度，亦可用柔性手轮精调。中心M52×1螺纹孔可用螺纹压圈直接固定2英寸或50mm直径的光学件或与其它调整架配合使用。转台端面360°刻划，转角定量直观，精密轴系设计，稳定舒适，可水平或垂直使用，锁紧手轮安全可靠。

技术指标：

调整范围：360°

最小刻划：2°

自   重：0.35kg

◎ 关联产品：

◆ PH杆架系列

◆ BP底板系列

◆ 转接螺钉

◆ 磁性底座