RA滑轨系列Rails and Carriers

1、 RA01滑轨 Rail

该产品可以通过RA02滑动座将其它调整架（如：支撑杆架和接杆）组合成同轴的光学系统，特别适合搭建小型光学实验。各调整架之间的距离可由其上的标尺清楚地表示出来，便于定量调节。滑轨上的燕尾座可以方便精密地与滑动座上的燕尾槽配合，锁紧牢固。

该产品选用优质铝型材，不变形，重量轻，易搬动，是高校和科研单位配置物理光学实验室的最佳选择，是旧式钢滑轨的替代产品。

| 型号 | RA01-A | RA01-B | RA01-C | RA01-D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| A | 80 | 125 | 120 | 145 |
| B | 40 | 50 | 60 | 60 |
| C | 260 | 300 | 340 | 490 |
| D | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 自重 | 2.85kg | 5.75kg | 8.65kg | 11.5kg |

◎关联产品：

◆系列滑动座

2、 RA02滑动座 Carriers

该产品采用燕尾结构，与RA01系列滑轨配合使用，调整方便，重复性好。带塑料头的刚性锁紧手轮，锁紧牢固，不伤光具座。多种孔位的安装孔适用性强。各种宽度的滑动座适合不同距离的需要。特别是RA02-D滑动座可横向微调，调整机构为M6×0.25细牙螺杆驱动，精密线性导轨导向，弹簧复位，精度高，稳定性好。

- RA02-A滑动座

自重：0.35kg

- RA02-B滑动座

自重：0.2kg

- RA02-C滑动座

自重：0.1kg

- RA02-D滑动座

微调范围：±5°

自重：0.4kg