5年质保期

| 输入规格 |
| --- |
| 代码 | 输入信号 | 输入阻抗 |
| 1 | 0—10mA | 输出负载+100Ω (RL) |
| 2 | 0—20mA |  |
| 3 | 4—20mA |  |

| 输出规格 |
| --- |
| 代码 | 输出信号 |
| 1 | 0—10mA |
| 2 | 0—20mA |
| 3 | 4—20mA |
| 4 | 1—5V |

主要技术规格

最小工作电流：<20uA

压    降：<2.0V

过    载：100mA，30V

响应时间：<0.05s（0~90%）（TYP）

波    纹：<10mVrms

传输误差：0.1%的终值（0-500Ω负载）

附加误差：0.05%的测量值/100Ω负载

温度系数：15ppm/K的测量值/100Ω负载

耐压强度：500VDC时100MΩ以上，2000VAC/分钟

工作温度：-25℃—+85℃

工作湿度：<90%RH（无凝结水）

外壳材料：尼龙PA.66

重    量：约65克

● 外形小巧

● 自供电

● 输入、输出带误接保护

● 易连接，长寿命

● DIN导轨安装，插拔式端子

订货注明

PA-01□ □

输出代码： 1.  0—10mA

# 2.  0—20mA

3.  4—20mA

输入代码： 1.  0—10mA

# 2.  0—20mA

3.  4—20mA

方框图

接线图

外型尺寸图（mm）