| 输入规格 |
| --- |
| 代码 | 输入信号 | 配电电压 |
| 1 | 4—20mA两线制变送器 | 16—24V |

| 输出规格 |
| --- |
| 代码 | 输出信号 |
| 1 | 两线制输出4—20mA |

主要技术规格

配电电压：16—24V（最大驱动电流30mA）

输出负载：0—500Ω(端口内部电源24V时)

响应时间：<0.05s（0~90%）（TYP）

波    纹：<10mVrms

传输误差：0.3%的终值

温度系数：15ppm/K的测量值/100Ω负载

耐压强度：500VDC时100MΩ以上，2000VAC/分钟

工作温度：-25℃—+85℃

工作湿度：<90%RH（无凝结水）

外壳材料：尼龙PA.66

重    量：约65克

●外形小巧

●自供电 (输出端取电)

●易连接，长寿命

●DIN导轨安装，插拔式端子

订货注明

PA-02□ □

输出代码:  1.  4—20mA

输入代码:  1.  4—20mA

方框图

接线图

外型尺寸图（mm）