| 输入规格 |
| --- |
| 代码 | 输入信号 | 激励电流800uA |
| 1 | PT100（-20—100℃） |  |
| 2 | PT100（0—100℃） |  |
| 3 | PT100（0—150℃） |  |
| 4 | PT100（0—200℃） | 输入断线报警电流IL≤3mA或IH≥22mA |
| 5 | PT100（0—400℃） |  |
| 6 | CU50（0—100℃） |  |
| 7 | CU50（0—150℃） |  |
| 8 | 用户特定参数 |

| 输出规格 |
| --- |
| 代码 | 输出信号 |
| 1 | 两线制输出4—20mA |

● 两线制温度变送器升级替代产品

主要技术规格

激励电流：800uA

长线补偿：200Ω（线阻）

响应时间：<0.05s（0~90%）（TYP）

波    纹：<10mVrms

传输误差：0.3%的终值

温度系数：15ppm/K的测量值/100Ω负载

耐压强度：500VDC时100MΩ以上，2000VAC/分钟

工作温度：-10℃—+70℃

工作湿度：<90%RH（无凝结水）

外壳材料：尼龙PA.66

重    量：约65克

●外形小巧

●自供电

●易连接，长寿命

●DIN导轨安装，插拔式端子

订货注明

PA-05□ □

输出代码: 1. 4—20mA

输入代码: 1. PT 100（-20—100℃）

2. PT100（0—100℃）

3. PT100（0—150℃）

4. PT100（0—200℃）

5. PT100（0—400℃）

6. CU50（0—100℃）

7. CU50（0—150℃）

方框图

接线图

外型尺寸图（mm）