P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪

P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪是在引进日本柴田P-5L2型便携式数字粉尘仪基础上加入单片机控制的新一代快速测尘仪器，适合于公共场所可吸人颗粒物（PM10）浓度的快速测定以及环境保护、劳动卫生方面呼吸性粉尘、总粉尘的测定，工矿企业生产现场粉尘浓度的检测。近年来约有1000台P-5L2C仪器在全国各地使用，是同类测试仪器中最畅销的产品。

● 引进日本柴田公司全套生产制造及检测标定技术、设备、部分散件组装。 
● 符合卫生部标准《公共场所空气中可吸人颗粒物（PM10）测定方法-光散射法》（99年唯一通过标委会审定）。 
● 符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》LD98-1996。 
● 符合铁路行业标准《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》TB/T2323-92。

P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪 主要特点： 
● 测量快速、准确、性能稳定、检测灵敏度高。 
● 直读质量浓度，接打印机可输出数据。 
● 携带方便、操作简单。

P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪 主要技术指标： 
● 检测灵敏度：0.01mg/m3 
● 测定范围：0.01-100mg/m3 
● 测定时间：0.1、1、3、5、10、15分及手动任意时间 
● 测量精度：+10% 
● 输出方式：4位液晶显示，可直读CPM值及质量浓度值，数据可直接输入PC机，亦可连接专用打印机现场输出数据。 
● 存储功能：可存储99组测量数据。 
● 数据处理结果：在PC机上可自动计算出算术平均值，标准偏差，最大值，最小值，允许浓度值。 
● 环境温度：0-40℃ 
● 电源：NIMH＊9充电电池，可连续使用12小时，附220V/12V充电器。 
● 尺寸：202＊84＊183(mm) 
● 重量：3.4Kg

# Text boxes

苏州欧倍科学仪器有限公司

Suzhou Oubei Scientific Instrument Co.,Ltd

Tel: 0512-62953483     fax: 0512-62954383

http://www.szoubei.com