海洋王NSC9700防眩通路灯

概况：

适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。

一  性能:

采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源；使用双管HPS灯时，可立即启动和再启动，无需冷却。

采用漫反射技术和保护角设计，可有效防止眩光；同时采用纳米光触媒玻璃，能自动分解表面污渍，保持透光效果。

选用高强度合金材料，具有较强的抗强力碰撞和冲击能力；多重防震结构和表面涂层处理，可在路基、路轨高频震动和潮湿、高温环境中长期工作。

壁挂式和吸顶式等多种安装方式，照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。

可根据现场需要适配φ10~14mm不同线径的电缆，并可实现多灯并连使用。

二  使用:

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装，按灯具到220V电源接点的距离，备好相应长度的φ10~14mm电缆线。

2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖，将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内，按照接线座上标明的极性，火线接“L1”端，零线接“N”端，地线接到接地端，再把引入装置的压紧螺母旋紧。

3、合上前盖，拧紧上面的两个蝶形螺栓，再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。

4、多灯并联使用时，从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线，再同其他灯具连接；单灯使 用时，将闲置的引入装置用堵头塞上。

5、旋松支架两侧的固定螺钉，可在上下15°范围内调整灯具照明角度。

6、灯腔内侧配有支撑杆，打开灯盖后可根据需要将其支撑起。

三  注意:

1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3、更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃（如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。

五  品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

六 安装方式