深圳市中葛科技有限公司

深圳市中葛科技有限公司成立于2005年3月，公司主营业务为光纤器件，微光学器件，光波导器件等5149通信无源器件和测试、制造设备的开发、生产、销售和技术服务。

深圳市中葛科技有限公司着眼于国际市场，在日本、美国等地区具有良好的销售渠道和资源。在相应区域，建立了健全的售后服务体系，随时随地为客户提供高效优质的服务。　

质量管理 　　 
　　深圳市中葛科技有限公司为了不断提高产品和服务质量，积极吸收国际上先进的科研、生产技术和管理经验，并按ISO9000/2000标准建立了质量管理体系。质量至上是公司的宗旨，客户对品质的追求也是我们的追求。

公司秉承“技术领先、品质领先、服务领先”的经营理念，锐意进取，诚信守诺，以专业化、规模化的优势，更具创新的探索与务实精神为客户提供更好的服务。

目录

光无源器件

光纤连接器

光纤带光缆扇出尾纤……………………………………………………………………4

束状多芯光缆扇出跳线与尾纤………………………………………………………5

MT-RJ光纤连接器………………………………………………………………………6

单芯光纤光缆跳线、尾纤与桥接线……………………………………………………7

光纤适配器及转换器

裸光纤适配器……………………………………………………………………………8

标准光纤适配器…………………………………………………………………………9

转接光纤适配器…………………………………………………………………………10

光纤衰减器

高回损在线型衰减器……………………………………………………………………11

接插式高回损固定衰减器………………………………………………………………12

光纤耦合器

多模耦合器………………………………………………………………………………13

单模树星型耦合器………………………………………………………………………14

单次熔拉1×3耦合器……………………………………………………………………16

单次熔拉1×4耦合器……………………………………………………………………17

光纤隔离器

偏振无关单级/双级光隔离器……………………………………………………………18

L波段单级/双级光隔离器………………………………………………………………19

1480单级/双级光隔离器…………………………………………………………………20

1060单级/双级光隔离器…………………………………………………………………21

自由空间隔离器…………………………………………………………………22

光波导器件

PLC光功率分路器………………………………………………………………………23

粗波分复用器

粗波分复用器(1X2)……………………………………………………………………24

1,2通道粗波分分插复用器……………………………………………………………………25

4,8通道粗波分分插复用器……………………………………………………………………26

密集波分复用器

50GHZ光分插复用器（1×2）…………………………………………………………27

100GHZ光分插复用器（1×2）…………………………………………………………28

200GHZ光分插复用器（1×2）…………………………………………………………29

薄膜型波分复用器

1310/1490/1550WDM……………………………………………………………………30

1310/1550nm(1550/1625nm)波分复用器………………………………………………31

980/1550nm(1480/1550nm)波分复用器…………………………………………………32

光纤环行器

四端口偏振无关光环行器………………………………………………………………33

三端口偏振无关光环行器………………………………………………………………34

偏振器件

滤波片型保偏耦合器……………………………………………………………………35

偏振光合束器/分束器……………………………………………………………………36

三端口偏振相关环行器…………………………………………………………………37

1060保偏隔离器…………………………………………………………………………38

测试、制造设备

测试仪器、光源…………………………………………………………………………

耦合器拉锥机……………………………………………………………………………39

光无源器件原材料

石英基板…………………………………………………………………………………

V-Groove…………………………………………………………………………………

MU散件…………………………………………………………………………………40

光研磨材料

金刚石研磨带……………………………………………………………………………41

技术服务

高精密微加工……………………………………………………………………………

光纤带光缆扇出跳线与尾纤

光纤带光缆扇出跳线与尾纤采用专用的扇出器将光缆中的光纤带光纤分开加以保护,再装上连接器插头,实现在光配线架上分纤连接。扇出缆套管有不同规格((0.9、(2)供用户选用，产品采用进口的陶瓷插针和光缆，具有附加损耗低、回波损耗高等特点，可广泛应用于光纤配线架、接入网、城域网、长途干线网和数据网络。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 室内互连 高密度光配线架或交接箱内连接 | 插入损耗低，回波损耗高 重复性，互换性好 |

性能指标

| 参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | FC/PC、FC/UPC、FC/APC、SC/PC、SC/UPC、SC/APC、ST/PC、ST/UPC、ST/APC、MU/PC、MU/APC、LC/PC、LC/APC |
|  | 多模 | 单模 |
| 插入损耗(典型值) (dB) | 0.1 | 0.2 |
| 回波损耗(典型值) (dB) | ≥36 | PC≥45、UPC≥50、APC≥60 |
| 重复性 (dB) | ≤0.1 |
| 互换性 (dB) | ≤0.2 |
| 插拔次数 (次) | ≥1000 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |

订购信息

| MZ | 扇出 芯数 | 1端连 接器类型 | 1端端面结构 | 2端连接器类型 | 2端端面结构 | 光纤类型 | 扇出 长度 | 光缆外径 (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4=4 芯 6=6芯 8=8芯 12=12芯 用户自 定义 | FC、SC ST、LC MU 用户 自定义 | PC、UPC APC 用户自定义 | O: 尾纤 FC、SC ST、LC MU 用户自 定义 | O: 尾纤 PC、UPC APC 用户自定义 | S=G.625 H=G.655 M=多模 (50/125) D=数据 (62.5/125) | 0.7= 0.7m 用户自定义 | 09=0.9mm 20=2.0mm 25=2.5mm |

束状多芯光缆扇出跳线与尾纤

束状多芯光缆扇出跳线与尾纤可将多芯光缆（如4芯、6芯、8芯、12芯）扇型分开并装上连接器插头，实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及光配线架密集安装，扇出有0.9 mm和2mm的光纤，使用方便可靠；具有插入损耗低、回波损耗高等优点，可以广泛地应用于室内互连、光配线架。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 室内互连 高密度光配线架或交接箱内连接 | 插入损耗低，回波损耗高 重复性，互换性好 |

性能指标

| 参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | FC/PC、FC/UPC、FC/APC、SC/PC、SC/UPC、SC/APC、ST/PC、ST/UPC、ST/APC、MU/PC、MU/APC、LC/PC、LC/APC |
|  | 多模 | 单模 |
| 插入损耗(典型值) (dB) | 0.1 | 0.2 |
| 回波损耗(典型值) (dB) | ≥36 | PC≥45、UPC≥50、APC≥60 |
| 重复性 (dB) | ≤0.1 |
| 互换性 (dB) | ≤0.2 |
| 插拔次数 (次) | ≥1000 |
| 工作温度 (℃) | -40~+80 |

订购信息

| MB | 扇出 芯数 | 1端连 接器类型 | 1端端面结构 | 2端连接器类型 | 2端端面结构 | 光纤类型 | 扇出 长度 | 光缆外径 (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4=4 芯 6=6芯 8=8芯 12=12芯 用户自 定义 | FC、SC ST、LC MU 用户 自定义 | PC、UPC APC 用户自定义 | O: 尾纤 FC、SC ST、LC MU 用户自 定义 | O: 尾纤 PC、UPC APC 用户自定义 | S=G.625 H=G.655 M=多模(50/125) D=数据(62.5/125) | 0.7= 0.7m 用户自定义 | 09=0.9mm 20=2.0mm 25=2.5mm |

MT-RJ 光纤连接器

MT-RJ 连接器是由美国AMP公司开发出的一种小型光纤连接器,它的安装密度比传统的光纤连接器增加一倍，从而提高了经济性；特别适合光纤到桌面的应用，可广泛应用于光纤到桌面

光纤网络（LAN/WAN）及终端设备通讯网络及终端设备，满足TIA和IEC性能要求。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| GB/S 以太网设备 光纤CATV系统 LAN，FTTH，FTTC，FTTD | 体积小 结构简单易于快速连接 新型MT插芯 |

性能指标

| 参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | 多模 | 单模 | 测试条件 |
| 插入损耗 (dB) | ≤0.35 | ≤0.3 | IEC61300-3-4 |
| 回波损耗 (dB) | ≥30 | ≥40 | IEC61300-3-6 |
| 重复性 (dB) | ±0.2 | ±0.1 |  |
| 插拔次数 (次) | ＞500 |
| 工作温度 (℃) | -40~+75 |
| 储藏温度 (℃) | -40~+85 |
| 拉抗力(缆) N | ＞60 |

订购信息

| MT-RJ | 端面结构 | 连接器类型 | 光纤 类型 | 2端连接器 类型 | 2端端面结构 | 扇出 长度 | 光缆外径 (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC APC | M: 阳头 F: 阴头 | S=G.652 H=G.655 M=多模(50/125) D=数据(62.5/125) | 有扇出： FC、SC ST、LC MU 无扇出： M: 阳头 F:阴头 | PC、 APC | 00= 无扇出 0.5=0.5m | 22=2.0mm 双排缆 |

单芯光纤光缆跳线、尾纤与桥接线

光纤光缆跳线是指光缆两端都装上连接器插头，实现光路的跳接式连接；只有一端装有插头的称尾纤，两端连接器插头采用不同类型或不同端面的跳线，称为桥接线。根据光纤的类型可以分为单模、多模和数据光纤类型，按连接方式的不同可以分为FC、SC、ST、MU、LC等类型，按端面的不同，可以分为PC、UPC、APC等类型；本产品性能稳定可靠，可广泛应用于长途干线、城域网、接入网、光纤CATV、光纤数据网络和DWDM系统。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 长途干线网、城域网、接入网 DWDM系统 光纤CATV网、光纤数据网 光有源器件 | 插入损耗低，回波损耗高 重复性，互换性好 |

性能指标

| 参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | FC/PC、FC/UPC、FC/APC、SC/PC、SC/UPC、SC/APC、ST/PC、ST/UPC、ST/APC、MU/PC、MU/APC、LC/PC、LC/APC |
|  | 单模 | 多模 |
| 插入损耗 (dB) | 典型值0.15 最大值0.3 | 典型值0.1 最大值0.2 |
| 回波损耗 (dB) | PC≥45、UPC≥50、APC≥60 | ≥36 |
| 重复性 (dB) | ≤0.1 |
| 互换性 (dB) | ≤0.2 |
| 插拔次数 (次) | ≥1000 |
| 工作温度 (℃) | -25~+70 / -40~+80 /-40~+75 |

订购信息

| OFC | 1端连 接器类型 | 1端端面结构 | 2端连接器类型 | 2端端面结构 | 光纤类型 | 光缆外径 (Φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FC、SC ST、LC MU 用户 自定义 | PC、UPC APC 用户自定义 | oo: 尾纤 FC、SC ST、LC MU 用户自 定义 | oo: 尾纤 PC、UPC APC 用户自定义 | S=G.625 H=G.655 M=多模(50/125) D=数据(62.5/125) | 09=0.9mm 20=2.0mm 30=3.0mm 33=3.0mm双排缆 22=2.0mm双排缆 00=自定义 |

裸光纤适配器

裸光纤适配器提供了一种简单快捷的连接到工业标准口途径,是测试和现场作业必不可少的工具.

订购信息

| BA | 连接器类型 |
| --- | --- |
|  | 012=FC/PC 013=LC/PC 014=ST/PC |

光纤适配器

光纤适配器（俗称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。本系列产品品种齐全、包括FC、SC、ST、LC、MU等，广泛用于光配线架（ODF）、光纤通信设备、仪表等，性能稳定可靠。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 光纤通信系统 光仪器仪表 光纤CATV 光纤传感器 | 高尺寸精度 互换性好 重复性好 耐磨性好 温度特性好 |

性能指标

| 产品类型 | FC/PC | FC/APC | SC/PC | SC/APC | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入损耗(dB) | ≤ 0.20 |
| 重复性(dB) | ≤ 0.10 |
| 互换性(dB) | ≤ 0.20 |
| 套筒材料 | 陶瓷 |
| 工作温度(℃) | -25 ~ +70 | -40 ~ +80 | -25 ~ +70 |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +85 |

订购信息

| ADA | 接口类型 | 端面类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 0011=FC 0012=SC 0013=ST 0014=LC 0015=MU | P=PC A=APC |

转接光纤适配器

转接光纤适配器是光纤活动连接器对中连接部件。本系列产品品种齐全、包括FC/SC、SC/ST、FC/ST，广泛用于光配线架（ODF）、光纤通信设备、仪表等，性能稳定可靠。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 光纤通信系统 光仪器仪表 光纤CATV 光纤传感器 | 高尺寸精度 互换性好 重复性好 耐磨性好 温度特性好 |

性能指标

| 产品类型 | FC-SC | FC-ST | SC-ST |
| --- | --- | --- | --- |
| 插入损耗(dB) | ≤ 0.20 |
| 重复性(dB) | ≤ 0.10 |
| 互换性(dB) | ≤ 0.20 |
| 套筒材料 | 陶瓷 |
| 工作温度(℃) | -25 ~ +70 | -40 ~ +80 | -25 ~ +70 |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +85 |

订购信息

| CON | 转接类型 |
| --- | --- |
|  | 0111=SC/LC 0112=SC/ST 0113=FC/SC 0114=FC/ST |

高回损在线型衰减器

光固定衰减器是一种可根据工程需要提供不同衰减量的精密器件。产品用于各种光纤传输线路中，根据特定的需要进行预定量的光强精密衰减。本公司在线型固定衰减器采用全光纤结构，性能稳定可靠。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 电信网 光纤CATV 测试仪器 局域网 光纤传感器 光纤到户 | 环境稳定性好 易于安装 插入损耗偏差小 可安装于棉板 |

性能指标

| 衰减值 | 标准 | PC | 0dB to 20dB(1dB step.) 25dB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | APC |  |
|  | 客户要求 | 具体指定标准 |
| 工作波长 | 1260nm~1620nm |
| 回波损耗 | UPC | ≥50dB |
|  | APC | ≥60dB |
| 衰减精度 | 标准 | 0dB~10dB | ±1.0dB |
|  |  | 11dB~5dB | ±1.5dB |
|  | 客户要求 | 具体指定标准 |
| 工作温度 | -40℃~+75℃ |
| 最大功率 | 500mW |

订购信息

|  | 等级 | 工作波长 | 衰减值 | 封装规格 | 光纤 类型 | 尾纤 类型 | 连接器 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | P A S | 13=1310 15=1550 35=1310/ 1550 | 20=20dB 15=15dB 10=10dB 05=5dB 03=3dB | A=3X52 B=3X60 C=90X20 X9.5mm Plastic box | 1=SMF-28 0=other | 1=bare fiber 2=900um loose tube 3=Φ3mm Cable 0=Others | 0=None FC=FC/PC SC=SC/PC FA=FC/APC SA=SC/APC ST=ST |

接插式高回损衰减器

光固定衰减器是一种可根据工程需要提供不同衰减器的精密器件。产品用于各种光纤传输线路中，进行预定量的光强衰减。本产品分为：FC型、SC型、LC型、MU型等。

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 电信网 光纤CATV 测试仪器 局域网 光纤传感器 光纤到户 | 全光纤构造 稳定的环境性能 易于安装 可指定衰减参数 高回波损耗 插入损耗偏差小 |

性能指标

| 衰减值 | 标准 | PC | 0dB to 20dB(1dB step.) 25dB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | APC |  |
|  | 客户要求 | 具体指定标准 |
| 工作波长 | 1260nm~1620nm |
| 回波损耗 | SPC | ≥40dB |
|  | UPC | ≥50dB |
|  | APC | ≥60dB |
| 衰减精度 | 标准 | 0dB~10dB | ±1.0dB |
|  |  | 11dB~5dB | ±1.5dB |
|  | 客户要求 | 具体指定标准 |
| 工作温度 | -40℃~+75℃ |
| 最大功率 | 500mW |

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 衰减值 | 耦合类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| A=衰减器 | 13=1310nm 15=1550nm 35=1310/ 1550nm | 20=20dB 15=15dB 10=10dB 05=5dB 03=3dB | FC=FC/PC SC=SC/PC FA=FC/APC SA=SC/APC ST=ST |

多模耦合器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| FDDI 通信系统 接入网 局域网系统 | 低插入损耗 高方向性 小尺寸 极好的稳定性和可靠性 |

性能指标

| 耦合比 |  | 50：50 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长 | nm | 850 or 1310 or 1550 |
| 等级 |  | P | A |
| 最大附加损耗 | dB | 0.8 | 1.3 |
| 最大插入损耗 | dB | 4.0 | 4.2 |
| 最大均匀性 | dB | 0.6 | 0.8 |
| 最小方向性 | dB | 40 |
| 工作温度 | ℃ | -20～+75 |
| 储存温度 | ℃ | -40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | B=Φ3×54 for bare fiber |
|  |  | L=Φ3.5×65 for 900um loose tuber |

所有指标都不包含连接头的损耗

订购信息

| SLC | 工作波长 | 等级 | 结构 | 耦合比 | 封装形式 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M3=1310 M5=1550 M8=850 | P=P Grade A=A Grade | 1=1*2 2=2*2 | 50=50:50 60=60:40 80=80:20 95=95:5 99=99:1 | B L | 1=Corning 52.5/125 2=Corning 50/125 0=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

单模树星型耦合器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 通信系统 有线电视和光纤传感器 光源分配、光纤仪器 | 低附加损耗 低插入损耗 极好的均匀性 、高稳定性和可靠性 |

指标说明：

单窗

| 端口配置 |  | N×4(N=1,2) | N×8(N=1,2) | N×16(N=1,2) | N×32(N=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | nm | 1310 or 1550 ±40 |
| 等级 |  | P | A | P | A | P | A | P | A |
| 典型附加损耗 | dB | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 最大插入损耗 | dB | 6.8 | 7.2 | 10.2 | 11.3 | 13.5 | 14.8 | 17.5 | 18.5 |
| 最大偏振损耗 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 最大均匀性 | dB | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 最小回损 | dB | 45 |
| 工作温度 | ℃ | －20～+75 |
| 储存温度 | ℃ | －40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | 100×80×7.5 | 130×100×12.5 | 130×100×12.5 | 160×120×15 |

双窗

| 端口配置 |  | N×4(N=1,2) | N×8(N=1,2) | N×16(N=1,2) | N×32(N=1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | nm | 1310 or 1550 ±40 |
| 等级 |  | P | A | P | A | P | A | P | A |
| 典型附加损耗 | dB | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 最大插入损耗 | dB | 7.0 | 7.4 | 10.7 | 11.7 | 14.2 | 15.2 | 18.0 | 19.2 |
| 最大偏振损耗 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 最大均匀性 | dB | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.3 |
| 最小回损 | dB | 45 |
| 工作温度 | ℃ | －20～+75 |
| 储存温度 | ℃ | －40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | 100×80×7.5 | 130×100×12.5 | 130×100×12.5 | 160×120×15 |

订购信息：

| SLC | 工作波长 | 等级 | 端口数 | 耦合比 | 封装形式 | 光纤长度 | 接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T=Tree S=Star | 3=1310 5=1550 35=1310/1550 | P=P Grade A=A Grade | 14=1*4 24=2*4 18=1*8 28=2*8 1A=1*16 2A=2*16 1B=1*32 2B=2*32 | 00=Even | 1=900um loose tube 2=Φ3mm Cable 0=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

封装尺寸

Package C

90mm X 20mm X 9.5 Plastic case

Package D

100mm X 80mm X 10mm Plastic case

Package E

141mm X 115mm X 18mm Plastic case

单次熔拉1X3耦合器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 光纤测试系统 光纤仪器 电讯系统 光功率反馈 | 低插入损耗 高方向性 紧凑尺寸 极好的稳定性和可靠性 |

指标说明：

| 耦合比 |  | 33:33:33 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长 | nm | 1310 / 1550±40 |
| 端口配置 |  | 1×4 |
| 等级 |  | P | A |
| 典型附加损耗 | dB | 0.2 | 0.30 |
| 最大插入损耗 | dB | 5.6 | 6.0 |
| 最大偏振相关损耗 | dB | 0.25 | 0.30 |
| 最大均匀性 | dB | 1.2 | 1.8 |
| 最小方向性 | dB | 55 |
| 工作温度 | ℃ | -10～+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | B=Φ3×60 for bare fiber |
|  |  | L=Φ3.5×70 for 900um loose tuber |

所有数据不包含连接头的损耗

订购信息

| SLC | 工作波长 | 等级 | 结构 | 耦合比 | 封装长度 | 光纤类型 | 光纤长度 | 接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13=1310 15=1550 35=1310/1550 | P=P Grade A=A Grade | 3=1×3 | 00=Even | B=54mm L=60mm | 1=SMF-28 0=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

单次熔拉1X4耦合器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 光纤测试系统 电讯系统 光功率反馈 | 低插入损耗 高方向性 紧凑尺寸 极好的稳定性和可靠性 |

指标说明：

| 耦合比 |  | 25:25:25;25 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长 | nm | 1310 / 1550±40 |
| 端口配置 |  | 1×4 |
| 等级 |  | P | A |
| 典型附加损耗 | dB | 0.40 | 0.60 |
| 最大插入损耗 | dB | 7.5 | 7.9 |
| 最大偏振相关损耗 | dB | 0.25 | 0.30 |
| 最大均匀性 | dB | 1.4 | 2.0 |
| 最小方向性 | dB | 55 |
| 工作温度 | ℃ | -10～+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | B=Φ3×60 for bare fiber |
|  |  | L=Φ3.5×70 for 900um loose tuber |

所有数据不包含连接头的损耗

订购信息

| SLC | 工作波长 | 等级 | 结构 | 耦合比 | 封装长度 | 光纤类型 | 光纤长度 | 接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13=1310 15=1550 35=1310/1550 | P=P Grade A=A Grade | 5=1×4 | 00=Even | B=54mm L=60mm | 1=SMF-28 0=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

偏振无关单级/双级光隔离器

光隔离器是一种只允许光沿一个方向传输，而对返回的光起到隔离作用的光无源器件，本产品采用先进的封装工艺，质量稳定可靠；一般可以分为C波段单级光隔离器、C波段双级光隔离器，可广泛应用于光纤CATV、光纤测试系统、光纤放大器、光纤局域网，产品符合Telcordia GR-1221-CORE。

性能指标

| 产品名称 | 单级光隔离器 | 双级光隔离器 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | P级 | A级 | P级 | A级 |
| 工作波长 (nm) | 1310 or 1550 |
| 典型峰值隔离度 (dB) (23°C) | >42 | >40 | >52 | >50 |
| 隔离度最小值 * (dB) (23°C) | >32 | >30 | >46 | >45 |
| 插入损耗典型值**(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 插入损耗最大值***(dB) | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
| 回波损耗 (In/Out) (dB) | >65/60 | >60/55 | >65/60 | >60/55 |
| 偏振相关损耗PDL (dB) | < 0.05 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.1 |
| 偏振膜色散PMD (dB) | 0.2(0.05公差) |
| 带宽 (nm) | ±15 | ±30 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ + 70 |
| 储存温度(°C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Corning SMF-28 |
| 光纤长度 | 1m |
| 封装尺寸 (mm) | 5.5x30 |
| 额定功率(mW) | 300 |

* At 23 ℃带宽范围内
 ** 不包含连接头,熔接, 光纤弯曲损耗
 *** 包含PDL, 中心波长 ± 30nm, -20 to +70℃

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 等级 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 封装尺寸 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS=单级 IU=双级 | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm LB=L 波段 | P=P级 A= A级 | 1=250um裸纤 2=900um 保护套管 3=3mm 保护套管 | 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m 4=客户指定 | B=5.5X30 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

L波段单级/双级光隔离器

L波段光隔离器一般可以分为L波段单级光隔离器、L波段双级光隔离器，是一种只允许光沿一个方向传输，而对返回的光起到隔离作用的光无源器件，本产品采用先进的封装工艺，质量稳定可靠；可广泛应用于光纤CATV、光纤测试系统、光纤放大器、光纤局域网，产品符合Telcordia GR-1221-CORE。

性能指标

| 产品名称 | L波段单级光隔离器 | L波段双级光隔离器 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | P级 | A级 | P级 | A级 |
| 工作波长 (nm) | 1560(1620 |
| 典型峰值隔离度 (dB) (23°C) | >42 | >40 | >52 | >50 |
| 隔离度最小值 * (dB) (23°C) | >32 | >30 | >46 | >45 |
| 插入损耗典型值**(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 插入损耗最大值***(dB) | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
| 回波损耗 (In/Out) (dB) | >65/60 | >60/55 | >65/60 | >60/55 |
| 偏振相关损耗PDL (dB) | < 0.05 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.1 |
| 偏振膜色散PMD (dB) | 0.2(0.05公差) |
| 带宽 (nm) | ±15 | ±30 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ + 70 |
| 储存温度(°C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Corning SMF-28 |
| 光纤长度 | 1m |
| 封装尺寸 (mm) | 5.5x30 |
| 额定功率(mW) | 300 |

* At 23 ℃带宽范围内
 ** 不包含连接头,熔接, 光纤弯曲损耗
 *** 包含PDL, 中心波长 ± 30nm, -20 to +70℃

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 等级 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 封装尺寸 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS=单级 IU=双级 | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm LB=L 波段 | P=P级 A= A级 | 1=250um裸纤 2=900um 保护套管 3=3mm 保护套管 | 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m 4=客户指定 | B=5.5X30 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

1480单/双级光隔离器

光隔离器是一种只允许光沿一个方向传输，而对返回的光起到隔离作用的光无源器件，本产品采用先进的封装工艺，质量稳定可靠，1480光隔离器可分为1480单级光隔离器、1480双级光隔离器，可广泛应用于光纤CATV、光纤测试系统、光纤放大器、光纤局域网。

性能指标

| 产品名称 | 1480单级光隔离器 | 1480双级光隔离器 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | P级 | A级 | P级 | A级 |
| 工作波长 (nm) | 1480 |
| 典型峰值隔离度 (dB) (23°C) | >42 | >40 | >52 | >50 |
| 隔离度最小值 * (dB) (23°C) | >32 | >30 | >46 | >45 |
| 插入损耗典型值**(dB) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 插入损耗最大值***(dB) | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| 回波损耗 (In/Out) (dB) | >65/60 | >60/55 | >65/60 | >60/55 |
| 偏振相关损耗PDL (dB) | < 0.05 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.1 |
| 偏振膜色散PMD (dB) | 0.2(0.05公差) |
| 带宽 (nm) | ±15 | ±30 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ + 70 |
| 储存温度(°C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Corning SMF-28 |
| 光纤长度 | 1m |
| 封装尺寸 (mm) | 5.5x30 |
| 额定功率(mW) | 300 |

* At 23 ℃ 带宽范围内
 ** 不包含连接头,熔接, 光纤弯曲损耗
 *** 包含PDL, 中心波长 ± 30nm, -20 to + 70℃

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 等级 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 封装尺寸 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS=单级 IU=双级 | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm LB=L 波段 | P=P级 A= A级 | 1=250um裸纤 2=900um 保护套管 3=3mm 保护套管 | 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m 4=客户指定 | B=5.5X30 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

1060单级/双级光隔离器

1060光隔离器一般可以分为1060单级光隔离器、1060双级光隔离器；光隔离器是一种只允许光沿一个方向传输，而对返回的光起到隔离作用的光无源器件，本产品采用先进的封装工艺，质量稳定可靠，具有回损、隔离度高，偏振相关损耗、插损低等特点，可广泛应用于光纤CATV、光纤测试系统、光纤放大器、光纤局域。

性能指标

| 产品名称 | 1060单级光隔离器 | 1060双级光隔离器 |
| --- | --- | --- |
| 参数 | P级 | A级 | P级 | A级 |
| 工作波长 (nm) | 1060 |
| 典型峰值隔离度 (dB) (23°C) | 40 | 38 | 55 | 50 |
| 隔离度最小值 * (dB) (23°C) | 30 | 28 | 45 | 40 |
| 插入损耗典型值**(dB) | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 |
| 插入损耗最大值***(dB) | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 4.2 |
| 回波损耗 (In/Out) (dB) | >50 |
| 偏振相关损耗PDL (dB) | < 0.15 |
| 偏振膜色散PMD (dB) | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| 带宽 (nm) | ±15 | ±30 |
| 工作温度 (°C) | -20 ~ + 70 |
| 储存温度(°C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Corning 1060或CS 980光纤 |
| 光纤长度 | 1m |
| 封装尺寸 (mm) | Ø5.5xL35 |
| 额定功率(mW) | 300 |

* At 23 ℃ 带宽范围内
 ** 不包含连接头,熔接, 光纤弯曲损耗
 *** 包含PDL, 中心波长 ± 30nm, -20 to + 70℃

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 等级 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 封装尺寸 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS=单级 IU=双级 | 10=1064nm | P=P级 A= A级 | 1=250um裸纤 2=900um 保护套管 3=3mm 保护套管 | 1=1.0m 2=1.5m 3=2.0m 4=客户指定 | B=5.5X35 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

单级自由空间隔离器

| 参数 | P级 | A级 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长 (nm) | 1310 or 1550 或其它 |
| 最小隔离度 (dB) | >42 | >40 |
| 最大插损 (dB) | 0.20 | 0.25 |
| 通光孔径(mm) | 0.9 |
| 工作温度 (° C) | -5 ~ + 65 |
| 储存温度 (° C) | -40 ~ +85 |
| 最大功率 (mW) | 300 |

双级自由空间隔离器

| 参数 | P级 | A级 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长 (nm) | 1310 or 1550 或其它 |
| 最小隔离度 (dB) | >60 | >55 |
| 最大插损 (dB) | 0.30 | 0.35 |
| 通光孔径(mm) | 0.9 |
| 工作温度 (° C) | -5 ~ + 65 |
| 储存温度 (° C) | -40 ~ +85 |
| 最大功率 (mW) | 300 |

订购信息

| FI | 类型 | 等级 | 工作波长 | 封装类型 | 封装尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S=单级 D=双级 | P=P级 A=A级 | 13=1310nm 15=1550nm 14=1480nm x=其它 | 1=光路有胶 2=光路无胶 | 1=2.5*1.4*1.8mm 2=2.5*2.15*1.8mm 3=2.5*2.15*2.0mm 4=2.5*2.15*3.0mm 5=Ø2.99*3.0mm 6=Ø2.5*1.4mm 7=Ø2.5*1.8mm 8=Ø2.5x2.0mm 9=Ø2.5*3.0mm S=客户指定 |

PLC光功率分路器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| FTTX应用 CATV网络 波分复用 | 低插入损耗和高均匀性 低偏振相关性 高可靠性 低成本和小 |

性能指标

| 类型 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入损耗(dB)1,2 | 典型值 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
|  | 最大值 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 17.5 |
| 损耗均匀性(dB)1,2 | 最大值 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 封装尺寸(mm) | 长 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 |
|  | 宽 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 |
|  | 高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 偏振相关损耗(dB)1,2 | 最大值 | 0.3 |
| 工作波长(nm) | 1310/1550 |
| 回波损耗(dB)1,3 | 最小值 | ≥50 |
| 方向性(dB)1,3 | 最小值 | ≥55 |
| 工作温度(℃) | -40 to 85 |
| 存储温度(℃) | -40 to 85 |
| 光纤类型 | SMF-28 或客户指定 |
| 光纤长度(m) | 1.2 |

1. 室温测量

2. 不含连接头损耗

3. 不含连接头

4. 光功率分离器符合  Telcordia GR-1209 和 GR-1221可靠性要求

订货信息:

| PLC | 输入通道数 | 输入光纤类型 | 输出通道数 | 输出光纤类型 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-1通道 2-2通道 | B-250um 裸光纤 L-900um 松套管 T-900um 紧套管 | 04 - 4通道 08 - 8通道 16 – 16通道 32 – 32 通道 | 0-带纤不含连接头 L-900um 松套管 T-900um 紧套管 | 0-无连接头 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC X=客户指定 |

粗波分复用器(1X2)

性能指标

| 参数 | 合波 (上信道) | 分波 (下信道) |
| --- | --- | --- |
| 信道波长 (nm) | 1510 to 1610 |
| 中心波长精度(nm) | ± 0.5 |
| 最小信道间距 (GHz) | 20nm |
| 信道通频带 (@-0.5dB 带宽) (nm) | >15 |
| 最大插入损耗(dB) | 透过端 | ≤0.6 |
|  | 反射端 | ≤0.4 |
| 信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔度度 (dB) | 邻近 | N/A | >30 |
|  | 不邻近 | N/A | >40 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.003 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.10 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.10 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >50 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | Φ5.5 x L34(900um 松套管L38) |

订购信息

| CWDM | 信道间距 | 构造 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2=2通道 4=4通道 8=8通道 | M=合波 D=分波 | 470=1470nm 490=1490nm 570=1570nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

1,2通道粗波分分插复用器

性能指标

| 参数 | 1 通道 | 2通道 |
| --- | --- | --- |
|  | 上 | 下 | 上 | 下 |
| 工作波长 (nm) | 1471,1491或者1470,1490等 |
| 中心波长精度(nm) | ± 0.5 |
| 最小信道间距 (GHz) | 20nm |
| 信道通频带 (@-0.5dB 带宽) (nm) | >15 |
| 最大插入损耗(dB) | 上/下通道 | ≤0.6 | ≤0.9 |
|  | 监控通道 | ≤0.6 | ≤1.2 |
| 上/下信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔度度 (dB) | 邻近 | N/A | ≥30 | N/A | ≥30 |
|  | 不邻近 | N/A | ≥40 | N/A | ≥40 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.003 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.10 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.10 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >50 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | L110XW95XH7.5 |

订购信息

| CWDM | 信道间距 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=1通道 2=2通道 4=4通道 8=8通道 | 470=1470nm 490=1490nm 570=1570nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

4,8通道粗波分分插复用器

性能指标

| 参数 | 4 通道 | 8通道 |
| --- | --- | --- |
|  | 复用 | 解复用 | 复用 | 解复用 |
| 工作波长 (nm) | 1471,1491或者1470,1490等 |
| 中心波长精度(nm) | ± 0.5 |
| 最小信道间距 (GHz) | 20nm |
| 信道通频带 (@-0.5dB 带宽) (nm) | >15 |
| 最大插入损耗(dB) | ≤1.4 | ≤2.8 |
| 信道均匀性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 |
| 信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔度度 (dB) | 邻近 | N/A | ≥30 | N/A | ≥30 |
|  | 不邻近 | N/A | ≥40 | N/A | ≥40 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.003 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.10 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.10 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >50 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | L110XW95XH7.5 |

订购信息

| CWDM | 信道间距 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=1通道 2=2通道 4=4通道 8=8通道 | 470=1470nm 490=1490nm 570=1570nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

50GHZ光分插复用器

性能指标

| 参数 | 复波 (上信道) | 分波 (下信道) |
| --- | --- | --- |
| 信道波长 (nm) | 1530.33~1560.61 (21~59 ITU grid) |
| 中心波长精度(nm) | ±0.02 |
| 最小信道间距 (GHz) | 50 |
| 最大插入损耗(dB) | 上/下话路 | ≤1.6 |
|  | 剩余信道 | ≤0.5 |
| 上/下信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔 度 @上/下 信道 (dB) | 邻近 | N/A | >28 |
|  | 不邻近 | N/A | >36 |
| 剩余隔离度 (dB) | >10 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.005 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.15 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.1 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >45 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | Φ5.5 x L34(900um 松套管L38) |

订购信息

| DWDM | 信道间距 | 构造 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5=50GHz | A=Add D=Drop | 21=1560.61nm 23=1558.98nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST |

100GHZ光分插复用器

性能指标

| 参数 | 合波 (上信道) | 分波 (下信道) |
| --- | --- | --- |
| 信道波长 (nm) | 1530.33~1560.61 (21~59 ITU grid) |
| 中心波长精度(nm) | ±0.1 |
| 最小信道间距 (GHz) | 100 |
| 信道通频带 (@-0.5dB 带宽) (nm) | ±0.22 |
| 最大插入损耗(dB) | 上/下话路 | ≤1.5 |
|  | 剩余信道 | ≤0.5 |
| 上/下信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔度 @上/下 | 邻近 | N/A | >25 |
| 信道 (dB) | 不邻近 | N/A | >35 |
| 剩余隔离度 (dB) | >10 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.005 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.15 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.1 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >45 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | Φ5.5 x L34(900um 松套管L38) |

订购信息

| DWDM | 信道间距 | 构造 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=100GHz | A=Add D=Drop | 21=1560.61nm 23=1558.98nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

200GHZ光分插复用器

性能指标

| 参数 | 合波 (上信道) | 分波 (下信道) |
| --- | --- | --- |
| 信道波长 (nm) | 1530.33~1560.61 (21~59 ITU grid) |
| 中心波长精度(nm) | ±0.1 |
| 最小信道间距 (GHz) | 200 |
| 信道通频带 (@-0.5dB 带宽) (nm) | ±0.5 |
| 最大插入损耗(dB) | 上/下话路 | ≤0.9 |
|  | 剩余信道 | ≤0.4 |
| 上/下信道平坦度 (dB) | <0.3 |
| 隔度 @上/下 | 邻近 | N/A | >30 |
| 信道 (dB) | 不邻近 | N/A | >40 |
| 剩余隔离度 (dB) | >12 |
| 插入损耗热稳定性 (dB/ºC) | <0.003 |
| 波长热稳定性 (nm/ºC) | <0.002 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.10 |
| 偏振模式色散 (p s) | <0.1 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >45 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度 (ºC) | 0~+65 |
| 储藏温度 (ºC) | -40~+85 |
| 封装尺寸 (mm) | Φ5.5 x L34(900um 松套管L38) |

订购信息

| DWDM | 信道间距 | 构造 | 1st ITU通道 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2=200GHz | A=Add D=Drop | 21=1560.61nm 23=1558.98nm | 1=250um 裸 纤 2=900um 松套管 | 1=1米 2=2米 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

1310/1490/1550WDM

1310/1490/1550nm三波长WDM采用单纤三向传输技术,将1550nm窗口用于下行模拟CATV传输，将无制冷1310nm半导体激光二极管光源用于众多的终端用户的上行传输，下行的数字传输改用1490nm窗口，通过类WDM的方式将此三方向传输复用到一根光纤中.降低接入成本,满足了数据、语音、CATV等综合业务对高带宽的需求.

指标说明:

| 参数 | 单位 | 类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | G type | B type |
|  |  | Min | Max | Min | Max |
| 工作波长 | 1310 Band | nm | 1260 | 1360 | 1260 | 1360 |
|  | 1490 Band | nm | 1480 | 1500 | 1480 | 1500 |
|  | 1550 Band | nm | 1550 | 1560 | 1530 | 1560 |
| 插入损耗 | 1→2 | dB |  | 0.4 |  | 0.4 |
|  | 1→3 | dB |  | 0.6 |  | 0.6 |
| 隔离度 | 1→2 | dB | 20 |  | 20 |  |
|  | 1→3 | dB | 25 |  | 25 |  |
| 偏振相关损耗 |  | dB |  | 0.1 |  | 0.1 |
| 回损 |  | dB | 50 |  | 50 |  |
| 方向性 |  | dB | 50 |  | 50 |  |
| 工作温度 |  | ℃ | -40 | 85 | -40 | 85 |
| 储存温度 |  | ℃ | -40 | 85 | -40 | 85 |
| 尺寸 |  | mm | ￠5.5*35 |
| 最大承载功率 |  | mW | 300 |

订购信息:

| TFWDM | 工作波长 | 光纤类型 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| G type B type | 534-1550pass/1310&1490 reflect 345-1310&1490pass/1550 reflect | 1-250um 2-900um | 0-none 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC 6-ST |

1310/1550nm(1550/1625nm) 波分复用器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| CATV 电讯系统 用户回线 局域网以及监控系统 | 低偏振相关损耗 低插损 高方向性 极好的稳定性和可靠性 |

指标说明：

| 工作波长 | nm | 1310 /1550 | 1550/1625 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作带宽 | nm | ±15 | ±5 |
| 等级 |  | P | A | P | A |
| 最大插入损耗 | dB | 0.2 | 0.3 | 0.20 | 0.30 |
| 最大偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| 最小隔离度 | dB | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 最小方向性 | dB | 55 |
| 工作温度 | ℃ | -40～+85 |
| 储存温度 | ℃ | -40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | B=Φ3×54 for bare fiber |
|  |  | L=Φ3×60 for bare fiber |

所有指标都是不包含连接头的损耗

订购信息

| SLD | 工作波长 | 等级 | 结构 | 封装 | 光纤类型 | 光纤长度 | 接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=980/1550 2=1310/1550 3=1480/1550 4=1550/1625 | P A | 1=1*2 | B L | 1=SMF-28 2=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

980/1550nm(1480/1550nm) 波分复用器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 光纤放大器 EDFA模块 通信系统 | 低偏振相关损耗 低插损 高方向性 极好的稳定性和可靠性 |

指标说明：

| 工作波长 | nm | 980 /1550 | 1480/1550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作带宽 | nm | 980±10/155±15 | ±5 |
| 等级 |  | P | A | P | A |
| 最大插入损耗 | dB | 0.15 | 0.2 | 0.20 | 0.30 |
| 最大偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| 最小隔离度 | dB | 20 | 18 | 16 | 15 |
| 最小方向性 | dB | 55 |
| 工作温度 | ℃ | -40～+85 |
| 储存温度 | ℃ | -40～+85 |
| 封装尺寸 | mm | B=Φ3×54 for bare fiber |
|  |  | L=Φ3×60 for bare fiber |

所有指标都是不包含连接头的损耗

订购信息

| SLD | 工作波长 | 等级 | 结构 | 封装 | 光纤类型 | 光纤长度 | 接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=980/1550 2=1310/1550 3=1480/1550 4=1550/1625 | P=P Grade A=A Grade | 1=1*2 | B L | 1=SMF-28 2=Others | 1=1m 0=Others | 0=None 1=FC/SPC 2=FC/PC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/PC 6=SC/APC 7=ST 8=Others |

四端口偏振无关环行器

光环行器是另一类实现光路非可逆传输的器件，不过光隔离器是对反向传输光进行阻挡，而光环行器是对反向传输光进行引导，将其与正向传输光从空间上分离开来，并从与另一端口输出，这一种特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义。

指标说明

| 参数 | P 级 | A 级 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | Port 1 to Port2 to Port 3 to Port 4 |
| 工作波长 (nm) | 1310,1550 |
| 插入损耗 (dB) | 典型值 | 0.8 | 1.0 |
|  | 最大值 | 1.0 | 1.2 |
| 通道典型隔离度 (dB) | 50 |
| 通道最小隔离度 (dB) | 40 |
| 串扰 (dB) | >50 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.15 |
| 偏振模色散 (ps) | <0.1 |
| 回波损耗 (dB) | >50 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度(°C) | 0 ~+70 |
| 储存温度 (°C) | -40 ~+85 |
| 外形尺寸 (mm) | OD5.5 x L60 或 L63 |

订购信息：

| PIOC 4 | 工作波长 | 等级 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13=1310 15=1550 | P=P级 A=A级 | 1=250um裸纤 2 =900um松套管 | 1 =1米 X = 其它 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

三端口偏振无关环行器

光环行器是另一类实现光路非可逆传输的器件。不过光隔离器是对反向传输光进行阻挡，而光环行器是对反向传输光进行引导，将其与正向传输光从空间上分离开来，并从与另一端口输出，这一种特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义

指标说明

| 参数 | P 级 | A 级 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | Port 1 to Port2 to Port 3 |
| 工作波长 (nm) | 1310,1550 |
| 插入损耗 (dB) | 典型值 | 0.6 | 0.8 |
|  | 最大值 | 0.8 | 1.0 |
| 通道典型隔离度 (dB) | 50 |
| 通道最小隔离度 (dB) | 40 |
| 串扰 (dB) | >50 |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.15 |
| 偏振模色散 (ps) | <0.1 |
| 回波损耗 (dB) | >50 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度(°C) | 0 ~+70 |
| 储存温度 (°C) | -40 ~+85 |
| 外形尺寸 (mm) | OD5.5 x L60 或 L63 |

订购信息：

| PIOC 3 | 工作波长 | 等级 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13=1310 15=1550 | P=P级 A=A级 | 1=250um裸纤 2 =900um松套管 | 1 =1米 X = 其它 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST |

滤波片型保偏耦合器

保偏耦合器不仅能够从输入PM光纤分离光束到两输出PM光纤中去，还可以合成两束PM光纤的光到一个 PM光纤中去。SOP可以耦合于PM光纤的慢轴或快轴。此器件能在不改变线偏振的情况下用来分离高功率的线偏振光到多通道中去，它还可用作功率分流器在不改变PM光纤中光的线性SOP的情况下监测PM光纤系统的信号功率。分束比1-50%可选。

指标说明:

| 类型 | 1X2 | 2X2 |
| --- | --- | --- |
| 最大附加损耗 | 0.7dB | 1.0dB |
| 最大均匀性 | 0.6dB | 0.8dB |
| 最小消光比 | 20dB | 18dB |
| 工作波长 | 1550nm,1310nm |
| 工作带宽 | ±40nm |
| 回波损耗 | 50dB |
| 分光比 | 1～50% |
| 承载光功率 | 300 mw min |
| 工作温度 | 0～70℃ |
| 储存温度 | -40～85℃ |
| 光纤类型 | PM Panda fiber |
| 尺寸 | ￠5.5X42mm |

订购信息：

| PMC | 类型 | 等级 | 波长 | 切分比 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0102=1×2 0202=2×2 | P A | 13=1310nm 15=1550nm | 01=1% 50=50% | 01=FC/PC 02=FC/APC |

偏振光合束器

| 应用 | 特征 |
| --- | --- |
| 偏振复用/解复用 光纤传感系统、DFA, 拉曼放大器 光通信领域研究、测试仪表等 | 低插入损耗、回损 低波长损耗和温度损耗 高功率承载 |

技术指标

| 技术参数 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 级别 |  | P | A |
| 工作波长 | nm | 1310，1480，1550 |
| 工作带宽 | nm | +/-50 | +/-50 |
| 典型插入损耗 | dB | < 0.4 | < 0.5 |
| 最大插入损耗 | dB | 0.6 | 0.7 |
| 回波损耗 | dB | >55 | >55 |
| 方向性 | dB | >55 | >55 |
| 典型消光比 | dB | 23 | 20 |
| 承载功率 | mW | 500(1550nm高功率器件可选) |
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 |
| 运输/存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
| 封装尺寸 | mm | Ø5.5 x 35 or customer specified |

订购信息：

| PBC | 波长 | 等级 | 光纤类型(端口1和2） | 光纤类型 （端口3） | 光纤长度 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 端口1 | 端口2 | 端口3 |
|  | 3=1480 4=1450 5=1550 6=1420 | P A | 1 2 | 1 3 4 5 | 1=1m 2=2m | 0=none 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC | 0=none 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC | 0=none 2=FC/SPC 3=FC/APC 4=SC/SPC 5=SC/APC |

1=SMF-28 250um bare fiber

2=400um Fujikura Panda PM fiber

3=400um Fujikura Panda PM fiber, slow axis 45

4=400um Fujikura Panda PM fiber, slow axis aligned with port 1

5=400um Fujikura Panda PM fiber, slow axis aligned with port 2

三端口偏振相关环行器

三端口偏振相关环行器 是另一类实现光路非可逆传输的器件,不过光隔离器是对反向传输光进行阻挡，而光环行器是对反向传输光进行引导，将其与正向传输光从空间上分离开来，并从与另一端口输出，这一种特性对于光信号的双向传输和通讯具有重要的意义.

指标说明

| 参数 | P 级 | A 级 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | Port 1 to Port2 to Port 3 |
| 工作波长 (nm) | 1310 ±40 or 1550 ±40 |
| 插入损耗 (dB) | 典型值 | 0.6 | 0.8 |
|  | 最大值 | 0.8 | 1.0 |
| 峰值隔离度 (dB) | 40 |
| 典型隔离度 (dB) | 30 |
| 最小隔离度 (dB) | 25 |
| 消光比(dB) | 最小值 | 20 |
|  | 典型值 | 25 |
| 方向性 (dB) | >50 |
| 回波损耗 (dB) | >55 |
| 最大功率 (mW) | 300 |
| 工作温度(°C) | 0 ~+70 |
| 储存温度 (°C) | -40 ~+85 |
| 光纤类型 | 400um Panda PM Fiber, or Custom Fiber |
| 外形尺寸 (mm) | OD5.5 x L35 |
| 偏振入射方向 | 慢轴 |

订购信息：

| PMOC 3 | 工作波长 | 等级 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13=1310 15=1550 | P=P级 A=A级 | 1=250um裸纤 2 =900um松套管 | 1 =1米 X = 其它 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC 4=SC/PC /APC 5=ST 6=LC |

1060nm保偏隔离器

参数指标

| 参数 | 单级 | 双级 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长(nm) | 1060 |
| 典型峰值隔离度 (dB) | >38 | >55 |
| 隔离器最小值* (dB) | >32 | >45 |
| 插入损耗典型值** (dB) | 1.5 | 2.4 |
| 插入损耗最大值*** (dB) | <2.0 | <3.4 |
| 回波损耗 (In/Out) (dB) | >55/50 | >55/50 |
| 消光比最小值(dB) | 20 |
| 偏振膜色散PMD (dB) | 0.1(0.05 公差) |
| 工作温度 (° C) | -5 ~ + 70 |
| 储存温度 (° C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Panda 980 Fiber 或客户指定 |
| 光纤长度 | 1米 |
| 封装尺寸 (mm) | Ø5.5x34 |
| 额定功率(mW) | 300 |

* At 23° C 带宽范围内
** 不包含连接头,熔接, 光纤弯曲损耗
*** 包含PDL, 中心波长 + 10nm, -20 to + 70° C

订购信息

| 类型 | 工作波长 | 等级 | 尾纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMIS=保偏单级 PMIU=保偏双级 | 10=1060nm | P=P级 A= A级 | 1=250um裸纤 2=900um 保护套管 3=3mm 保护套管 | 1=1m S =特殊 | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |

SW-3熔融拉锥机

SW-3熔融拉锥机是一台高精密的光纤耦合器生产设备，具有自动化程度高、操作简单、产量高和良率高的优点。用来生产标准耦合器、单窗宽带耦合器、双窗宽带耦合器、WDM和其它特殊光纤耦合器，系统由一个工作站和一套应用软件组成。在正常的操作中，SW-3工作站能做到耦合器的附加损耗（Excess Loss）低于0。05dB，使耦合比的偏差保持在0.5%以内，同时还具有预拉和火炬扫描宽度可调功能，使单窗宽带和双窗宽带的拉锥成功率大大提高，通过改进火头并且可以生产超小尺寸和超低PDL的耦合器。

| Specifications |
| --- |
| Maximum Separation Of The Pull Stage: | 30 - 120 mm |
| -- Wide Band Couplers | 35 - 58 mm |
| -- WDM | 38 - 60 mm |
| Pulling Speed (One Side): | 0 - 250 µm/s |
| Resolution of The Pulling Stage: | < 0.01 µm/step |
| Polarization Dependent Loss: | < 0.08 dB (Typ. 0.05 dB) |
| Features |
| Torch Unit: | - |
| -- X, Y, Z Moving Range | ± 12.7 mm |
| -- Z Direction Resolution | < 0.005 mm |
| Packaging Unit:as | - |
| -- X, Y, Moving Range | ± 6.35 mm |
| -- Packaging Holder Adjustment |  |
| Around 2 Axes (X, Y, ) | ± 3 - 5º |
| Optical Power Meters: | InGaAs-PD (0.85µm - 1.7µm) |
| Controller: | - |
| Connectors: | Bare- fiber connectors |
| Computer | pc |
| Software Package |  |
| Type of Fiber Couplers: | - |
| 3 dB (Standard) Couplers | Excess loss < 0.05 dB |
| Wide Band Couplers | Excess loss < 0.05 dB |
| WDM | Excess loss < 0.15 dB |
| Facility Requirement |
| Power Supply: | 110/220 V @50/60 Hz |
| H2 Supply: | < 10PSI |
|  | 0 - 250 SCCM |
| Operation Environment |
| Temperature: | 20 - 22° C |
| Relative Humidity: | < 70% |

单芯连接器

|  | 品名 | 颜色 | 尾套外径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SMU-PH20BL | 青 | φ2mm |
|  | SMU-PH20LA | 藤 |  |

|  | 品名 | 颜色 | 尾套外径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SMU-PH09BL | 青 | φ0.9mm |
|  | SMU-PH09LA | 藤 |  |

| 外观 | 品名 | 材質 |
| --- | --- | --- |
|  | SMU-B1-ZR | ジルコニア |
|  | SMU-B1-PB | 青銅 |

单芯适配器

金刚石研磨片

|  | 这是用于光纤上的新研发问世的研磨带 高耐久性 |
| --- | --- |

研磨带种类

研磨加工后的金属环表面