## 商品名称：防爆型可燃气体探测器SFJEX-07A

商品详细介绍：产品特点／Product Features
-采用进口传感器
-总线制信号
-可选配无源接点信号输出/4~ 20mA标准电流输出
-报警设定值可选-可选配二级报警方式
技术指标／ Technical Specifications
-检测气种：可燃气体及其他

-测量范围：0~100%LEL/1~10000ppm(可调)

-工作电压：DC24V，功率<1W-使用环境：湿度：≤95%
    温度：-40~ 70。C（07A型）、0—55。C（08A型）
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金-重量：约l.lkg
端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension

## 商品名称：防爆型可燃气体探测器SFJEX-08A

商品详细介绍： 产品特点／Product Features
-采用进口传感器
-总线制信号
-可选配无源接点信号输出/4~ 20mA标准电流输出
-报警设定值可选
-可选配二级报警方式
技术指标／ Technical Specifications
-检测气种：可燃气体、一氧化碳及其他
-工作电压：DC24V，功率<1W
-使用环境：湿度：≤95%
    温度：-40~ 70。C（07A型）、0—55。C（08A型）
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金
-重量：约l.lkg
端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension

## 商品名称：防爆型可燃气体探测器SFJEX-09

## 商品名称：防爆型可燃气体探测器SFJEX-09

商品详细介绍：产品特点／Product Features
-采用进口传感器，线性度好，测量精度高
-两级报警（低限报警设定值可选）
-液晶浓度显示
-总线制信号输出，可选配4 - 20mA标准电流输出
-两种校准方式：遥控器或控制器

技术指标／ Technical Specifications
-检测气种：可燃气体及其他

-工作电压：DC24V，功耗<2W
-测量范围：0~100%LEL/1~10000ppm(可调)

-使用环境：温度-40 - 70。C，湿度≤95%
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金
-重量：约1.2kg

端子说明及接线／Terminal Description

安装及外形尺寸／Installation＆Dimension

可燃气体报警控制器SFJK-200

## 可燃气体报警控制器SFJK-200  (32)商品详细介绍

产品特点／Product Features
-系统容量大，整机稳定性好，操作简单
-单机最大容量为4回路992点
-7英寸彩色液晶，中文、英字母及数字显示，菜单操作
-实时显示所连接探测器的探测气种及其浓度
-低限、高限二级报警功能和联动功能，可编程设置
-具备自检功能、故障自动报警功能和主备电自动切换功能
-可按时间顺序自动保存各种事件或操作的记录信息最大共4620条
-各种信息的查询和打印
-可选配CAN总线（联网最大节点数30）
-标配RS232接口，可连接CRT图形显示终端
-壁挂式安装
技术指标 / Technical Specifications
-工作电压：AC220V（+10～-15%）50+1Hz
-直流备电：DC12V/4Ah x2节
-额定功率：70W
-使用环境：温度：0~40。C，相对湿度<95%
-壳体：冷轧钢板、烤漆
-尺寸：546x370x140
-重量：约llkg

端子说明及接线／TerminaI Description



安装及外形尺寸／Installation＆Dimension

## 防爆模块 HJ-1825EX

产品特点／Product Features
输入模块HJ-1750EX
-接收无源接点信号转换为总线信号
-由控制器总线供电
控制模块HJ-1825EX
-接收控制器指令，联动控制切断阀和警铃等受控设备
-无源接点（常开）控制输出，可选择脉冲( 2S)或持续信号输出方式
-同时具备电容储能脉冲联动低压电磁阀功能
-工作电压DC24V
技术指标／ Technical Specifications
-使用环境：温度：-40~ 70。C，相对湿度≤95%
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金，中105x95mm
-重量：约lkg
端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension

## 商品名称：防爆型模块HJ-1750EX

商品详细介绍：产品特点／Product Features
输入模块HJ-1750EX
-接收无源接点信号转换为总线信号
-由控制器总线供电
控制模块HJ-1825EX
-接收控制器指令，联动控制切断阀和警铃等受控设备
-无源接点（常开）控制输出，可选择脉冲( 2S)或持续信号输出方式
-同时具备电容储能脉冲联动低压电磁阀功能
-工作电压DC24V
技术指标／ Technical Specifications
-使用环境：温度：-40~ 70。C，相对湿度≤95%
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金，中105x95mm
-重量：约lkg
端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension

## 可燃气体报警控制器SFJK-201

## SFJK-201

产品特点／Product Features   
-整机稳定性好，操作简单
-单机回路容量为8点、16点
-3英寸液晶，中文、英字母及数字显示，菜单式操作
-实时显示所连接探测器的探测气种及其浓度
-低限、高限二级报警功能和联动功能，可编程设置
-具备自检功能、故障自动报警功能和主备电自动切换功能
-可按时间顺序自动保存各种事件或操作的记录信息最大共3530条
-各种信息的查询
-可选配CAN总线（联网最大节点数30）
一可选配RS232接口，以连接CRT图形显示终端
-壁挂式安装
技术指标／TechnicalSpecifications
-工作电压：AC220V（+10～-15%）50+1Hz
-直流备电：DC12V/3.3Ah×2节
-额定功率：50W
-使用环境：温度：O~ 40。C，相对湿度<95%
-壳体：ABS树脂
-尺寸：365x250x87
-重量：约5.3kg

端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension

## 防爆型模块HJ-1750EX

HJ-1750EX

产品特点／Product Features
输入模块HJ-1750EX
-接收无源接点信号转换为总线信号
-由控制器总线供电
控制模块HJ-1825EX
-接收控制器指令，联动控制切断阀和警铃等受控设备
-无源接点（常开）控制输出，可选择脉冲( 2S)或持续信号输出方式
-同时具备电容储能脉冲联动低压电磁阀功能
-工作电压DC24V
技术指标／ Technical Specifications
-使用环境：温度：-40~ 70。C，相对湿度≤95%
-防爆等级：ExdⅡCT6
-防护等级：IP65
-壳体：压铸铝合金，中105x95mm
-重量：约lkg
端子说明及接线／Terminal Description



安装及外形尺寸／Installation&Dimension