吸尘超净工作台

吸尘超净工作台是适应现代工业技术对工作区洁净度的严格要求而设计的净化设备，为用户需求提供可达100级的局部洁净工作区域。由于其高洁净度、移动灵活性，而被广泛用于实验室、生物医药、微电子、精密仪器等领域。

超净工作台具有高洁净度、可连接成装配生产线、低噪声、可移动等优点。

特点：

1、 风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。工作寿命长达3万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。

2、 特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。

3、工作台面冲有∮4规则小孔，风机置于工作台下面，能有效地吸取台面上的各种粉尘颗粒，经高效过滤器过滤，效率可达99.99%·0.3um，底部排出洁净空气。

4、产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验，可靠性极高。

| 生产/检验标准 | 美国联邦标准209E |
| --- | --- |
| 风量(m3/h) | 1080 |
| 风速(m/s) | 平均0.45±20% |
| 噪声 | <58dB |
| 净化级别 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 高效过滤器尺寸 | 1175*575*340 |
| 高效过滤器效率 | 99.99%·0.3um（ULPA） |
| 高效过滤器数量 | 1只 |
| 工作台震动 | 半峰值 |
| 工作台和整体框架 | 为分离式,无震动影响 |
| 工作台材质 | 砂光不锈钢板 |
| 电源 | 220V，50HZ，单相 |
| 功率 | 115W |
| 适用人数 | 1-2人 |