矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 煤矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及
    
    保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

矿用控制电缆使用特性： 
    导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆
    
    外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。