## ZERO 800 隔膜式胶阀

ZERO 800 隔膜式胶阀是利用气动隔膜式提升阀门，达到出胶效果，适用于中低粘度流体使用。搭配ZERO 系列点胶控制器，可精准控制出胶时间，达到定量需求。胶阀后端可调整隔膜的行程，亦可调整控制出胶量。胶阀本体采阳极处理，可防止胶阀生锈。

## 产品特点

- 适合中低黏度流体胶水使用

- 可搭配自动化机台使用

## 产品规格

| 胶阀类别 | 隔膜式 |
| --- | --- |
| 胶阀尺寸 | 长108mm, 外径44mm |
| 胶阀重量 | 140 g |
| 进气管规格 | 4X6 管 |
| 入胶口规格 | 4X6 管 或 6X8管（选配） |
| 适用胶种 | UV胶，瞬间胶，缺氧胶，环氧树脂，硅胶 |
| 胶阀进气推力 | 建议大于5Kg |