## ZERO 900 压管式胶阀

ZERO 900 精密胶阀是利用气动释放压管原理，达到出胶效果，适用于中高黏度流体使用。搭配ZERO 系列定量控制器，可精准控制出胶时间，达到定量需求。因为压管式胶阀的特性，胶水流体不与胶阀本体接触，所以特别适合用于快速自然固化的胶水。固化后的内管更换容易，方便使用。

## 产品特点

- 胶阀不接触胶水，没有清洗问题

- 换压管快速方便

- 适合自然干燥胶水

## 产品规格

| 胶阀类别 | 压管式 |
| --- | --- |
| 胶阀尺寸 | 长76mm, 外径38mm |
| 胶阀重量 | 80 g |
| 进气管规格 | 4X6 管 |
| 入胶口规格 | 2X4 管 |
| 适用胶种 | UV胶，瞬间胶，缺氧胶，环氧树脂，硅胶 |
| 胶阀进气推力 | 建议大于5Kg |