## XLite 500 抽屉式UV机

XLite500系列抽屉式UV机适用于各种UV接着剂固化使用。 机台轻巧不占空间，适合实验或者小对象产品生产使用。 XLite 500系列虽不具有闸门遮光，但利用特殊遮光设计， 在抽屉完全开启时同样能够达到良好遮蔽效果。固化时间 可设定，并于时间到达时蜂鸣提醒。XLite 500系列可选配 长波TP或长短波TQ机种。

## 产品特点

- 可调照射时间

- 安全置灯设计

- 操作简便

## 产品规格

| 型号 | XLite 500P | XLite 500Q |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 220V 50或60HZ |
| UV灯管功率 | 400W |
| UV照度* | 60-80 mW/cm2 | 50-70 mW/cm2 |
| UV主波长 | 365nm | 254/365 nm |
| 灯管平均寿命 | 1000小时 |
| 计时设定 | 0.1sec ~ 999.9min |
| 外观尺寸 | 宽300 高283 深 400 mm |
| 置物尺寸 | 宽250 高 70 深 230 mm |
| 重量 | 8公斤 |
| 灯管型号 | TP UV lamp | TQC UV lamp |

### * 量测条件：以UV Mouse照度计量测灯管高度为8 cm之UVA数值。