## XLite R90手持式UV机

XLite R-90属于低瓦数紫外线机，当电源开启时，UV灯管在近距离照射下可产生相当于太阳光约6倍的紫外线照度。XLite R-90温度很低且能够即开即关，常用于UV胶固定，手工艺品接着固化等用途。

## 产品特点

- 低照射温度

- 可实时开关电源

- 机台轻巧方便

## 产品规格

| 电压 | 110V 或220V 50/60HZ |
| --- | --- |
| UV照度 | 12-15 mW/cm2 |
| UV主波长 | 365nm |
| 灯管平均寿命 | 700小时 |
| 照射区域 | 135 X 90mm |
| 外观尺寸 | 长185mm 宽90mm 高70mm |
| 重量 | 875g (手持部分：450g) |
| 灯管型号 | TA UV lamp |