參數 IT6821 IT6822 IT6823 IT6831 IT6832 IT6833 IT6834 額定值 電壓 0~18V 0~32V 0~72V 0~18V 0~32V 0~72V 0~150V 電流 0~5A 0~3A 0~1.5A 0~10A 0~6A 0~3A 0~1.2A 功率 0~19V 0~33V 0~73V 0~19V 0~33V 0~73V 0~151V 負載 調節率 電壓 （額定電流≤3A）<0.01%+3mV (額定電流≤10A) ＜0.02%+5mV 電流 ＜0.01%+3mA 電源 調節率 電壓 ＜0.01%+3mV 電流 ＜0.1%+2mA 設定值 解析度 電壓 10mV 電流 10mA 回讀值 解析度 電壓 10mV(<20V)；100mV(≥20V) 電流 10mA 設定值 精確度 電壓 ≤0.05%+10mV ≤0.05%+15mV ≤0.05%+10mV ≤0.05%+15mV ≤0.1%+38mV 電流 0.2%+10mA 回讀值 精確度 電壓 ≤0.05%+15mV (＜20V) ≤0.05%+20mV (＜20V) ≤0.05%+15mV (＜20V) ≤0.05%+20mV (＜20V) ≤01%+38mV (＜20V) ≤0.05%+120mV (≥20V） ≤0.05%+20mV (≥20V） ≤0.05%+120mV (≥20V) ≤0.05%+120mV (≥20V) ≤0.1%+120mV (≥20V) 電流 ＜0.1%+15mA 紋波 (20Hz~20MHz) 電壓 ≤0.5mVrms/3mVp-p ≤0.5mVrms/4mVp-p ≤0.5mVrms/3mVp-p ≤0.5mVrms/4mVp-p ≤0.6mVrms/7mVp-p 電流 5mArms 溫度係數 電壓 ＜0.02%+5mV 電流 ＜0.1%+5mA 回讀值溫度係數 電壓 ＜0.02%+10mV（＜20V)，＜0.02%+100mV(≥20V) 電流 ＜0.1%+15mA 尺寸（mm） 214.5W×88.2H×354.6D 重量（淨重） 8 kg