有点老，不知是哪个设计院的。
内容给大家考出来了，需要格式的再下吧。

配 管 材 料 表 示 方 法

H -1 0 4







一九九二年六月


1．0  总   则 
1．1        本规定使用于配管材料在综合材料表、管道轴测图及管段表上的表示方法。
1．2        引进装置上的安全阀、呼吸阀、爆破片、[wiki]阻火器[/wiki]、视镜等代号，原则上直接引用专利商提供的代号。
1．3        文件中的公称压力及[wiki]公称通径[/wiki]从小到达顺序排列。
1．4        文件中的材料名称按本规定所列项目顺序编写。

2．0  表 示 方 法
2．1  管    子
     管子   SLSP   50 — sch40 — 20#
     （1）  （2）  （3）   （4）   （5）  
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 管子类型代号，见表1。
⑶ 管子公称通径。
⑷ 管子选用的尺寸系列（系列Ⅰ不标注）及表号（或壁厚），特殊规格的管子可用Ф外径×壁厚表示，此时⑶、⑷项取消。用壁厚表示时，在壁厚值后面加英文字母Т。
⑸ 材料代号，见附件。文件中有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时⑸项省略。
示例⒈
公称通径80mm，材料20号钢，管子尺寸系列为系列Ⅰ，管表号sch40的无缝钢管的标记为：
管子  SLSP 80—sch40—20#
示例⒉
材料为304型不锈钢，管子外径×壁厚为φ8×2的无缝不锈钢管的标记为：
管子 SLSP φ8×2—304
    表1 管子类型代号
管子类型        代号
无缝钢管        SLSP
螺旋焊钢管        SWSP
焊接钢管        LWSP
镀锌焊接钢管        GWSP
无缝铝管        SLAP




注：⑴ 除非配管材料工程规定另有指定，管子尺寸系列均采用SHJ405《[wiki]石油[/wiki][wiki]化工[/wiki]企业钢管尺寸系列选用规定》标准。在文件中不重复出现中国[wiki]石油化工[/wiki]总公司标准好。综合材料表中的《标准号或图号》栏仅填写管材制造标准号，不写年份（下同）。
⑵ 镀锌焊接钢管的普通钢管壁厚以管表号schG表示，加强管壁厚以XS表示。
⑶ 焊接钢管的STD系列指标准厚度（10mm），XS为加强壁厚，对系列Ⅰ为12。5mm。系列Ⅱ为12mm。

2．2   管  件 
         [wiki]管件[/wiki]   PADR  200×8  — A3
          ⑴      ⑵      ⑶       ⑷
         管件   HCSW   40  — sch80 —25#
          ⑴     ⑵    ⑶       ⑷     ⑸
         管件   RECC   200×150 — sch40 — 20#
         ⑴     ⑵       ⑶        ⑷       ⑸ 

⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 类型代号，见表2。
⑶ 规格。
⑷ 配接的管子尺寸系列（系列Ⅰ不标注）及表号（或壁厚），对锻制管件则表示压力等级，sch80表示3000磅级sch160表示6000磅级。异径管接头和异径三通以大端的壁厚表示。
⑸ 材料代号，见附件。文件中有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时⑸项省略。
示例：
公称通径100mm，配接管子尺寸系列为系列Ⅰ管子表号sch40，20号钢制的长半径90º弯头的标记为：
    管件 ELL9 100 – sch40 – 20#



表2 管件类型代号
管件类型        代号        管件类型        代号
支管补强圈        PADR        对焊等径三通        TEES
单头螺纹短管        HNI P        对焊异径三通        TEER
双头螺纹短管        F N I P        锻制螺纹等径四通        CSPT
90º单头螺纹短管        HNP9        锻制承插焊等径四通        CSSW
90º双头螺纹短管        FNP9        锻制螺纹异径四通        CRPT
180º单头螺纹短管        HNP8        锻制承插焊异径四通        CRSW
180º双头螺纹短管        FNP8        对焊同心异径管接头        RCON
锻制螺纹45º弯头        EPT4        对焊偏心异径管接头        RECC
锻制承插焊45º弯头        ESW4        锻制螺纹管帽        CPPT
对焊45º长半径弯头        ELL4        锻制承插焊管帽        CPSW
锻制螺纹90º弯头        EPT9        对焊管帽        CPBW
锻制承插焊90º弯头        ESW9        单头螺纹管箍        HCPT
对焊90º短半径弯头        EL S 9        双头螺纹管箍        FCPT
对焊90º长半径弯头        ELL 9        单承口管箍        HCSW
锻制螺纹等径三通        TSPT        双承口管箍        FCSW
锻制承插焊等径三通        TSSW        锻制同心异径双承口管箍        RCSW
锻制螺纹等径45ºY型三通        TPT4        六角管堵        PHEX
锻制承插焊等径45ºY型三通        TSW4        方头管堵        PSQU
锻制螺纹异径45ºY型三通        TRT4        圆头管堵        PRQU
锻制承插焊异径45ºY型三通        TRS4        双头螺纹活接头        UNPT
锻制螺纹异径三通        TRPT        双承口活接头        UNSW
锻制承插焊异径三通        TRSW        R=3D的90º弯管        BE9³
注：
1）        等径管子以通径表示。
2）        锻制异径管件规格按以下方法表示：
⑴ 具有两个通径时，通径大的为①，通径小的为②，标记为①×②。
⑵ 具有三个通径时，在同一中心线上通径大的为①，通径小的为②，余下为③，标记为①×②×③。
⑶ 具有四个通径时，通径大的为①，与之在同一中心线上的为②，余下的两个以通径大的为③，通径小的为④，标记为①×②×③×④。
3）        以公称壁厚表示时，在壁厚后加英文字母T。
4）        螺纹为55°锥管螺纹，其尺寸及技术要求按GB7306《用螺纹密封的管螺纹》的规定。
5）        综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。标准中未列入的管件可填写MFRS.STD.


2．3   翻 边 短 节
     管件  SERF   2  –  50  -  sch20s  -  316  - （LL）
（1）  （2） （3） （4）    （5）    （6）   （7）
（1）        名称，以中文表示，文件中已有《名称》栏者省略。
（2）        类型代号，见表3。
（3）        公称压力代号，见表4。
（4）        公称通径。
（5）        配接的管子尺寸系列（系列Ⅰ不标注）及标号（货壁厚）。
（6）        材料代号，见附件。文件中有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时（6）项省略。
（7）        翻遍短节指定长度，按长型尺寸加工者指定为（LL）；按短型尺寸加工者不需指定，此时（7）项省略。
示例：
公称压力2.0Mpa，公称通径50mm，材料为0Cr19Ni9，配接管子尺寸系列为系列Ⅰ，管子表号为sch10s，按长型尺寸加工的凸台面翻边短节标记为：
            管件 SERF 2 - sch10s – 304 -（LL）
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2．4   管[wiki]法兰[/wiki]及法兰盖
法兰  PTRF  2 — 40 —[   ]— 25#（G）
⑴     ⑵    ⑶  ⑷     ⑸     ⑹  ⑺
法兰  WNRF   10—100—sch40—F304[   ]
⑴     ⑵    ⑶   ⑷    ⑸    ⑹   ⑺
（1）        名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
（2）        类型代号，见表3。
（3）        公称压力代号，见表4。
（4）        公称通径。
（5）        配接的管子尺寸系列（系列Ⅰ不标注）及表号（或壁厚）。螺纹管法兰、平焊管法兰、松套管法兰、法兰盖及八字盲板省略。
（6）        材料代号，见附件。文件中有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时⑹项省略。
（7）        （G）表示镀锌。
示例：公称压力5.0MPa，公称通径100mm，材料为25号钢，配接管子尺寸系列为系列Ⅰ，管子表号sch40的对焊凸台面管法兰标记为：
法兰WNRF 5—100—sch40—25#


表3管法兰类型代号
类型        代号        类型        代号
凸台面翻边短节        SERF        凹面对焊管法兰        WNLF
环槽面翻边短节        SERJ        环槽面对焊管法兰        WNRJ
全平面螺纹管法兰        PTFF        松套管法兰        LJFF
凸台面螺纹管法兰        PTRF        全平面管法兰盖        BFFF
全平面承插焊管法兰        SWFF        凸台面管法兰盖        BFRF
凸台面承插焊管法兰        SWRF        环槽面管法兰盖        BFRJ
全平面平焊管法兰        SOFF        凸台面八字盲板        SBRF
凸台面平焊管法兰        SORF        螺柱        STUD
凸台面对焊管法兰        WNRF        螺栓        BOLT
凸面对焊管法兰        WNLM        螺母        NUTS

表4公称压力代号
公称压力
（Mpa）        代号        公称压力
（Mpa）        代号        公称压力
（Mpa）        代号
1.0        1        6.8        7        15.0        15
2.0        2        10.0        10        25.0        25
5.0        5        14.0        14        42.0        42
注：
综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。标准号中未列入的法兰可填写MFRS.STD。

2.5  螺柱∕螺母
STUD   M39×3×200 – B7  /  35#
⑴          ⑵        ⑶     ⑷
⑴ 类型代号，见表3。
⑵ 规格。
⑶ 螺柱材料代号，见附件。
⑷ 螺母材料代号，见附件。
示例：螺柱规格为M42×3×305，材料为35CrMoA，螺母材料为35#钢的标记为：
STUD M42×3×305 — B7/35# 
注：
1．        综合材料表及管段标上的《图号或标准号》栏内填写标准号。
2．        采用SHJ404标准时，可不写出螺距。

2．6  非 金 属 垫 片
垫 片 GARF  2 — 150 — XB350
⑴    ⑵   ⑶    ⑷       ⑸     ⑹
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 类型代号，见表5。        
⑶ 公称压力代号，见表4。
⑷ 公称通径，对于特殊或非标准垫片，可以ф外径×ф内径×厚度表示，此时⑶、⑷、⑹项省略。
⑸ 材料代号，见附件。文件中有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时⑸项省略。
⑹ 垫片厚度代号，见表6。

表5 垫片类型代号
类型        名称        代号
非金属垫片
        全平面管法兰用
凸台面管法兰用        GAFF
GARF

缠绕式垫片

        基 本 型
带外环型
带内环型
  带内外环型        GSWA
GSWB
GSWC
GSWD
金 属 垫 片
        八角形金属环垫
齿 形 垫        GROC
GSEM
聚四氟乙烯包覆垫片
        剖 切 型
折 包 型        GFSJ
GFLJ

表6  垫片厚度代号       mm
非 金 属 垫  片        缠 绕 式 垫 片        金  属  垫 片
厚度        代号        厚度        代号        厚度        代号
3．0        省略        3．2        Ⅰ        3．0        Ⅰ
1．5        Ⅰ        4．5        省略        4．5        Ⅱ
0．8        Ⅱ        6．5        Ⅱ                
示例：公称压力2.0MPa，公称通径100mm，材料为XB350石棉橡胶板，厚度为1.5mm的凸台面管法兰用垫片标记为：
垫片GARF 2 — 150 — XB350 Ⅰ
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。

2．7 缠 绕 式 垫 片
垫片 GSWB  5 —  150 — 3  1  0  2     A
⑴     ⑵   ⑶     ⑷     ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 垫片类型代号，见表5。
⑶ 公称压力代号，见表4。
⑷ 公称通径。
⑸ 金属带材料。
⑹ 非金属带材料。
⑺ 内环材料（无内环者以0表示）。
⑻ 外环材料（无外环者以0表示）。
⑼ 垫片厚度代号，见表6。
⑽ 允许泄漏率等级代号，见表7。
表7  允许泄漏率等级代号
允 许 泄 漏 率 等 级         指 标Ncm3/s         代  号
1        ≤1.2×10-5        A
2        ≤1.0×10-4        省略
3        ≤1.0×10-3        C

示例： 公称压力为5.0MPa，公称通径1000mm，金属带材料为0Cr19Ni9，非金属带材料为特殊石棉带，内环材料为0Cr19Ni9，外环材料为A3钢，厚度6.5mm，允许泄漏率等级为一级的带内外环缠绕垫片的标记为：
垫片GSWD 5 — 1000—2121ⅡA
注： 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。
2．8 金 属 垫 片
垫 片        GROC                —        R20        —        304        
⑴       ⑵      ⑶          ⑷          ⑸    ⑹
垫 片        GSEM        2        —        200        —        L        H
⑴       ⑵      ⑶          ⑷          ⑸    ⑹
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 垫片类型代号，见表5。
⑶ 公称压力代号，见表4，对金属环垫省略。
⑷ 环号或公称通径。
⑸ 材料代号，见附件。文件中已有《材料》栏者，可直接填写在《材料》栏内，此时⑸项省略。
⑹ 垫片厚度代号，见表6。
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或MFRS.STD。
2．9 聚 四 氟 乙 烯 包 覆 垫 片
垫  片        GFSJ        2        —        100
         ⑴       ⑵      ⑶          ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 垫片类型代号，见表5。
⑶ 公称压力代号，见表4。
⑷ 公称通径。
示例：公称压力2.0MPa，公称通径100mm的剖切型聚四氟乙烯包覆垫片的标记为：
垫片 GFSJ 2 — 100
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或MFRS.STD。
2．10 阀  门
闸阀        GATE        14        —        40        —        25#        —        Ⅱ        SW∕PT
⑴      ⑵      ⑶       ⑷          ⑸         ⑹   ⑺  ⑻

⑴ 名称，以中文表示出发门类别，文件中已有《名称》者省略。
⑵ [wiki]阀门[/wiki]类型代号，见表8。
⑶ 公称压力代号，见表4。
⑷ 公称通径。
⑸ 阀体材料代号，见附件。
⑹ 配接的管子尺寸系列（系列Ⅰ不标注），仅用于承插焊或对焊阀门。
⑺ 连接端或密封面型式代号，见表9。对一段承插焊另一端螺纹连接的阀门，其分子表示进口端连接型式，分母表示出口端连接形式。进出口端连接型式相同者，分母项省略。
示例： 公称压力14.OMPa，公称通径25mm，阀体材料为锻钢，配接管子尺寸系列为系列Ⅰ，进出口端连接均为承插焊的锻钢闸阀标记为：      
闸 阀 GATE 14 — 25 — 25# — SW
表8   阀 门 类 型 代 号
类型        代号        类型        代号
手动闸阀        GATE        呼吸阀        PVSV
手动截止阀        GLOB        泄压人孔        PVSV
止回阀        CHCK        圆盘式蒸汽疏水阀        DCST
手动球阀        BALL        自由浮球式蒸汽疏水阀        FFST
齿轮驱动球阀        BALG        双金属式疏水阀        BCST
针形阀        NEDL        钟形浮子式疏水阀        BFST
手动蝶阀        BUTY        杠杆浮球蒸汽疏水阀        LFBT
齿轮驱动蝶阀        BUTG                
安全阀        PSV                
表9   连 接 端 或 密 封 面 型 式 代 号
连接端或密封面型式        代号        连接端或密封面型式        代号
55°圆锥外螺纹        MPT        全平面        FF
55°圆锥内螺纹        PT        凸台面        RF
承插焊        SW        环槽面        RJ
对  焊        BW        无法兰（夹嵌型）        FLGL

2．11    安  全  阀
安全阀        PSV        —        3        04
               ⑴            ⑵            ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 安全阀代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的安全阀顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 采用国外标准制造的安全阀需附安全阀规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号或制造厂产品型号，按国外标准制造的安全阀不填写标准号。

2．12  呼  吸  法
呼吸阀        PVSV        —        3        04
⑴            ⑵             ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 呼吸阀代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的呼吸阀顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 呼吸阀需附规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2．13  泄 压 人 孔
泄压人孔        PVSV        —        3        04
⑴            ⑵             ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 泄压人孔代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的泄压人孔顺序编号，以二位数表示。

注：
⑴ 泄压人孔需附规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。
2．14 爆  破  片
爆破片        PSE        —        4        06
⑴            ⑵             ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 爆破片代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的爆破片顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 爆破片需附规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。

2．15  阻 火 器
阻火器        FA        —        2        01
              ⑴            ⑵             ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 阻火器代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的阻火器顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 阻火器需附规格书或说明书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。
2．16  过 滤 器
过滤器        STR        —        3        01
              ⑴           ⑵              ⑶      ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略
⑵ 过滤器代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的过滤器顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 过滤器需附规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。
2．17  视   镜
视镜        SG        —        1        05
                            

⑴        ⑵               ⑶     ⑷ 
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略
⑵ 视镜代号。
⑶ 装置的主项号。
⑷ 某主项号的视镜顺序编号，以二位数表示。
注：
⑴ 视镜需附规格书。
⑵ 综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。
2．18  管 道 器 材 特 殊 项 目
HX        —        3        701
                      ⑴               ⑵     ⑶
⑴ 管道器材特殊项目代号。
⑵ 装置主项号。
⑶ 主项号内的管道器材特殊项目类型编号。
类 型 编 号 方 法 表
100—199        金属软管及接头。
200—299        非金属工艺软管及接头。
300—399        配管材料工程规定文件上未包括的特殊阀门。
400—499        配管材料工程规定文件上未包括的特殊管件，如整体PTFE法兰，异径法兰等。
500—599        特殊管道器材，如衬里过滤器、补偿器、混合器、取样冷却器、消声器等。
600—699        非标准管架、非标准弹簧支吊架、非标准紧固件。
700—799        其他管道用小型[wiki]设备[/wiki]。
800—899        备用。

2．19  管  架
2．19．1  恒 力 弹 簧 吊 架
恒力弹簧吊架        PH        —        27        ，        270        /        34570        —        S        ，        M30
⑴        ⑵       ⑶      ⑷        ⑸      ⑹       ⑺
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 吊架型式，PH表示平式恒力弹簧吊架；LH表示立式恒力弹簧吊架。
⑶ 吊架编号。
⑷ 吊架选用的位移值，mm。
⑸ 吊架选用的载荷值，N。
⑹ 位移方向，X表示位移方向向下：S表示位移方向向上。
⑺ 选用的生根螺栓，雕杆螺栓不用A3钢，而选用35号钢时，需标出螺栓规格。
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。


2．19．2  弹 簧 支 吊 架
弹簧支吊架        VS30A        07        •        —10        /        1426        —        1700        /        6
         ⑴        ⑵    ⑶        ⑷      ⑸         ⑹    ⑺
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 弹簧支吊架型号。
⑶ 弹簧编号。
⑷ 位移mm，位移向下时前面加“—”。
⑸ 安装载荷值，N。
⑹ 工作载荷值，N。
⑺ 铭牌刻度值，mm。
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写MFRS.STD。
2．20  钢  材
钢材        [        16a        -        A3
⑴           ⑵        ⑶                ⑷
⑴ 名称，以中文表示，文件中已有《名称》者省略。
⑵ 钢材名称符号，见表10。
⑶ 钢材规格，见表10。⑷ 材料代号，见附件。
表10  钢 材 名 称 符 号
钢材名称        符号        规格表示方法        例子
钢板        -        -× × T
厚度mm        18T
扁钢        □        宽度×厚度        □40×5
圆钢        -        Ф××
直径mm        Ф40
角钢        ∠        角钢号数×厚度        ∠5×5，∠6/4×5
工字钢        Ⅰ        型号        Ⅰ20a
槽钢        [        型号        [16a
注：综合材料表及管段表上的《图号或标准号》栏内填写标准号。
2．21  隔 热 材 料 及 辅 助 材 料
2．21．1  隔 热 材 料
RKWM        —        φ219×30        —        120
           ⑴                  ⑵                   ⑶
RKWE        —        60T        —        120
           ⑴                  ⑵                   ⑶
RKWV        —        GATE 2-100-60Т        —        120
   ⑴                  ⑵                    ⑶
RKWF        —        ELL9-Ⅱ200-60Τ        —        120
   ⑴                  ⑵                    ⑶
⑴ 隔热材料类别代号，见表11。
⑵ 规格，管壳以内径×厚度表示；板和缝毡（带）以厚度后面加英文字母T表示；阀壳应表示出阀门类型代号（见表8）、公称压力代号（见表4）、公称通径及隔热材料厚度（如上列第三行表示方法）；管件应表示出管件类型代号（见表2）、配接的管子尺寸系列（系列I不标注）；公称通径及隔热材料厚度（如上列第四行表示方法）。
⑶ 产品的品质或密度（Kg/m3）。
表11  隔 热 材 料 代 号
材料类别        代号        材料类别        代号
岩棉管壳        RKWM        自熄性聚氨酯硬质塑料管壳        RUFM
岩棉板        RKWB        自熄性聚氨酯硬质塑料板        RUFB
岩棉玻璃布缝毡        RKWE        自熄性聚氨酯硬质塑料阀壳        RUFV
岩棉阀壳        RKWV        自熄性聚氨酯硬质塑料管件        RUFF
岩棉管件        RKWF        自熄性聚氨酯硬质塑料
（现场发泡）        RDUF
2．21．2  辅 助 材 料
GAS        —        0.5T        —        
⑴        ⑵        ⑶
⑴ 辅助材料类别代号，见表12。
⑵ 规格。
⑶ 材料代号，见附件。
表12 辅助材料类别代号
材料类别        代号        材料类别        代号
镀锌铁皮        GAS        石油沥青粉毡        OAM
捆扎用镀锌铁丝        BGW        有碱平纹细格玻璃布        GLC
抽心铝铆钉        ALR                
2．22  防 腐 涂 料
ARPB        —        7408-Ⅱ        —        
           ⑴                   ⑵                     ⑶
⑴ 防腐[wiki]涂料[/wiki]类别名称代号，见表13。
⑵ 防腐涂料型号。
⑶ 防腐涂料颜色代号（底漆省略），见表14。
表13  防腐涂料类别名称代号
类 别 名 称        代 号        类 别 名 称        代 号
醇酸树酯漆（底漆）        ARPB        PF-01防腐涂料（底漆）        ACBC
醇酸树酯漆（面漆）        ARPF        PF-01防腐涂料（面漆）        ACFC
油酯漆        GPBC        其他（底漆）        OPBC
银粉漆        ALPC                
表14  防腐预料颜色代号
颜色名称        代号        颜色名称        代号        颜色名称        代号
绿  色        GN        蓝  色        BL        桔**        OE
银  色        SR        褐  色        BN        黑  色        BK
灰  色        GY        黄  色        YW        白  色        WT
黄褐色        YB        红  色        RD        浅兰色        LB
紫  色        PL        浅**        LY        紫红色        PR

附  件

材料牌号或名称        代号        材料牌号或名称        代号
10号钢        10#        不锈钢        SS
20号钢        20#        0Cr19Ni9        304
25号钢        25#        0Cr18Ni11Ti        321
35号钢        35#        00Cr19Ni11        304L
镀锌        （G）        0Cr17Ni12Mo2        316
35CrMo（螺母）        G4        00Cr17Ni14Mo2        316L
0Cr19Ni9（螺母）        G8        11/4Cr1/2Mo铸件        WC6
0Cr18Ni11Ti（螺母）        8T        21/4Cr1Mo铸件        WC9
35CrMoA（螺柱）        B7        5Cr1/2Mo铸件        C5
25Cr2MoVA（螺柱）        B16        0Cr19Ni9铸件        CF8
0Cr18Ni11Ti（螺柱）        B8T        00Cr19Ni11铸件        CF3
0Cr17Ni12Mo（螺柱）        B8M        0Cr17Ni12Mo2铸件        CF8M
可锻铸铁        MI        00Cr17Ni14Mo2铸件        CF3M
球墨铸铁        DI        20号合金铸件        CN7M
碳钢        CS        钨铭钴合金        STL
铸钢        WCB        聚四氟乙烯        PTFE
低温铸钢        LCB        丁晴橡胶        NBR
13[wiki]%[/wiki]Cr钢        13Cr        [wiki]聚乙烯[/wiki]        PE
15CrMo锻件        F11        聚丙烯        PP
25Cr2Mo1VA锻件        F22        中压石棉橡胶板        XB350
1Cr5Mo锻件        F5        高压石棉橡胶板        XB450
0Cr19Ni9锻件        F304        耐油石棉橡胶板        NY510
0Cr18Ni11Ti锻件        F321        纯铝        L
00Cr19Ni11锻件        F304L        防锈铝        LF
0Cr17Ni12Mo2锻件        F316        铸铝        ZL
00Cr17Ni12Mo2锻件        F316L