工业PH电极

☻   使用注意事项

1.请不要把PH电极直接投入水中，应使用电极安装支架或流通杯。（适用于沉入式安装或流通式安装）。

2.安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入PH电极中，造成PH电极电缆线短路。

3.电极接上仪表后，执行校正工作之前请将仪器上电预热30分钟。

4. 执行校正工作电极标定时，应注意电极不能平放，要垂直放置。（请将电极玻璃球泡朝下）防止电极MV数据偏离。

5.PH电极使用年限为一年，过期请及时更换电极。

上海安九源有限公司

2008-12-9