LinkRunner链路通测试仪

应用介绍

LinkRunner链路通测试仪（以下简称LinkRunner）是福禄克网络公司最新开发的一款专为网络维护人员设计的快速检测网络物理层和数据链路层故障的测试工具。通过LinkRunner，您可以迅速解决在新增站点或进行站点与网络连通性问题时经常遇到的问题：该网络端口是否开通？应该如何对Hub/Switch/PC NIC进行配置（工作速率、全双工/半双工）？如何查看当前网络端口的流量？网卡的工作是否正常？网络电缆是好的吗？当前位置的电缆链路连接到哪个Hub/Switch端口？能否进行Ping操作？……

主要功能

- 链接状态测试：快速检测网络端口是否开通，识别其工作速率（10/100Mbps）、工作方式（全双工/半双工）、提供的服务类别（以太口、令牌环口、电话口）。经过检测，用户可根据需要重新对Hub/Switch/PC NIC进行配置。

- 电缆测试：快速检测电缆链路的长度、电缆的类型（直连线/交叉线），并对开路、短路、反接、串绕等故障进行查找和定位。

- Ping测试：可快速检测网络关键设备的连通性及PC NIC是否响应。

- 链接脉冲测试：可发送链接脉冲点亮Hub端口灯或PC NIC灯；同时，会沿着所连接的电缆链路发送音频信号。通过可选的MicroProbe音频探测器可识别此音频信号，进行电缆线对的识别和查找。

- 电缆标识器套件：利用可选的电缆标识器套件可快速地识别和查找未知的电缆线对。通过此测试，可快速地对未知电缆线对的位置进行标识和文档备案。

技术指标

| 介质访问 | 10BASE-T、100BASE-TX |
| --- | --- |
| 服务识别 | 10BASE-T、100BASE-TX（全双工或半双工）、令牌环接口、电话接口、电缆标识、未用的PC NIC或Hub/Switch端口、Auto-MDIX端口、Auto-Negotiation或 Strapped端口 |
| 电缆测试 | 长度、开路、短路、串绕、接线图、交叉线、直通线 |
| 端口 | RJ-45网络测试口、RJ-45接线图测试口 |
| 界面 | 按键结合菜单操作界面 |
| 电源 | 2 AA标准电池，可选NiMH可充电电池及电池充电器。大约提供20小时工作时间或持续4小时的Ping操作 |
| 尺寸 | 6.98cm×9.52cm×3.17cm |
| 重量 | 128克（含电池） |
| 保修期 | 1年 |

订购指南

| 产品型号 | 描述 |
| --- | --- |
| LINKRUNNER | 链路通测试仪 |
| LINKRUNNER-KIT | 链路通测试仪套件（包括链路通测试仪及以下所列出的所有选件） |
| LRUN-8001-01 | 电缆标识器ID套件（1－8号） |
| LRUN-WM | 线序适配器 |
| RJ-45 COUPLER | RJ-45藕合器 |
| MT-8200-46 | MicroProbe音频探测器 |
| CLIP SET | 分线夹套件 |
| BATT-AA-NIMH | NiMH电池组（可充电电池） |
| NT-BATT-CHG | NiMH电池充电器 |
| LR-CASE | 软携包 |
| PC-INSP | PC设置检测软件 |

如在使用中有任何问题请访问http://www.testcenter.com.cn/ 网址或致电深圳维信公司技术部咨询！