一体化温度变送器

使用说明书

金湖飞云仪表有限公司

# 一、概述

WZPB温度变送器是小型的带回路供电的二线制温度变送器。它接受标准分度号的热电阻输入信号，产生与被测温度呈线性的标准直流电流（4~20mADC）输出信号，实现对各种现场温度的测量与信号传输。其测量精度、传输距离以及抗干扰能力都优于其它同类测温仪表。

WZPB温度变送器能非常方便地与各种二次仪表或计算机系统配套，从而实现对现场温度的检测与控制。可广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工、医药等各个工业部门和科研单位。

二、特点

1、WZPB温度变送器具有线性化电路，其输出直流电流信号与被测温度呈线性关系。

2、变送器采用固体化密封封装，能耐腐蚀、防振动，使用环境温度范围宽。

3、4~20mA DC大信号电流输出，信号传输失真小，抗干扰能力强，传输距离远。

4、静态功耗小，可与安全栅构成本质安全型防爆系统，直接安装在危险场所；安装在隔爆接线盒内可组成隔爆变送系统。

5、采用二线制及一般铜导线传输，可节省昂贵的补偿导线费用。

6、应用灵活，WZPB温度变送器也可在现场带指针表头和数显表头显示温度可与调节仪、记录仪、显示仪配套使用，隔离型可直接进入计算机控制系统。

三、技术指标

1、基本精度：热电阻温度模块±0.2%FS、±0.5%FS

2、测温原件：热电阻：Pt100/Pt10/BA1/BA2/Cu50/Cu53/Cu100。

热电偶K/E/S/T/J

3、输出信号4~20mA DC直流电流信号，与被测温度呈线性关系，二线制传输。

4、电源电压：24VDC，并具有反向保护功能。

5、负载电阻（RL）：当信号为20mADC输出，并保证恒流的条件下，负载电阻RL与供电电压Vs之间的关系式是：RL=Vs-12/0.02Ω，正常为250Ω

6、环境温度影响（温漂）：在规定的环境温度内，温度每变化10℃，输出变化小于量程的0.1%

四、接线图