ACS-A/TCS-A 系列电子计重/计数/百分比(台)秤使用说明书

- 技术指标:

- 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

- 开机自动置零。

- 零点自动跟踪。

- 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

- 电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

- 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

- 相对工作湿度: ≤ 85% RH。

- 键盘功能说明：

- 【标定】键：由于使用地点不同等原因造成称量不准时进行重量重新标定。

- 【模式】键：功能模式选择，选择计重、计数、百分比三种工作模式。

- 【单位】键：单位选择，有公斤、磅两种单位供选择。

- 【设定】键：在计重模式用于进入设定上下限报警范围；计数和百分比模式用来重量取样。

- 【置零】键：秤台上没有任何物品，但显示出现微小重量出现，按此键使重量归零。

- 【去皮】键：用来去除皮重，在去皮状态下用来消除皮重。

- 【 ↑ 】键：数字输入键，用来输入数字或选择数字。

- 【确认】键：确认当前的操作。

- 操作说明:

电子秤应置于稳定平整的台面上。调整四个底脚螺钉使秤处于水平位置，然后开启电源（如果需要则应先放上专用秤盘）。

开机笔画显示结束后进入计重模式，“零位”标志和“公斤”指示标志出现，可按“模式”键循环选择计重、计数、百分比三种功能模式

电子秤不能长期在去皮状态下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

【计重模式】

单位选择：按【单位】键，用来在公斤和磅之间选择计重单位，显示屏上出现相应的指示标志。

去皮功能：将容器放在秤盘上，重量稳定后，按【去皮】键，重量显示为零, “去皮”标志出现，此时显示的重量为净重；将秤盘上的物品取下，重量显示为负值，再按【去皮】键，称重复零，“去皮”标志消失。

置零功能：在使用过程中，如果出现零点漂移现象（秤盘上无任何物品，但有重量显示），按【置零】键，重量归零。（置零范围：≤4%FS，去皮状态下无效）。

报警设定功能：

- 按【设定】键，轮流显示上一次设定的重量上限和提示符“-HH-”， 按【确认】键，则不改变上一次的

设定值，直接进入下限的设定；按【 ↑ 】键，即进入数字输入状态。在数字输入过程中，按【 ↑ 】键，当前某位的数值加1，按【确认】键，确认当前某位的数值，并开始设定下一位，如果是最末尾的数值，则进入设定下限值。

②设定下限，如果刚进入设定下限值，则轮流显示上一次设定的重量下限和提示符“-LL-”，该过程的操作同设定上限。下限设定结束后进入报警方式的设定。

③报警方式设定，重量窗显示“-IN-”表示范围内报警，显示“-OUT-”表示范围外报警，显示“-NO-”表示没有报警，此时，可以按【 ↑ 】键切换，选择好后按【确认】键结束设定。

在设定过程，按【设定】键则退出设定，当前的设定值无效。

【计数模式】

在计数模式下，按【设定】键，则进行重量取样，显示“SAP X”（X为当前的取样个数）。

①按【 ↑ 】键，循环选择10、20、50、100、200五种取样个数；按【确认】键，确认取样个数。

②选择取样个数后，重量显示“LOAD-C”，在秤盘上放足样品个数，按【确认】键，完成取样。

③单重不足有两种情况：

1．重量显示“-SLAC-”时，表示所取样的单重低于分度值的80%，但仍可以进行计数，只是可能会造成计数不准确，该标志出现约3秒后自动消失。

2．重量显示“-CSL-”时，表示所取样严重不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。

【百分比模式】

①在百分比模式下，按【设定】键，显示“LOAD-P”，重量取样有两种方式：

(1). 在秤盘上放足样品，按【确认】键，完成取样。

(2). 按【 单位】键，显示“000000”后，通过【 ↑ 】键和【确认】键输入重量的数值。

②当所取样品的重量小于称量的0.1%时，重量显示“-CSL-”时，表示所取样不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。

【重量标定功能】

按住【标定】键约4秒钟，重量显示“CAL.”后，表示可以进行标定操作，有两种标定方式共选择：

①满量程标定：根据秤的称量，在秤盘上放足砝码，稳定后按【确认】键，标定完成。

②任意重量标定，其操作如下：

（1）、按【设定】键，重量显示上一次标定时的加载重量。

（2）、按【 ↑ 】键和【确认】键输入本次加载的重量，数值输入结束后（无数字闪烁时输入结束）， 加载相应的重量，稳定后按【确认】键，标定完成。

在重量标定过程中，按【模式】键，则退出标定状态。

注意：

在计重模式下所设定的上下限范围和报警方式被储存在秤内，不同的单位对应不同的报警范围和方式。通过【 ↑ 】键输入的数值不能大于秤的称量范围。

五、 报警指示

（1）当被称物超过100%FS+9d时，重量显示为“--OF--”，并连续发声报警。如ADC转换溢出，重量显示为“—Adc—”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下。

（2）电压不足，当重量显示为零时，显示 “—Lo—”（如加载，则显示恢复正常）。此时可短时间再使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电。

（3）当开机时的底秤超过允许范围，重量显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过低。

（4）开机时不稳，重量显示为“UNSTA”，可能台面强度太低或受到强烈振动：加固台面，避开振动。

（5）开机后显示“—SYS—”，重新标定或送修；开机后显示“—Set—”，报警设定错误，应重新设定报警数值。