数显量具专用计算机适配器使用说明书

一．概述：

数显量具专用适配器是连接数显量具与计算机的设备，利用计算机高性能的数据处理能力和强大的功能，扩展了数显量具的使用范围，实现测量管理的科学化现代化。该适配器采用最新流行的低功耗单片机采集数据；可以直接利用计算机上的超级终端接收数据，也可为用户配上具有良好界面的应用软件。

二．系统要求

5X86或以上，16M RAM 200M可用硬盘空间、WIN9X、WIN2000操作系统。

三．使用方法：

1．软件的安装：启动计算机，将DISK盘(或CD光盘) 插入磁盘(光盘)驱动器,运行setup.exe按提示安装完成。注意把安装目录记下来。

2．硬件的安装：将适配器的9芯插头插入计算机的COM1或COM2(根据软件选择而定)，将适配器的4芯插头插入卡尺的数据接口。

3．软件介绍：启动软件spq_dat(在安装目录下)。如下图:

功能键：可以实现文件功能：如保存文件，打开文件；可以选择不同的量具，如卡尺或千分表(千分尺)；可以在毫米与英寸之间选择；可以进行参数设置：如选择通信端口COM1或COM2和选择波特率4800或9600；可以输入打操作者的名称和设置公差带；还可以选择测量方向。

主显示窗:显示实际测量结果。

历史记录框：显示每次测量结果，每按一次适配器上的确认键则增加一条记录。

状态栏：显示测量误差、波特率和通讯口等信息。

4．测量过程：第一，先设置好有关参数。第二，开始测量，在要测量的地方按确认键， 测量完成后，点击“保存文件”,在弹出的对话框中输入一个文件名，然后点击“保存”。

5．数据打印：点击按键“打印数据”，则把现有的数据打印出来。

五．适配器示意图：

确认键

六．适配器RS-232接脚示意图

RS-232 接口参数

② TXD：发送数据。

④ DTR：数据终端就绪，高电平有效。

⑤ GND：公共信号地。

⑥ DSR：设备准备就绪，可以接收，低电平有效。

⑦ RTS：请求发数，高电平有效。

七．RS-232数据传输参数

RS-232C接口标准协议，波特率:4800或9600 ；数据位:8；无奇偶校验；1位停止位，码型为ASCII码。每组数据含10个ASCII码，第一个ASCII码是符号位表示数据的正负值；第二到第八个ASCII码是表示数据，第九和第十个ASCII码用于控制：当“确认键”按下时，第九和第十个ASCII码分别为CHR($13)CHR($10)，当无按键时，则分别为CHR($13),CHR($18)。

# Text boxes

四芯插头

参数表

RS-232九芯插头

历史记录窗

主显示窗

功能键

状态显示