巨星净化风机过滤单元介绍：
外观
风机过滤单元是一种内配风机的吊顶用机组，用于乱流及层流洁净室内，该机组设计整体灵活，根据设计的规格，它可以轻易地配合任何吊顶骨架，以达到洁净等级1000级至1级要求。 　　风机过滤单元是目前洁净市场上其中一种最安静、价格优良的机组。采用这种机组，可以为洁净室输送高质量空气。而且空气流形好，它适用于半导体，电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业等行业应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等场合及其它对空气中污染有严格控制要求的地方低耗能，降低运行成本。
风机过滤单元分类
　　风机过滤单元英文(Fan Filter Units)又名FFU,按名称可分为：FFU风机过滤机组、风机过滤单元、风机净化机组、净化送风机组、洁净送风系统等.
风机过滤单元特点
　　1、可使用多种方式控制速度。 　　2、极低的运转消耗功耗，降低成本。 　　3、内置风道导流系统，降低噪声和压损，提高风机效率。 　　4、可轻易搭配各种厂牌之T-GRID及HEPA、ULPA。 　　5、风机过滤单元风机选用高效离心式风机，能提供高风量．高静压条件，工作寿命要求长达五万小时以上。 　　6、适合使用于洁净度Class1-1000级无尘室。 　　7、特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线 　　8、产品出厂前均按美国联邦标准209E，用尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量

风机过滤单元技术参数

| 型号 | FFU-575 | FFU-1175 | FFU-1175 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 575*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*320 | mm |
| 静压箱材质 | 镀铝锌板1.2毫米厚/201不锈钢1.2毫米厚 | 镀铝锌板1.2毫米厚/201不锈钢1.2毫米厚 | 镀铝锌板1.2毫米厚/201不锈钢1.2毫米厚 |  |
| 风量 | 1000 | 1500 | 1600 | m3/h |
| 平均风速 | 0.4/0.45/0.5 | 0.4/0.45/0.5 | /0.4/0.45/0.5 | m/s |
| 机外静压 | 97（10mmAq） | 97（10mmAq） | 97（10mmAq） | pa |
| 过滤器尺寸 | 570*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 | mm |
| 过滤器效率 | 0.12um@99.99% | 0.12um@99.99% | 0.12um@99.99% |  |
| 过滤器初压损 | 180Pa@0.45m/s | 180Pa@0.45m/s | 180Pa@0.45m/s |  |
| 风机电源 | 180Pa@0.45m/s | 180Pa@0.45m/s | 180Pa@0.45m/s |  |
| 风机振动系数 | 0.2-0.5mm/s | 0.2-0.5mm/s | 0.2-0.5mm/s |  |
| 功耗 | 123 | 123 | 172 | W |
| 重量 | 24 | 28 | 31 | Kg |
| 噪音 | 46 | 50 | 53 | dB |