按键测试系统

方

案

说

明

书

深圳市派捷电子科技有限公司

电话:0755-27065969

传真:0755-27065059

E-mail:Testict@126.com

地址:广东省深圳市松岗镇松岗大道31号

客户要求：

1、自动控制按动产品面板按钮。

2、自动检测产品面板按钮动作对应之屏幕显示内容。

系统说明：

- 自动按键采用汽缸+硅胶头实现自动模拟手工按键功能；

- 识别产品面板显示内容采用摄像头+测试软件自动识别；

- 软件基于 Microsoft VB/VB.net开发；

- 治具整体采用汽缸式定位、固定产品；

- 以上方式实现全自动控制，测试判定结果。

- 具体实现方案简介

- 需求设备

1).测试电脑;

2).工业相机;

3).相机光源;

4).测试主控制箱;

5).测试固定治具;

2、测试系统说明

1).测试系统方框图

2).系统测试运行流程：

1、开始执行测试。

2、正确放置产品于测试固定治具。

3、双手操作汽缸下降。

4、依照要求顺序按下产品按钮

5、依照按下产品按钮顺序，摄像头检测产品显示内容并判定测试结果。

6、结果记录，显示测试结果，统计更新

7、压台自动上升。

8、等待下一产品开始测试。

3、电控部分:

1).所有电控材料:采用符合中国工业用电安全规范的正品;

2).所有接线遵从用电规范,采用端子,线标清楚.布线整洁;

3).内部接线均整理好后置于主控制箱内;

4、测试软件：

软件说明，软件分测试程式设置、测试、硬件设置、测试设置、不良框图、用户管理等界面；分测试用户与工程师用户，测试用户只能对设备进行测试操作，工程师用户可对测试程式内容及参数做修改。

# Text boxes

汽动式固定治具

RS232

测试+控制板

UUT

工业相机+光源