目    录

1.使用说明书	1

1.1 设定按钮	1

1.1.1 基本设定按钮	1

1.1.2 设定值输入键盘	1

1.1.3 设定按钮及设定值的有效性	2

1.2 设定值输入方法	2

1.2.1 设定值输入键的功能与说明	2

1.3 基本运行设定流程图	3

1.4 主画面	4

1.5 运行画面	5

1.5.1 程式停止画面	5

1.5.2 程式运行画面	7

1.5.3 定值停止画面	9

1.5.4 定值运行画面	10

1.5.5 监视曲线画面及其属性设定画面	11

1.6 操作设定画面	13

1.7 预约设定画面	14

1.8 程式曲线画面	14

1.9 程式设定画面	15

1.9.1 程式（PATTERN）编辑画面	16

1.9.2 循环设定画面	19

1.9.3 程式管理画面	22

1.9.4 讯控设定画面	23

1.9.5 待机设定画面	25

1.9.6 程式名称设定画面	27

1.10 显示设定画面	28

# 1.使用说明书

## 1.1 设定按钮

▶ 该产品采用触摸屏输入方式，是一款客户使用操作非常方便的恒温恒湿可编程控制器。

### 1.1.1 基本设定按钮

▶ 基本设定按钮如下：表1-1

| 编号 | 种类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主按钮 |  | 用左右的按钮转换画面 |
| 2 | 一般执行按钮 |  | 一般用于执行或选择 |
| 3 | 页上/下 按钮 |  | 使用它可以在同样画面上转换页面 |
| 4 | 翻到下一页按钮 |  | 使用它可以翻到不同的设定画面 |
| 5 | 设定值 选择按钮 |  | 使用它可以从两个或三个中选择设定值。 |
| 6 | 设定值 输入按钮 |  | 使用它将弹出设定值输入键盘。 |

### 1.1.2 设定值输入键盘

▶ 如果从上述基本设定按钮(表1-1)中按设定值输入按钮，就会显示设定值输入键，并可以输入所需的数据值。

▶ 如果输入了错误数值，就会响错误音“哔哔”，同时，在“设定值显示窗口”中显示错误信息—“数值错误！”。

①数字设定输入键                            ②程式、DI错误名称设定输入键

解除锁定状态(KEY  LOCK)

▶ 如果“键盘锁定”处于“开启(锁定)”状态，就不能输入设定值。因此，要进行输入设定，就必须将“键盘锁定”选择为“关闭(锁定)”，方可输入设定值。

▶ 更详细的设定方式，参考1.6 操作设定画面。

### 1.1.3 设定按钮及设定值的有效性

▶ 可以根据声音来确认操作是否正常和输入是否有效，方法如下：

"哔" : 按基本设定按钮和设定值输入正常时。

"哔哔" : 用设定值输入键输入的值超过输入范围、或者设定顺序不对时、或者键盘锁定时。

操作注意事项

▶ 当按基本设定按钮及设定值输入键时，不要用尖锐的东西（如；铅笔等）、手指甲或过于使劲的按住。否则，可能会导致机器故障发生或损坏触摸屏。

▶ 注意，本仪表为了避免不合理的输入，在设置的参数有上、中、下限，或程式运行有先后次序要求的地方，要求客户严格按照先设上限值，后设下限值的顺序进行设定。

## 1.2 设定值输入方法

▶ 本产品上使用的一切输入值使用设定值输入键,名称输入键进行设定。

▶ 当按下输入按钮时出现设定值输入键，其用于输入用户要设定的值。

▶ 名称输入键请参考1.10.6 程式名称设定。

### 1.2.1 设定值输入键的功能与说明

①                                    ⑨   ⑧

③

②                                                          ④

⑦

⑥    ⑤

图1-1 键盘窗口

① 标示设定项的“名称"。

② 标示设定项的"范围"。

③ 为“设定值显示窗口”，当用户输入的值超过设定范围时, 会标示错误信息(“数值错误！”)。

④ 停止输入返回到主画面时使用。

⑤ 清除所有输入值时使用。

⑥ 输入小数点时使用。

⑦ 保存输入值返回主画面。

⑧ 修改输入值时使用，输入值会一字一字清除。

⑨ 输入符号(+/-)时使用。

## 1.3 基本运行设定流程图

▶ 整个流程图如下：

【程式停止】

【定值停止】                                【主画面】

【DI发生错误】                             【程式设定】

## 1.4 主画面

▶ 从初始画面移动过来的画面，用户可以通过主画面切换到其他画面，主画面如下图所示。

图1-2 主画面

(													(

(													(

(													(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 监视画面 | 切换到监视画面 | 定值（或程式）运行（或停止）画面 ▶ 参考1.5运行画面 |
| ( | 操作设定 | 切换到操作设定画面 | ▶ 参考1.6操作设定画面 |
| ( | 预约设定 | 切换到预约设定画面 | ▶ 参考1.7预约设定画面 |
| ( | 程式曲线 | 切换到程式曲线画面 | ▶ 参考1.8程式曲线画面 |
| ( | 程式设定 | 切换到程式设定画面 | ▶ 参考1.9程式设定画面 |
| ( | 显示设定 | 切换到显示设定画面 | ▶ 参考1.10显示设定画面 |

## 1.5 运行画面

▶ 运行画面用于在仪表运行时显示运行的状态及信息。

### 1.5.1 程式停止画面

图1-3程式停止画面

①                                                ⑧

②                                                ⑦

③                                                ⑥

④                                                ⑤

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 主按键 | 移动到1.4 主画面 |  |
| ② | 程式编号 | 显示当前运行中的程式编号。 | ▶ 按该键，然后设置要运行的程式编号。 |
| ③ | 段数 | 显示当前程式中编辑的可运行段数。 | 在1.9.1 程式编辑输入程式 |
| ④ | 时间键 | 显示当前时间，按该键，LCD 画面就会消失，同时背光熄灭。虽然看不到画面，但仍然正常运行。再按屏面的任何位置，LCD重新点亮。 | ▶ 在1.6操作设定画面设置自动消灯时间。 ▶ 为了延长背光照明，初期已设置为10分。 ▶ 在1.7预约设定画面设置当前时间。 |
| ⑤ | 运行键 | 为了运行程式之前，显示确认键。 | ▶ 参考(图1-4) |
| ⑥ | 当前湿度 | 显示当前湿度。 |  |
| ⑦ | 当前温度 | 显示当前温度。 |  |
| ⑧ | 下一键 | 切换到（图1-15）监视曲线画面 | ▶ 参考1.5.5.1 监视曲线画面 ▶ V850没有此功能 |

动作确认窗口

是为了在按特定按钮时作为动作的重要性提示，重新确认是否执行时显示的窗口。

例) ①程式(或定值) 停止←→程式(或定值) 运行。

②保持, 跳段, 自整定开启←→保持, 跳段, 自整定关闭。

③程式复制，程式删除、参数复位等。

图1-4 程式停止 – 运行执行确认画面              图1-5. 程式停止–程式运行结束时画面

①                                               ②

图1-6. 程式停止– 预约运行画面

③

④            ⑤

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 动作确认窗 | 确认是否运行程式。 | ▶ 按“是”按钮，就开始运行，按“否” 按钮，则回到（图1-3）。 |
| ② | 程式结束 | 设定的程式运行结束时，它会闪亮，以提示程式运行结束。 | ▶ 按画面的任何位置，提示就会消失。 |
| ③ | 开始运行时间 | 在预约开启时，它表示已被设定的运行开始时间。 | ▶ 预设运行时间必须大于当前系统时间 |
| ④ | 预约 | 设置了预约运行，它就会闪亮。 | ▶ 参考 1.7预约设定画面 |
| ⑤ | 运行 | 处在预约状态，按此键可直接运行。 | ▶ 如果按此键，预约运行将被取消，而转为运行状态。 |

### 1.5.2 程式运行画面

①

图1-7 程式运行– 画面1

②

③

⑤

④

⑥

⑦

⑧       ⑨       ⑩

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 程式名称 | 显示当前正在运行的程式名称。 | ▶ 参考1.9.6程式名称设定画面 |
| ② | 切换键 | 切换到 图1-8程式运行画面2。 |  |
| ③ | 温度状态灯 | 显示当前温度(PRESENT VALUE)与设定值(SET POINT)的倾斜度状态。 |  |
| ④ | 湿度状态灯 | 显示当前湿度(PRESENT VALUE)与设定值(SET POINT)的倾斜度状态。 |  |
| ⑤ | 温度设定值 | 显示当前温度的设定值(SET OINT)。 |  |
| ⑥ | 湿度设定值 | 显示当前湿度的设定值(SET OINT)。 |  |
| ⑦ | 程式号/段号 | 显示当前运行的程式（PATTERN） 编号及段（SEGMENT）编号。 |  |
| ⑧ | 保持（HOLD）键 | 保持(HOLD ON)或取消(HOLD OFF)当 前温度湿度设定值(SP)。 | ▶ 处于保持(HOLD ON)状态时，“保持”键变为蓝色。 |
| ⑨ | 跳段（STEP）键 | 结束当前进行中的段，移动到下一段。 |  |
| ⑩ | 停止键 | 按该键，停止程式运行 |  |
|  | 运行时间 | 显示当前运行的程式的总运行时间。 |  |

图1-8. 程式运行–画面2

⑧

①                                                       ②

③

④                                                       ⑦

⑤

⑥

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 温度输出 | 显示当前温度控制输出值。 |  |
| ② | 湿度输出 | 显示当前湿度控制输出值。 |  |
| ③ | 程式（PATTERN）号/段（SEGMENT）号 | 显示当前运行的程式（PATTERN）编号和 段（SEGMENT）编号。 |  |
| ④ | 程式（PATTERN）循环 | 显示当前程式（PATTERN）的循环状态。1(已循环次数)/ 2(总的需要循环的次数) |  |
| ⑤ | 段（SEGMENT）循环 | 显示部分循环的状态。4（表示当前处在第四组部分循环），0（已循环的次数)/2(第四组部分循环所设置的总循环次数)。 | ▶ 参考1.9.2 循环设定画面 |
| ⑥ | 剩余时间 | 显示当前进行中的段（SEGMENT）的剩余时间。 |  |
| ⑦ | 状态表示灯 | ON 状态用红色表示，OFF 状态则用深 灰色表示。 |  |
| ⑧ | 切换键 | 切换到（图1-15）监视曲线画面。 | ▶ 参考 1.5.5.1监视曲线画面 V850则切换回图1-7 程式运行–画面1 |

### 1.5.3 定值停止画面

图1-9 定值停止画面

①

②

③

图1-10 定值停止-运行执行确认画面

图1-11定值停止-定值运行时间结束时画面        图1-12定值停止-预约运行画面

④                                       ⑤          ⑥

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 温度设定值 | 显示当前温度的设定值(SET POINT)。 | ▶ 参考1.2设定值输入方法，以输入所要运转的设定值 |
| ② | 湿度设定值 | 显示当前湿度的设定值(SET POINT)。 |  |
| ③ | 时间 | 显示当前系统时间，说明与程式相同。 | ▶ 参考1.5.1 程式停止画面 |
| ④ | 定值运行结束灯 | 运行执行后，超过设定的运行时间并结束运行后，它会闪亮。 | ▶ 参考1.6 操作设定画面▶ 按画面的任何位置，它就 会消失。 |
| ⑤ | 预约灯 | 开启了预约运行功能，它会闪亮。 | ▶ 参考 1.7预约设定画面 |
| ⑥ | 运行 | 处在预约状态，按此键可直接运行。 | ▶ 如果按此键，预设运行将被取消，而转为运行状态。 |

### 1.5.4 定值运行画面

▶ 定值运行画面如下3幅图所示。                                           (

图1-13定值运行-画面1                      图1-14定值运行-画面2

(    (             (

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | T-AT | 在当前温度设定值处，执行/取消温度自动整定。 | 当执行自动整定时，“T-AT”按钮变为蓝色 |
| ( | H-AT | 在当前湿度设定值处，执行/取消湿度自动整定。 | 当执行自动整定时，“H-AT”按钮变为蓝色 |
| ( | PID号 | 显示当前运行时使用的PID组的编号。 |  |
| ( | 切换键 | 切换到（图1-15）监视曲线画面。 | ▶ 参考1.5.5.1监视曲线画面 V850则切换回图1-13定值运行-画面1 |

### 1.5.5 监视曲线画面及其属性设定画面

#### 1.5.5.1 监视曲线画面

▶ 仅V880具备监视曲线功能。V850不具备。

图1-15监视曲线画面

(

(

(

(

(

(

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 切换键 | 如果当前操作模式是程式运行则切换到图1-7 程式运行–画面1；如果是定值运行则切换到图1-13定值运行-画面1。 | ▶ 参考图1-7 程式运行–画面1 ▶ 参考图1-13定值运行-画面1 |
| ( | 属性键 | 切换到监视曲线属性设定画面。 | ▶ 参考1.5.5.2监视曲线属性设定画面 |
| ( | 删除键 | 删除监视曲线。 | 注意，删除的曲线不能恢复 |
| ( | 显示/隐藏温度曲线键 | 显示/隐藏温度PV值和SP值。 | ▶ 温度PV: 用红色表示。 ▶ 温度SP: 用绿色表示。 |
| ( | 显示/隐藏湿度曲线键 | 显示/隐藏湿度PV值和SP值。 | ▶ 湿度PV: 用蓝色表示。 ▶ 湿度SP: 用黑色表示。 |
| ( | 左移键 | 将视窗向左移动，查看较早时间的曲线 |  |
| ( | 右移键 | 将视窗向右移动，查看较晚时间的曲线 |  |

#### 1.5.5.2 监视曲线属性设定画面

图1-16监视曲线属性设定画面

①

②

③

④

⑤

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 返回键 | 返回到程式（或定值）曲线监视画面 |  |
| ( | 采样周期 | 为监视曲线选择采样周期，可选的采样周期共四组，画布大小是固定的，不同的采样周期将导致画布的使用时间不一样。采样周期越短，所描出的监视曲线越精细。反之越粗糙。 | ▶ 画布使用时间： 1秒周期：6小时 10秒周期：60小时 30秒周期：180小时 60秒周期：360小时 |
| ( | 完成方式 | 停止：画布用完，即停止画监视曲线 重复：画布用完后，将画布擦除，继续画监视曲线。 |  |
| ( | 温度范围 | 为监视曲线视窗的Y坐标（代表温度），设定要显示的温度范围。 | ▶ 范围宽，突出参数的整体变化情况。 ▶ 范围窄，突出参数的瞬时变化情况。 |
| ( | 湿度范围 | 为监视曲线视窗的Y坐标（代表湿度），设定要显示的湿度范围。 | 同上 |

## 1.6 操作设定画面

▶ 下面是有关机器的附加功能以及在定值运行时的附加说明。

图1-17. 操作设定– 画面1

①

②

③

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 运行方式 | 选择运行模式 ，定值或程式。 | ▶ 程式：参考1.5.1 程式停止画面 ▶ 定值：参考1.5.3 定值停止画面 运行中不能变更。 |
| ( | 停电模式 | 选择停电后重新上电时的模式。（热起存在最大1分钟的时间误差） | 停电状态 | 程式/定值停止 程式运行 定值运行 停止 程式/定值停止 程式停止 定值停止 冷起 程式/定值停止 从第1段开始运行 定值运行 热起 程式/定值停止 继续停电前运行的段 定值运行 |
| ( | 锁定设定 | 设置键盘输入锁定或解除锁定。 | 如果锁定开启，则只能执行画面移动和键盘输入的锁定或解除锁定 |
| ( | 背光时间 | 设置背光照明（BACK LIGHT）的自动关闭时间。 | ▶ 为延长背光照明（BACK LIGHT）寿命，初始设置为10 分钟。 |

图1-18. 操作设定– 画面2

①

②

③

④

⑤

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 运行时间(H) | 设置定值运行时间“小时” |  |
| ( | 运行时间(M) | 设置定值运行时间“分钟” |  |
| ( | 计时设定 | 定值开启或关闭（ON/OFF）定值运行时间。 | ▶ 关闭 : 只能通过“停止”键停止定值运行。 ▶ 开启 : 在⑥、⑦设置的时间后，定值运行自动停止。 |
| ( | 温度斜率设定 | 温度上升/下降倾斜度。 | ▶ 定值运行时，如果要变更设定值，允许以 一定的变化率增加或减小设定值。 |
| ( | 湿度斜率设定 | 湿度上升/下降倾斜度。 |  |

## 1.7 预约设定画面

▶ 设置当前时间、预设定运行时间。

图1-19. 预设定画面

①

②

③

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 当前时间 | 设置当前时间（年、月、日、时、分） |  |
| ( | 预设时间 | 设置预约运行时间（年、月、日、时、分）。 |  |
| ( | 预设定状态 | 预设定状态开启(ON)或关闭(OFF)。 | ▶ 参考(图1-6)、(图1-12) |

## 1.8 程式曲线画面

▶ 显示选定程式号的SP设定情况。

图1-20 程式曲线画面

①

②

③

④

⑤

⑥

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 时间键 | 变换图表的X轴的时间单位，可切换成每格表示1小时、3小时、6小时、12小时、24小时。 | ▶ 1小时/格：一屏可显示4小时的曲线 3小时/格：一屏可显示12小时的曲线 6小时/格：一屏可显示24小时的曲线 12小时/格：一屏可显示48小时的曲线 24小时/格：一屏可显示96小时的曲线 |
| ( | 目录 | 切换回主画面。 | ▶ 参考 1.4主画面 |
| ( | 程式号 | 显示程式号。 | ▶ 也可在此设置想要显示的程式曲线的程式号。 |
| ( | 温度SP | 显示/隐藏温度SP曲线。 |  |
| ( | 湿度SP | 显示/隐藏湿度SP曲线。 |  |
| ( | 左右移 | 左右移动视窗。 | ▶ 参考1.5.5.1监视曲线画面的说明。 |

## 1.9 程式设定画面

▶ 程式运行参数设定主画面。

图1-21. 程式（PATTERN）设定画面

⑦

(													(

(													(

(													(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 程式编辑键 | 切换到程式编辑画面 | ▶ 参考1.9.1程式编辑画面 |
| ( | 循环设定键 | 切换到循环设定画面 | ▶ 参考1.9.2循环设定画面 |
| ( | 程式管理键 | 切换到程式管理画面 | ▶ 参考1.9.3程式管理画面 |
| ( | 讯控设定键 | 切换到讯控设定画面 | ▶ 参考1.9.4讯控设定画面 |
| ( | 待机设定键 | 切换到待机设定画面 | ▶ 参考1.9.5待机设定画面 |
| ( | 程式名称设定键 | 切换到程式名称设定画面 | ▶ 参考1.9.6程式名设定称画面 |
| ⑦ | 信息键 | 切换到文件程式文件信息画面 | ▶ 参考1.9.1.5程式文件信息画面 |

### 1.9.1 程式（PATTERN）编辑画面

图1-22.程式（PATTERN）编辑画面

(

(													(

(

(

(

(     (       (     (

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 段编号 | 如果要插入或者删除段，则按该键选择相应的段。 | ▶ 点按该按钮，选择某段的时候，相应地，该键将变成绿色。 |
| ( | 段温度 | 设置段的温度。 |  |
| ( | 段湿度 | 设置段的湿度。 |  |
| ( | 段时间 | 设置段运行的时间。 | ▶ 段时间的设定方法， 例如： 设置为-0.01表示不使用该段； 设置为0.01表示该段运行1分钟； 设置为0.30表示该段运行30分钟； 设置为1.00表示该段运行1个小时。 |
| ( | 上一页 | 以4个段为单位移动到前4个段的设置画面。 | ▶ 参考1.9.1.3 根据上一页、下一页， 移动画面。 |
| ( | 下一页 | 以4个段为单位移动到后4个段的设置画面。 |  |
| ( | 插入段 | 选择一个段后，按下该键将复制选择的段，并在该段之后插入复制的段。 | ▶ 参考1.9.1.1 段（SEGMENT）插入方法。 |
| ( | 删除段 | 选择一个段后，按下该键将删除选择的段。 | ▶ 参考1.9.1.2 段（SEGMENT）删除方法。 |
| ( | 报时信息 | 设置运行时该段的IS信号。 | ▶ 参考1.9.1.4 报时信息设定方法。 ▶ 参考1.9.4 讯控设定画面。 |
| ( | 程式编号 | 选择要编辑的程式（PATTERN）号 |  |

注意：当前正在运行的程式不能编辑。如果编辑一个正在运行程式的相关数据，系统将以“哔哔”响加以提示。

#### 1.9.1.1 段（SEGMENT）插入方法

▶ 下面介绍将段（SEGMENT）插入至段（SEGMENT）“02”和段（SEGMENT）“03”之间的方法。

图1-23. SEGMENT 插入前                        图1-25. SEGMENT 插入后

1) 如上图1-23 所示，点击“2”按钮，“2”按钮就会变成绿色的可编辑状态。

2) 点击图1-22. 程式（PATTERN）编辑画面的⑦“插入”键，就会添加与“2”段（SEGMENT） 设定值相同的一个段（SEGMENT），成为该程式第3段。

#### 1.9.1.2 段（SEGMENT）删除方法

▶ 下面介绍删除程式中的一个段的方法。

图1-25. 段（SEGMENT）删除前                      图1-26. 段（SEGMENT）删除后

1) 如上图1-25 所示，点击“2”按钮，“2”按钮就会变成绿色的可编辑状态。

2) 点击图1-22. 程式（PATTERN）编辑画面的⑧“删除”键，就会删除“2” 段（SEGMENT），并将下面的段（SEGMENT）移动至已被删除的位置。

如下情况不能插入或删除段（SEGMENT）。

程式正在运行中。

#### 1.9.1.3 根据上一页、下一页，移动画面

图1-22. 程式（PATTERN）编辑画面的⑥键

图1-22. 程式（PATTERN）编辑画面的⑤键

#### 1.9.1.4 报时信息设定方法

▶ 下面介绍设置段（SEGMENT）的报时信息的方法。

图1-27 设置报时信息前画面

①

如上图，在①所指的范围内，随便点选一个按钮，就会弹出如下图所示的输入键盘：

图1-28 报时信息设定输入键盘

- 段xx: 代表某个程式的某个段（1 ～ 100）

- TSx: 代表该程式的某个段的4个报时信息中的一个（TS1～ TS4 ）

3） 在键盘上输入0 ～ 7范围内的数，就可将某个段的某个报时信息设置为8种

报时信息种类中的一种。

已输入的报时信息种类，参考1.9.4 讯控设定画面。

#### 1.9.1.5 程式文件信息画面

▶ 在 图1-21. 程式（PATTERN）设定画面中，按信息键（⑦），即进入本画面

图1-29 程式文件信息画面

▶ 显示已设置的程式（PATTERN）和段（SEGMENT）的数量。

▶ 按 “程式设定”按钮即返回到图1-21所示的 程式（PATTERN）设定画面

### 1.9.2 循环设定画面

图1-30 循环设定画面

(

(													(

(

(

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 程式(ATTERN)编号 | 设置需要循环设置的程式(ATTERN) 编号。 |  |
| ( | 程式循环次数 | 设置程式的循环次数。 | 如果设置为0，则为无限循环 |
| ( | 连接程式号 | 设置程式运行结束时的连接程式号。 | 如果设置为0，则表示没有连接到其他程式，本程式运行结束时即停止运行 |
| ( | 起始段号 | 设置部分循环的开始段号。 | 开始段号 ≤ 结束段号 |
| ( | 结束段号 | 设置部分循环的结束段号。 |  |
| ( | 部分循环次数 | 设置部分循环的次数。 |  |

注意，部分循环的 开始段号 ≤ 结束段号

满足这个条件，方能设置。否则系统会发出“哔哔”声提示设置顺序有误。

#### 1.9.2.1程式（PATTERN）循环设定

| 程式循环设定值 | 程式运行顺序 |
| --- | --- |
|  | ▶ 循环3次（已被设置次数）程式1，并接着执行 已被设置的程式2 。 |
|  | ▶ 循环5次（已被设置次数）程式3，并接着执行 已被设置的程式4 。 |
|  | ▶ 循环5次（已被设置次数）程式3之后即停止。 |
|  | ▶ 程式3永远循环下去。 循环次数设为0，表示永远循环本程式。虽有设置了连接程式号，等于没设一样。 |
|  | ▶ 程式永远循环下去。 也可以设置为，连接到本程式，虽有设全部循环3次，等于没设一样。 |

#### 1.9.2.2  根据部分循环(SEGMENT 重复) 设定方法，段(SEGMENT)进行顺序

▶ 假设某个程式已设置了从1SEGMENT 到8SEGMENT共8个段，下面是部分循环设定时的SEGMENT 进行顺序。

| 例编号 | 部分循环设定值 | 段（SEGMENT）进行顺序 |
| --- | --- | --- |
| 例1 |  | ① 01→02→03→04 ② 02→03→04 ③ 03→04→05 ④ 03→04→05 ⑤ 01→02→03→04 ⑥ 01→02→03→04 ⑦ 04→05→06 ⑧ 04→05→06→07→08 |
| 例2 |  | ① 01→02→03→04 ② 02→03→04 04→05→06 04→05→06→07→08 |
| 例3 |  | ① 01→02→03→04→05→06→07→08 ② 07→08 ③ 04→05→06 ④ 04→05→06→07→08 |
| 例4 |  | ① 01→02→03→04→05 ② 03→04→05→06→07→08 |
| 例5 |  | ① 01→02→03→04→05→06→07 ② 03→04→05 ③ 03→04→05→06→07→08 |
| 例6 |  | ① 01→02→03→04→05→06→07 ② 05 ③ 05→06→07→08 |
| 例7 |  | ① 01→02→03→04→05→06→07→08 |

### 1.9.3 程式管理画面

图1-31 程式管理画面

(

(														(

(														(

(														(

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 原编号 | 源程式编号 |  |
| ( | 目的编号 | 目标程式编号 |  |
| ( | 编号 | 要删除的程式编号 |  |
| ( | 删除结果 | 删除执行结果提示 |  |
| ( | 执行结果 | 执行结果提示 |  |
| ( | 执行键 | 执行程式复制 | ▶ 将源程式的设置数据拷贝到目标程式 |
| ( | 执行键 | 执行程式删除 | 注意，删除的程式不能恢复 |
| ( | 执行键 | 执行所有程式删除 | 注意，删除的所有程式不能恢复 |

### 1.9.4 讯控设定画面

图1-32. 报时信息设定– 画面1               图1-33. 报时信息设定– 画面2

①                         ②

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ON 时间 | 设置从段（SEGMENT） 起始点到讯控输出的时间。 | ▶ 参考1. 9. 1. 4 报时信息设定方法 ▶ NO : 设置为00 时 → 不使用报时信息设定。 ▶ NO : 设置为01 时 → 在已设置的段（SEGMENT）上，整段进行输出。 ▶ NO : 设置为02 ~ 07 时 → 在已设置SEGMENT 上，过“ON 时间”后才输出，并保持“OFF 时间”后停止输出。 |
| ② | OFF 时间 | 在段（SEGMENT）“ON 时间”发生TIME SIGNAL 之后，设置输出保持时间。 |  |

| 讯控动作举例 |
| --- |
| ▶ 程式中的讯控类型设定 | ▶ 讯控设定值 |
| ▶ 讯控动作 |
| 设定 | 讯控动作 |
| 第N段的时间 >= ON 时间 + OFF 时间 ▶ 没有影响 下段 | ON 时间 = 00.00 OFF 时间 = 04.00 (讯控号码:04 设定值) |  |
|  | 2. ON 时间 = 02.00 OFF 时间 = 02.00 (讯控号码:05 设定值) |  |
| 第N段的时间 < ON 时间 + OFF 时间 | ON 时间 = 00.00 OFF 时间 = 10.00 (讯控号码:06 设定值) |  |
|  | ON 时间 = 04.00 OFF 时间 = 06.00 (讯控号码:07 设定值) |  |

### 1.9.5 待机设定画面

图1-34 待机设定画面

(

(

(

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 待机设定 | 关闭/开启待机功能。 | ▶ 待机动作启动条件（“OR” 条件）：在段时间结束时，如果温度或者湿度中有一个未进入待机动作设定范围内，则启动待机动作。 ▶ 待机动作解除条件（“AND” 条件）：如果温度和湿度两个都进入待机动作设定范围内，则待机动作解除。 |
| ( | 温度范围 | 设置待机动作的温度范围。 |  |
| ( | 湿度范围 | 设置待机动作的湿度范围。 |  |
| ( | 待机时间 | 设置温度或湿度指示值(温度PV或者湿度PV)不能进入待机动作范围内时的待机时间。 | 如果没有设置待机时间（初始值），则待机时间为无限长 |

待机动作和待机时间的关系 ▶ WAIT ZONE : 如果它是温度，指TEMP ZONE，如果是湿度，则指HUMI ZONE。

①在待机时间(WAIT TIME)以内，对待机动作的解除：

②在待机时间(WAIT TIME)以内，PV 无法进入WAIT ZONE：

### 1.9.6 程式名称设定画面

图1-35. 程式名设定画面

(

(

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 试验名键 | 设置程式名称 | 最多可输入10个字符 |
| ( | 移动画面键 | 用上、下键，可以设置100个程式名称 | 以5个程式为单位移动画面 |

#### 1.9.6.1 程式名设定(PATTERN NAME SET) 方法

例：下面举例说明将程式02（PATTERN 02）的名称设定为“PROG2”的设定方法：

图1-36. 程式名设定前

⑥             ⑤

图1-37. 程式名设定输入键

①

② ③       ④             ⑦

▶ 在图1-36程式名设定前 画面中点按①所指的范围，就会弹出 图1-37程式名设定输入键

▶ 图1-37程式名设定输入键 依次输入③→③→⑤→②→⑤→⑤→④→⑥→⑤→⑤→⑤→⑦键，就可以将程式2的名称设定为“PROG2”。

## 1.10 显示设定画面

▶ 该画面的主要功能是:① 对自动整定键的激活，

② 调节LCD刷新频率,

③选择画面的前景及背景颜色。

▶ 从1.5主画面中，按⑥键即可切换到本画面来。参考 1.4主画面

图1-38. 显示设定画面

①

②

③

④

⑤

| 编号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | 目录键 | 返回主画面 | ▶ 参考 1.4主画面 |
| ( | 整定选项 | 设定自动整定键的显示与否 |  |
| ( | 刷新频率 | 调整LCD的刷新频率 |  |
| ( | 前景颜色 | 选择画面的前景颜色 | ▶ 仅V880具有该功能， ▶ V850不具备可选的前景和背景颜色。 |
| ( | 背景颜色 | 选择画面的背景颜色 |  |

# Text boxes

开 电 源