XZ绝缘靴

高压绝缘胶靴（20kV）

1.执行标准：GB12011-2000

2. 适用范围：主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为辅助安全用具，在1kV以下可作

为基本安全用具。

3.性能指标：

4.电绝缘性能测试要求：

（1）不大于4mm的金属球堆积高度不小于15mm。

(2) 外电极为置于金属器皿内的浸水海绵。

５.注意事项：

（1）本产品出厂电绝缘性能合格。用户购进胶靴后，如发现在运输，储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2) 在使用前必须仔细检查，如发现有任何破损不应使用。

(3) 作业时应将裤口套入靴筒内，勿与各种油脂、酸、碱有腐蚀性物质接触且防锋锐金属的机械损伤。

(4) 穿用时应随时注意大底磨损情况.若大底花纹磨掉后，则不应使用。

（5）根据国家标准规定，在本公司的原包装内按标准规定的条件存放，自生产之日起24个月质量符合标准规定。超过24个月须按预防性检验要求逐只检验电气绝缘性能，符合本标准规定，方可销售和使用。

30kV橡胶绝缘胶靴

1.执行标准：GB12011-2000

2. 适用范围：主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为辅助安全用具，在1kV以下可作为基本安全用具。

3.性能指标

4. 电绝缘性能测试要求：

（1）不大于4mm的金属球堆积高度不小于15mm。

( 2) 外电极为置于金属器皿内的浸水海绵。

５.注意事项：

（1）本产品出厂电绝缘性能合格。用户购进胶靴后，如发现在运输，储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

（2 ）在使用前必须仔细检查，如发现有任何破损不应使用。

（3）作业时应将裤口套入靴筒内，勿与各种油脂、酸、碱有腐蚀性物质接触且防锋锐金属

的机械损伤。

(4) 穿用时应随时注意大底磨损情况.若大底花纹磨掉后，则不应使用。

（5）根据国家标准规定，在本公司的原包装内按标准规定的条件存放，自生产之日起24个月质量符合标准规定。超过24个月须按预防性检验要求逐只检验电气绝缘性能，符合本标准规定，方可销售和使用。

上海强佳电气有限公司

地 址: 上海市恒丰北路100号

电 话: 021-56550898 61533597

传 真: 021-5655099

联系人: 曹 洋

网 址: http://www.shqjdq.com

邮 箱:shqjdq@163.com