No．980新型螺丝刀

开发背景

新型螺丝刀是作为贯通型螺丝刀的升级版而开发的， 一般能当普通螺丝刀使用。想放松十字孔螺丝和生锈的螺丝的时候，只要用锤敲击的话在瞬间刀尖能逆转采用了构造设计。能够适应从专业用户到一般用户使用要求的惯用螺丝刀。

開発背景

貫通ドライバー進化型として開発した『メガドラインパクタ』。普段はドライバーとして使用ができて、十字穴のつぶれたネジや錆びたネジなどを緩めたい時はハンマーで叩くと瞬間的に刃先が逆回転する構造設計を行いました｡プロユーザーから一般ユーザーまで幅広い使われ方に対応できる貫通ドライバーです｡

产品概要

通过对惯通螺母采用了回转构造的设计，要用锤敲击的话就会在瞬间反转12°。因为对螺帽部分采用凸轮设计，实现了轻量化，同时提高了作为螺丝刀使用的优异性。尺寸范围（+）2×100、（+）2×150、（+）3×150

製品概要

貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します｡また、貫通ナット部にカム構造を組み込むことで、軽量化を実現、ドライバーとしての使い勝手の良さを高めています｡サイズバリエーションは（+）2×100、（+）2×150、（+）3×150 の3 サイズを用意｡

产品特长

1.用锤敲击的话就会在瞬间反转12°能够拧开生锈的或者螺帽受损的钉子。

2.手柄在油作業上采用理想防滑加工

3.实现了轻量化，用通常的螺丝刀的感觉就可以拧紧螺丝

4.手柄的握感舒适采用金属漆。

5.拧部采用镀铬提高了高级感

6.优异的耐久性

7.轴是用铬钒钢一体烧制

8.刀端高密度加工

製品特長

1.ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転｡十字穴がつぶれたネジや、錆びたネジなどを緩めることが出来ます｡
2.グリップには油作業に理想のノンスリップ加工｡
3.軽量化を実現｡通常の貫通ドライバー感覚でネジ締めが行えます｡
4.グリップカラーは精悍で重厚感のあ｡メタルカラー
5.ナット部クロムメッキ仕上げで高級感がアップ｡
6.抜群の耐久性｡
7.軸はクロームバナジューム鋼全身焼入｡
8.刃先は高精度ブラックポイント加工｡