LAB-15C新一代辛烷值十六烷值测定仪

产品概述

LAB-15C新一代辛烷值十六烷值测定仪，融入前沿科技，以人为本。

功能用途

本仪器广泛应用在：实验室，现场检测、各地特检院、学校科研单位、油品质量检测站、加油站、调油厂、炼油厂、油库、油罐车等需要质量控制的领域。

工作原理

LAB-15C新一代辛烷值十六烷值测定仪打破了传统单一介电常数计算方法，加入CFR测试数据库方法（数据定期更新）。两种方法结合保证数据测量准确性。

主要特点

- 可以检测汽油研究法辛烷值、马达法辛烷值、抗爆指数 。

- 可以检测柴油十六烷值和冷凝点。

- 测量结果以数字和图形两种方法显示，并可通过蓝牙打印机打印。

- 可通过仪器与厂家技术实时视频对话解决问题（无线网络环境下）。并可以远程校正设备。公司提供一天8小时技术在线支持。

- 内置16G内存，超大容量存储检测数据。

- 采用工业级三防标准设计，坚固耐用、防水抗震，在恶劣的户外环境下方便作业，为用户现场移动作业、移动巡检、加载等移动数据采集提供稳固平台，并可在实验室使用。

- 仪器内置1000多份油品检测分析资料。实验室全套油品检测设备详细资料、全套国家标准、最新调油技术。

- 内置5000多家石油化工、化学试剂、添加改进剂厂家信息。

- 高灵敏GPS卫星定位系统，支持重力传感传感器、电子指南针传感器，高性能CPU，配备5000mAh大容量电池保证户外长时间连续工作

- 采用7寸TFT电容式显示屏，图形图像展示细腻，可视面积大，强烈阳光仍然显示清晰。

- 内置仪器操作视频。

- 独立登陆账号，保证信息安全。

- 支持在线升级最新版本软件。

- 人性化界面，触控操作更加直观灵活。

技术参数

☆测量项目：车用汽油、柴油、调和改进试剂。

☆辛烷值测量符合: ASTM D2699-86, ASTM D2700-86.

☆柴油十六烷值测量符合: ASTM D4737-03, ASTM D613, EN ISO 5165。

☆操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~81%R.H., 大气压力64~106kPa

技术规格说明

| 序号 | 参数描述 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辛烷值的测量范围以ON为计量单位（可根据客户需求自行调节） | 40-120 |
| 2 | 辛烷值仪的允许测量误差，每单位（最大值） | ±0.5 |
| 3 | 辛烷值仪测量结果的可浮动范围，每单位（最大值） | ±0.2 |
| 4 | 十六烷值的测量范围以CN为计量单位（可根据客户需求自行调节） | 20-100 |
| 5 | 十六烷值仪的允许测量误差，CN单位（最大值） | ±1 |
| 6 | 十六烷值仪测量结果的可浮动范围， CN单位（最大值） | ±0.4 |
| 7 | 测量时间（秒） | <20 |
| 8 | 电池电压过低的临界值 V | 2.5 |
| 9 | 主机，mm(长×宽×高) | 213x141x18 |
| 10 | 传感器，mm | 60х100 |
| 11 | 重量， Kg(最大值) | 6 |
| 12 | 持续使用时间（单位：小时） | 20 |
| 13 | 输出方式 | 液晶显示，打印输出 |
| 14 | 消耗电流 | 30ma |
| 15 | 分辨率 | 1280x720 |
| 16 | 防护级别（防水、防尘、防震） | IP68级三防 |
| 17 | 内存大小(G) | 16 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Lab15-A | 仪器主机 | 1台 |
| Lab15-B | 检测探头 | 1只 |
| Lab15-T | 蓝牙微型打印机 | 1台 |
| Lab15-P | 热敏打印纸 | 2卷 |
| Lab15-M | 充电器 | 2个 |
| Lab15-L | 数据连接线 | 1条 |
| Lab15-W | 快速使用书册和说明书 | 1份 |
| Lab15-N | 便携式安全防护箱 | 1个 |
| Lab15-H | 售后保修承诺书（保修卡） | 1张 |
| Lab15-Z | 数据存储卡 | 1张 |

服务承诺

本公司所有产品承诺三个月内非人为损坏包换，两年内免费维修，终身保修，易损易耗件价格合理！