水果酸度测定仪，水果酸度计，果实酸度计技术参数GMK-835F水果酸度测定仪,水果酸度计，果实酸度计，水果酸度仪，果实酸度仪，葡萄酸度计，葡萄酸度仪，葡萄酸度测定仪。桔子酸度计，菠萝酸度计，苹果酸度计，梨酸度计等其它水果，可根据客户要求定制。

GMK-835F水果酸度测定仪（水果中可选一种）

测量项目: 水果类酸度测定
特性: 
l 电导法测量原理，使用镀铂电极 
l 自动温度补偿 
l 可多次测量, 以求平均值 
l 低电池信号显示

##### 技术参数

| 型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量项目 | 柑橘类 | 桔子 | 菠萝 | 葡萄 | 苹果 | 梨 |
| 酸类 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 酒石酸 | 苹果酸 | 苹果酸 |
| 测量范围 | 0.00~3.50% | 0.00~3.50% | 0.00~3.30% | 0.00~2.00% | 0.00~2.50% | 0.00~3.00% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 精度 | ±0.05% |
| 电源 | 9V 1节电池 |
| 规格 | 154(W)*108(L)*43(H)mm |
| 重量 | 约1KG |

北京金科利达电子科技有限公司中国区总代理