目    录

1-1、概述

2-1、安全注意事项

3-1、整机外观及操作面板注解

4-1、操作说明

5-1、保养方法

6-1、故障排除

7-1、品质保证

概  述

感谢您购买  DR-6014  印刷体耐磨擦试验机,本「操作说明书」 (以下称为本书)系针对本 机参数设定及操作说明。

一、本机特点 CONSPECTUS： 本机采用可变式凸轴结构，经日本原产滚珠传动，使工件能随伺服电机作左右双工位运动，从

而达到对试件表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验，其磨擦介质为：橡皮擦、铅笔、酒精/

棉布等。此设备广泛应用于塑胶、电线、电器、皮革等制造行业。

二、技术规格：

荷    重：80g-1000g

砝    码：10、20、50、100、200、500g 各肆个

夹具自重：80g

铅笔角度Pencil Angle：450

测试材质：橡皮擦、铅笔（#75215、#75216 日本三菱）、酒精/棉布

计 数 器：0~9，999   LCD

工作行程：5~60mm 可调

工作速率：10~60rpm 可

调 马 达：90W

电    源：∮1 220V 50Hz

体积（W  x D  x H）：580x610x370mm

重 量：52Kg

工件台面尺寸（W x H）：1000 x  850mm

工件允许最大尺寸 （W x H x  D）：120 x  70 x  60mm

安全上的注意

安全上的記號:

在本手冊中,關於安全上的注意事項以及使用儀器時有下列重要的各顯示事項,為了防止意外事故及危險,請務必遵守下列危險﹑警告﹑注意的記言:

危險: 此顯示的項目,表示如不遵照,操作者有可能受傷害。

警告: 此顯示的項目,表示如不遵照,有可能損壞儀器。

注意: 此顯示的項目,表示為有可能影響測試結果和品質。

此顯示,本產品在操作使用中之輔助說明。

实物图解：

1、手机测试夹具及移动工作台面     2、磨擦启动键        3、运行指示灯

4、机台电源开关                   5、磨擦停止键        6、转速计

7、调速旋扭                       8、可设定型计数器    9、砝码及介质夹具

10、夹具上支臂                    11、行程调整专用扳手

12、机台水平调整

9	10	 11

1

2

3

4

5

6    7  8    12

手机专用夹具、砝码测试实物图	调试左右磨擦行程

试验步骤 PROCEDURE：

- 将试件置于夹具平台上，根据试件大小调整好磨擦点与被擦点之位置；

2、根据试验要求选择磨擦介质（可选橡皮擦、铅笔、棉布）及相应荷重；

3、在放置荷重时应调整荷重托臂之高度，以让荷重成自重状态垂直于试件；

4、打开机器电源，设定好试验所需次数，调整好试验所需行程，按下启动键机器用左右 运动，设定次数一到自动停机，取下试件，观察其受损程度。

行程调整方法：

部品名：

1、偏心块定位螺丝

2、偏心块

3、调整偏心块定位孔

1

2

3

调整完毕，试运行，查看工作台面行程指示 器左右指示，及到调至试验所需行程

将定位杆插入定位孔‘3’，用内六角匙（6“）松开偏心块定位螺丝‘1’顺上图上下调整标识，将 偏 心块调至试验所需行程—如一次未能调准，调完后可开机低速运行片刻，通过观察台面上之指针所指刻度再作 调整。

1、	检视导轨是否尚有润滑脂，如不够请及时加注，如机器使用环境过于尘多，请 定期用棉布将导轨表面之旧润滑脂擦除，再涂上新油脂，以免积尘致导轨精度 损坏；

- 检视各夹具及支臂是否有松动，如有松动建议用扳手加以紧固；

3、	由于使用时间长短，建议不定期检视铅笔、橡皮擦夹具是否因荷重而偏心不垂 直于工作台面，如不垂直，请加以修正。

4、	由于使用环境可能因空气流动不够顺畅湿度过高，请操作者不定期用防锈油喷 射支臂、夹具、工作台面、砝码表面，再加以擦净，以免生锈！

简易故障排除 GET RID OF MALFUNCTION：

1、	按下面板电源开关机器无电，检查机器后面板电源开关是否打开及电源线是否 插紧，如已插紧电源开关指示灯不亮，请拔出电源线插头，用“一”字螺丝刀 卸出保险丝盒，检查保险丝是否已熔断，如已熔断请在保险盒中取出备用保丝换上即可；

2、	按下启动键机器不运行，检查计数器是否已到设定次数，或调速器旋扭已调至 最低（慢）处以至于机器不运行，按下计数器“RESET复位清零”键或将调速旋 扭调高（快），机器即可运行；

3、	运行时工作台左右不等称或时快时慢，请停止运行用内六角匙将偏心块上之螺 丝紧即可；

4、	转动调速旋扭在可调范围内机器速率不变（调不动），请用钟表批“一”字形将 旋扭侧面螺丝紧过即可！

如有其它问题得不到及时的解决，请致电客户服务部，您将获得更为专业、更 为及时的售后服务：86 769 27103599

品质保证

一﹑品质保证事项:

本试验机自出厂日期起免费服务壹年(消耗品不在免费范围内,不含差

二﹑免费服务之主要凭证:

当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。

故:1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。

三﹑遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:

1.由于天灾地变而损毁。

2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

3.未按规定使用电源电压导致损坏。

4.自行拆修以致损坏。

5.借给他人使用以致故障。

6.自行改装以致故障。

7.自行校正以至故障。

8.转移或运送不慎而故障。

9.远程地区之服务。

四﹑注意事项:

1.凡原在台湾地区安装使用之本公司产品,如将产品移往台湾以外地区使用时,不论是否在保证期限内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。

2.凡广东省地区以外之客户,不论是否在保证期间内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。

備   註

本冊若有疏漏之處,須要加以補充或更正;以及試驗儀器因改良創新,而變更設計;或是換裝較優元件,而使用方法必須另外說明者,均載於本欄.

本冊之編輯是為了協助貴廠瞭解本機之操作及應注意的事項,因此請妥為保管,以便必要時之參考.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 本公司隋時在創新及改良產品,本冊中之例舉、圖解及規範,概以本冊發布時之儀器種型式為準

未經同意 禁止翻印

# Text boxes

!

!

(

【注】

(