快速混匀器使用说明书

- 概述：

SK-1快速混匀器(亦称试管振荡器)主要依靠装液容器与旋转盘的平稳接触，使容器内的溶液快速混匀，混匀速度由人为施加的压力大小调节，是生物、遗传、医学、环保、水产、生化实验室、分析室教育科研单位的必备工具.

- 技术参数：

- 最高转速：3000r/min

- 工作面积：直径85mm

- 电源：220V，50HZ

- 使用方法：

1、接通外电源，合上电源开关，指示灯亮，混匀旋转盘处于回旋工作状态。

2、以装溶液器底部与旋转盘接触，容器内的溶液开始混匀用接触压力大小调节混匀速度。

3、混匀完毕，关闭电源开关，切断电源。

4、清洁旋转盘海绵垫，其上不允许有水滴，溶液及污物残留。

四、注意事项：

本机保持干净，严禁撞击，防止意外

本产品一律实行三包，宗旨是信守合同，质量第一，欢迎广大用户提出宝贵意见。

常州未来仪器制造有限公司

电话：0519-82304381

传真：0519-82361018