四点弯曲试验机

四点弯曲试验机用途：

四点弯曲试验机适用于精细陶瓷材料、塑料、金属板材、显示屏功能玻璃面板、LCD面板、电容屏盖、蓝宝石玻璃、玻璃镜片、钢化玻璃、手机盖板等光电行业。可测试各种陶瓷材料、钢化玻璃材料及成品、半成品的三点抗弯、四点抗弯、静压测试、黄斑测试、剪等物理性能，选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。

四点弯曲试验机产品特点：

一、高精度

采用高精度滚珠丝杆传动，配合高精度防爆型Loadcell，力量准确度高，位移准确度高达0.001mm，精度高达0.001g。

软操作界面

二、软体功能强大

采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

采用单一画面操作，不需进行画面切换；

软体介面具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；

可自行规化测试表格模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；

可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；

具多种测量单位，公英制可切换；自动回位、自动校正、自定义试验方法、试验数据运算分析、功能；

四点弯曲试验机技术参数：

型号名称：四点弯曲试验机

容量选择：100kg

准确等级：0.5级

力量单位切换：kgf，gf，N，kN，lbf

应力单位切换：MPa，kPa，kgf/cm2，lbf/in2

控制方式：电脑主机

力量解析度：1/500000

荷重精度：±0.01%以内

行程解析度：0.001mm

显示解析度：0.001N

显示方式：电脑显示

试验行程：有效行程约100mm（可订制）

试验宽度：Ø120mm

试验速度：0.01～500mm/min可调

控制系统：全计算机自动控制数据计算机采集

软件功能：中英文介面互换

停机模式：超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机

安全装置：超载保护，限位元保护装置

机台动力：DC步进马达

机械系统：高精度滚珠丝杆

电源：AC220V/50HZ10A

机台尺寸：50×52×120cm(W×D×H）

机台重量：约75KG

夹具配置：配置陶瓷专用三点、四点弯曲夹具一套

四点弯曲试验机符合标准：

可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS、GBT232、YB_T5349、GB/T1449、GB/T9341、ASTMD6109、GBT6569-2006精细陶瓷弯曲强度试验方法、GBT10700-2006精细陶瓷弹性模量试验方法弯曲法、GBT1999陶瓷材料抗弯强度试验方法、EN1288-5建筑物玻璃.玻璃弯曲强度测定.第5部分:平板玻璃试样表面小面积同轴双环试验、JC/T2130-2012移动电子产品视屏盖板玻璃等国家或国际标准规定的多种试验，是工矿企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大专院校等行业和部门理想的检测与试验设备。

公司秉承科技创新，以核心技术为动力，以追求卓越品质为目标，以提高用户生产力为先导， 我们普赛特强化售后服务的网络体系，以更新、更高的思想指导我们的服务，把更新、更高的产品奉献给您。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们：0769-89003369-808，QQ：2853678685（黄小姐）或登陆普赛特官方网站：www.kspst.cn