锗晶体断裂模量测试仪

锗晶体断裂模量测试仪是一款专业适用于锗晶体材料进行四点弯曲试验的仪器。客户支持与信赖是我们普赛特一直追寻的目标，普赛特多年来一直追寻“让客户全面满意”的服务服务理念。我们不仅制拥有高品质的产品，而且还拥有完善的服务。

锗晶体断裂模量测试仪技术指标：

1.测控系统：

采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

采用单一画面操作，不需进行画面切换；

软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；

可自行规化测试表格模式；

测试数据可在主画面中直接呼叫；

可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；

具多种测量单位，公英制可切换；

具有力量、变形、速度三闭环控制功能；

具自动回位功能；

具自动校正功能；

具自定义试验方法功能；

具试验数据运算分析功能。

2.产品技术参数：

容量选择：500 N

准确等级：0.5级

荷重精度：±0.5 %

行程分辨率：0.001 mm

显示分辨率：0.01 N

力量分辨率：1/500000

有效行程：400 mm

试验宽度：Ø120 mm

试验速度：0.01～500 mm/min（0.5 mm/min）

力量单位：Kgf、gf、N、kN、lbf

应力单位：MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2

控制方式：电脑控制

显示方式：计算机显示

锗晶体断裂模量测试仪标准配置：

1.四点弯曲夹具一套

2.专用压力器1个

3.USB数据线、电源线各1根

4.产品合格证、保修卡、说明书各1份

锗晶体断裂模量测试仪特点：

1.底座辅以经高级喷塑处理的铝合金型材立柱；

2.采用高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精确度的保证；

3.全电脑式数据采集及运动控制；

4.Windows XP操作系统下的测试软件，用户可使用软件现有功能完成力学测试项目，也可根据自己的实际需要自行编辑测试方法；

5.优于0.5级的测力准确度，1/500000的力值分辩率。

锗晶体断裂模量测试仪保护功能：

1.限位保护：具有程控和机械两极保护，确保仪器在设定的行程内正常工作；

2.过载保护：当负载达到力量传感器的110%时，仪器自动停机；

3.自动诊断：定时对测量系统、驱动系统进行过压、过流、超温等检查，出现异常情况即刻停机。

锗晶体断裂模量测试仪符合标准：

GJB 2919-1997     红外光学用锗规范

GB/T9341-2008     塑料 弯曲性能的测定

JJC/T 676-1997    玻璃材料弯曲强度试验方法

CT 2130-2012      移动电子产品视屏盖板玻璃

BS EN 1288-3-2000 建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定

GB/T1449-2005     纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ASTM D6109-2010   非增强和增强塑料木材及相关制品的挠性特性的标准试验方法

普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任，必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们：0769-89003369-808，QQ：2853678685（黄小姐）或登陆普赛特仪器网站：www.precise-test.com