GAXT-S二氧化硫检测仪，加拿大BW防水型检测仪，单一气体检测仪

简单介绍：

GAXT-S二氧化硫检测仪量程：0-100ppm。可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

GAXT-S 二氧化硫检测仪、防水型检测仪详细说明：

品牌：BW
产地：加拿大
型号：GAXT-S
用途：二氧化硫检测仪

产品简介：
     小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。GasAlertExtreme的防水性能极强，其IP 66／67外壳可完全浸入水中，且能抵抗EMI／RFI；带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报，易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
    GasAlertExtreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。
    GasAlertExtreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock ll对接站模块中。无需接线。
    GasAlertExtreme延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。
主要特点：
※  防护等级IP66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用
※  LCD连续实时地显示气体浓度
※  体积小重量轻携带使用方便
※  报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁
※  2年电池使用寿命且可更换3V相机电池
※  内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用
※  简单的自动校准程序且可更换插接式传感器
※  按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）
※  可设置低限、高限、TWA和STEL报警点
※  为了评估累计的暴露危险，本探测仪记录并显示TWA和STEL数值
※  UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表，ATEX认证，CE标志
※  全功能自测试

技术参数：
1.       检测：二氧化硫
2.       量程：0-100ppm
3.       校准：自动标定与归零
4.       背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
5.       测试：启动时（自动）全功能自测试
6.       传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）
7.       报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
8.       其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程
9.       读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
10.   TWA/STEL：可按要求记录和显示
11.   峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值
12.   一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套
13.   相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）
14.   工作温度：-40℃到50℃  H2S，SO2，HCN；
              -30℃到50℃   CO；
              -20℃到50℃   其它有毒气体和氧气
15.   IP等级：高防水性IP66/67防护等级
16.   IEMI/RFI：符合EMC Directive 89/336EEC
17.   电池类型：3伏锂电池
18.   体积：28mm*50mm*95mm
19.   重量：82克
20.   传感器使用寿命：有毒气体大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

订货号：

| 订货型号 | 气体 | 量程 | 报警设置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TWA报警 | STEL报警 | 低报警 | 高报警 |
| GAXT-X | O2 | 0-30.0% | 不适用 | 不适用 | 19.5% | 22.5% |
| GAXT-M | CO | 0-999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
| GAXT-H | H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| GAXT-H2 | H2S | 0-500ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| GAXT-S | SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
| GAXT-Z | HCN | 0-30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm |
| GAXT-C | Cl2 | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
| GAXT-D | NO | 0-99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm |
| GAXT-A | NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm |
| GAXT-A2 | NH3 | 0-400ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm |
| GAXT-P | PH3 | 0-5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm |
| GAXT-E | ETO | 0-100ppm | 1.0ppm | 5.0ppm | 1.0ppm | 5.0ppm |
| GAXT-V | CLO2 | 0-1ppm | 0.10ppm | 0.30ppm | 0.10ppm | 0.30ppm |
| GAXT-G | O3 | 0-1ppm | 0.10ppm | 0.10ppm | 0.10ppm | 0.20ppm |
| GAXT-N | NO | 0-250ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 50ppm |

选购件：
※  GA-SPAK电动采样气泵
※  D4-AS01手动采样气泵和3米软管
※  GA-AS02手动采样气泵和0.3米探管

标准配置：
主机、可更换电池和传感器﹑不锈钢卡夹﹑测试卡帽和软管﹑BW质检报告﹑中英文说明书