工业视频内窥镜

使用说明书

敬告：使用本机前，请务必阅读使用说明书。

敬告：使用仪器前，请务必认真阅读使用说明书。

用户须知

操作本仪器之前请认真阅读《使用说明书》。深圳市亚泰光电技术有限公司以下简称亚泰光电公司。

## 危险

- 严禁使用本仪器来检测人和动物。

- 严禁在易爆、强电磁场、有可燃性气体场所使用或存放。

- 严禁观察物在带电情况下作业。

## 警告

- 擅自对仪器进行拆解或改装，亚泰光电公司不予保修和维修。

- 切勿让水以外的液体接触插入管，否则可能导致插入管损坏。

- 将仪器装入携带箱之前，请务必关闭电源。

- 切勿在使用过程中直接接触插入管的镜头，在高温环境中使用后接触镜头可能会导致灼伤。

- 一旦发现冒烟或异常噪声须立即停止使用仪器并关闭电源。

- 切勿近距离直视插入管前端发出的光，避免强光影响视力。

- 如在角度调整操作中感到有异常，应立即停止使用仪器并关闭电源。

## 注意事项

- 请勿超出工作温度范围使用。

- 请勿将插入管过分弯曲、缠绕及对折使用。

- 请务必使用亚泰光电公司配套的电源适配器。

- 插入管取出观察物时，不要强制执行操作，同时请注意下列事项：

a)当测角被锁定或角度部分弯曲时，不要从观察的物体撤回插入管。

b)在撤回过程中，如果插入管存在卡住现象，应轻轻旋转摇杆，插入管伸直状态时再撤回。

- 仪器操作完毕时，前端镜头弯曲应复位，且不宜将镜头长时间控制在某一个方向，这样会使仪器处在高负载状态，将影响使用寿命。

- 操作插入管前端过程中请注意以下事项：

a)切勿使插入管前端受到严重撞击或用力拉拽。

b)切勿使角度弯曲部位受到严重撞击或剧烈弯曲，否则可能导致插入管前端和角度弯曲部位的玻璃镜头和精密组件损坏。

- 使用前用酒精或丙酮将镜头擦拭干净，以免污垢硬结、腐蚀变形。

- 实施角度弯曲操作时，如果感觉到任何异常，切勿用力操作，否则可能导致插入管或观察物体的损坏。

- 切勿让金属物体或异物通过接口或其他开口进入主机，可能会导致故障或触电。

10. 切勿强烈撞击、用力压、硬物或尖锐的物体划伤液晶屏，否则液晶屏会出现裂缝或划痕。

11. 使用过程中切勿用塑料袋或其它物体盖住主机，如果仪器内部过热可能导致仪器损坏。

12. 操作视频快速接头时请注意对准红点方向，切勿盲目用力。

13. 请勿在以下环境中存放仪器，否则可能导致仪器损坏。

a)高温、高湿和有大量灰尘或颗粒的环境里。

b)有阳光直射或辐射的地方。

c)含有卤化物气体的地方。

## 目 录

一、产品综述	3

二、型号定义	4

三、主要性能参数	5

四、用途和适用范围	6

五、工作环境	6

六、检查装箱清单	7

七、仪器的各部件名称和功能	8

八、观察前的准备和检测	9

8.1箱子的搬运	9

8.2安装主机	11

8.3准备供电	12

8.4检查插入管	14

8.5主机上安装操作手柄	16

8.6安装和拆卸肩带	16

九、基本操作	18

9.1连接主机与操作手柄	18

9.2主机操作指南	19

9.2.1主机示意图简介	19

9.2.2开机与关机	20

9.2.3安装SD卡	21

9.2.4实时监测	21

9.2.5 图片浏览	22

9.2.6 视频浏览	25

9.2.7 系统信息	26

9.2.8 系统设置	27

9.2.9 触摸屏功能简介	29

9.2.10 数据传输	29

9.2.11 计算机同步图像	29

9.3手柄操作指南	30

9.3.1操作手柄简介	30

9.3.2检查照明灯光	31

9.3.3检查角度弯曲功能	31

9.3.4检查角度锁定和锁定/微调	31

9.3.5插入插入管	32

9.3.6取出插入管	33

9.3.7 操作手柄按键详解	33

十、仪器存放和维护	35

10.1清洗	35

10.2重新装箱	35

10.3存放注意事项	36

十一、故障排除	37

11.1故障排除指南	37

11.2仪器返修	38

# 产品综述

本仪器主要由摄像模组、插入管、主机、液晶屏、操作手柄五部分组成。它是集光学、精密机械、电子机械、电子技术和显微摄像技术一体的新型无损探伤仪器，常用于肉眼无法触及到的内部表面缺陷的检测。

图1-1 工业视频内窥镜

采用8″IPS高清液晶触摸屏，分辨率高达1024*768，具备触摸屏功能，操作快速方便；采用亚泰光电公司专利技术，可实现探头360°全方位旋转，实现远距离图像传输，可以进入到更深的管道检测，使用通用计算图形处理器技术，使图像视频处理算法速度更快，从而使图像更清晰、更流畅。采用高亮LED照明技术，LED亮度在原有产品的基础上提升到五个档位且可调，照度可达15000Lux以上。可根据现场需求对亮度进行调节，使观察效果处于最佳状态。

产品示意图（如图1-2）。

图1-2 产品示意图

①-摄像模组  ②-插入管  ③-主机  ④-液晶屏  ⑤-操作手柄

# 型号定义

为了满足不同环境的需求，用户可根据实际需求选配插入管的直径与长度，针对插入管的直径与长度采用代号替代，具体规则说明如下：

| 名称 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A | 6 | 6mm |
|  | 4 | 4mm |
| B | 10 | 1.0m |
|  | 15 | 1.5m |
|  | 20 | 2.0m |
|  | 25 | 2.5m |
|  | 30 | 3.0m |
| 例： 615表示管子直径为6mm，插入管长度为1.5m。 |

# 主要性能参数

| 模块 | 子模块 | 4系列 | 6系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 产品尺寸 | 246mm*321mm*123mm |
|  | 重量 | 2.3kg |
|  | 液晶屏 | 8″IPS工业高清触摸液晶屏，分辨率1024*768 |
|  | 操作杆控制 | 电动摇杆360°全方位镜头导向 |
|  | 探头复位 | 自动复位 |
|  | 方向微调 | 可微调导向方向 |
|  | 功能 | 拍照、录像、亮度调节、锁定/微调 |
|  | 内存 | 32G 高速SD卡 |
|  | 数据I/O端口 | SD卡接口、VGA视频信号接口、充电接口、USB接口 |
|  | 电池 | 18650锂电池4节（可更换） |
|  | 待机时间 | 3h |
|  | 操作方式 | 手持便携 |
|  | 亮度调节 | 5级亮度调节 |
|  | 组合形式 | 主机+操作手柄组合方式 |
| 前端视频探头 | 探头尺寸 | 4.2±0.1mm | 6.4±0.1mm |
|  | 工作长度 | 0～2m | 0～3m |
|  | 插入管材料 | 钨丝耐磨管（防爆等级） |
|  | 镜头转向 | 360°电动任意向 |
|  | 弯曲角度 | 180±10°/160±10° |
|  | 有效像素 | 直视100万 |
|  | 景深（mm） | 5～100mm | 20～70mm |
|  | 视角 | 100° | 60° |
|  | 照度 | 4000Lux | 15000Lux |
| 软件 | 操作系统 | 实时多任务操作系统 |
|  | 用户界面 | 触摸屏操作菜单 |
|  | 文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化、命名 |
|  | 图像控制 | 缩放、回放 |
|  | 图片格式 | JPEG/JPG/PNG（记录日期和时间） |
|  | 视频格式 | AVI（记录日期和时间） |
|  | 语言 | 中文/ 英文 |
|  | 软件升级 | 可通过接口升级 |

# 用途和适用范围

本仪器广泛应用于航空、汽车、船舶、电气、化学、电力等现代核心工业生产、检修等多个环节。具有直接可视的特点，能够直接观测管道、涡轮、汽缸、发动机等大型装置内表面是否存在缺陷或异状。可进行实时拍照和视频录制，为分析设备使用状况及设备生产保障提供不可或缺的数据采集。

# 工作环境

| 工作温度 | 主机:-10℃~50℃ 摄像模组:-20℃~70℃ |
| --- | --- |
| 存储温度 | -10℃~40℃ |
| 防尘防水 | 探头防尘防水等级：IP67 |

# 检查装箱清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 操作手柄 | 个 | 1 |  |
| 3 | 信号线 | 条 | 1 |  |
| 4 | 18650锂电池 | 节 | 8 |  |
| 5 | 18650锂电池座充 | 套 | 1 |  |
| 6 | Mini USB数据线 | 条 | 1 |  |
| 7 | 电源适配器 | 套 | 1 |  |
| 8 | VGA线 | 条 | 1 |  |
| 9 | 32G SD卡+卡盒 | 张 | 1 |  |
| 10 | SD读卡器 | 个 | 1 |  |
| 11 | 条形魔术贴 | 条 | 2 |  |
| 12 | 肩带 | 条 | 1 |  |
| 13 | 光盘+光盘盒 | 张 | 1 |  |
| 14 | 触摸笔 | 支 | 1 |  |
| 15 | 无尘布 | 张 | 1 |  |
| 16 | 端帽 | 个 | 1 |  |
| 17 | 说明书 | 本 | 1 |  |
| 18 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 19 | 保修卡 | 张 | 1 |  |

# 仪器的各部件名称和功能

图7-1 主机各部件名称图

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 摄像模组 | ⑦ | 亮度调节键 |
|  | 插入管 | ⑧ | 锁定/微调键 |
|  | 锁定/微调指示灯 | ⑨ | 主机开关键 |
|  | 电源指示灯 | ⑩ | 开机指示灯 |
|  | 拍照键 | ⑪ | 充电指示灯 |
|  | 录像键 |  |  |

图7-2 操作手柄各部件名称图

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑫ | 摇杆 | ⑯ | VGA接口 |
| ⑬ | SD卡接口 | ⑰ | 拍照键 |
| ⑭ | USB接口 | ⑱ | 快速接头 |
| ⑮ | DC接口 | ⑲ | 信号线 |

图7-3 信号线示意图

# 观察前的准备和检测

## 箱子的搬运

## 注意

- 搬运箱子前，请检查箱子的把手、卡扣等是否有异常。

- 请使用标配的箱子，防止仪器损坏。

- 使用把手时

- 确保提起箱子前卡扣已紧紧关闭。

- 平缓的地方可用滚轮移动。

图8-1 箱子搬运

## 注意

- 如卡扣未完全关闭，提起箱子时箱盖可能会意外打开。

- 请勿用脚踢箱子或移动箱子。

- 把仪器从箱子中取出

图8-2 箱子仪器取出

## 警告

- 箱盖务必完全打开后再取仪器，防止箱盖关闭造成意外。

- 切勿将主机放在箱子内操作，防止箱盖意外关闭夹到手或信号线。

## 注意

- 将箱子水平放置，使其保持稳定。

- 打开箱盖前，请松开箱子前面的卡扣。

- 从箱内中取出插入管时应轻拿轻放，如力量过大，插入管可能会损坏。

- 将操作手柄或主机从包装盒中取出时，切勿使用插入管或信号线来将其固定。

- 检查插入管、主机与操作手柄快速接头是否干净。如有异物，请用无尘布擦拭干净。

## 安装主机

使用主机时，有两种放置方式：支撑架放置、把手悬挂放置。

图8-3 主机支撑架摆放

## 注意

- 将主机水平放置，使其保持稳定。

- 请勿将主机放在高处，防止主机滑落受损。

- 使用时如需悬挂主机，请将把手固定在能支撑其重量的地方。

## 准备供电

- 打开电池盖

图8-4  打开电池盖

- 上图所示位置①，把滑动键推到解锁位置。

- 上图所示位置②，用手把滑动键推到解锁位置，保持不动。

- 上图所示位置③，用手扣位置③缺口，将电池盖打开。

- 放入电池

图8-5 放入电池

将18650锂电池按照正负顺序安装到仪器里面（如图8-5）。

## 注意

- 电池不可正负极反向放置。

- 仪器需放置4节18650锂电池方能使用。

- 亚泰光电公司标配的18650锂电池，带保护电路装置，如需更换电池，请选择带保护电路的18650锂电池。

- 内置充电

- 取出电源适配器，将其连接到主机DC接口。

- 确保电源线连接到主机DC接口。

- 将电源线插入电源插座。

- 红灯亮时表示充电中，绿灯亮时表示充电完成。

图8-6 主机充电

## 警告

- 使用前请检查电源线是否完好。

- 电源适配器的输入电压为100 - 240 V (50/60 Hz) AC，连接至不符合额定电压的插座可能会导致火灾或触电。

- 切勿使用非专用电源适配器，可能会导致仪器发生故障或损坏。

- 电源适配器不具备防水功能，遇水可能会造成触电。

- 外置充电

图8-7 外置充电

- 将18650锂电池按照座充图标符号正确放入，插上电源即可充电。

- 红灯亮时表示充电中，绿灯亮时表示充电完成。

## 注意

- 确保锂电池按正确方向放入座充。

- 充电过程中4节电池独立互不干扰，具有防过载、过流、短路等功能。

## 检查插入管

- 检查插入管的外观

- 观察整条插入管和信号线的外部材料是否完好。

- 检查插入管（非角度弯曲部分）的外部覆盖材料是否有松动。

图8-8 检查插入管外观

## 注意

- 如果插入管变形，可能无法将其从观察物中取出。

- 如果插入管的外部材料破损，请谨慎使用以免受伤。

- 检查插入管前端

- 确保电源已关闭。

- 从插入管前端取下端帽。

- 如发现镜头有异物，请用无尘布、棉签或刷子将其清理干净。

图8-9 镜头清洁

## 警告

- 电器部件造成内部发热会使插入管前端变热。擦拭镜头前，请关闭光源，待冷却后方可触碰。

## 注意

- 如使用的镜头积有灰尘或水，可能会损坏光学适配器或插入管前端。

- 角度弯曲部分由精密部件组成，请勿拉扯插入管前端，不要手动迫使插入管前端弯曲，可能会损坏角度弯曲部分的部件。

## 主机上安装操作手柄

可根据需要将操作手柄安装到主机上，方便携带及观察。

- 将操作手柄工型槽对准主机U型槽内，请将主机正面垂直向下压，可把操作手柄压进U型槽内。

- 从主机上拆卸操作手柄时，将主机正面垂直放置，向上提起操作手柄。

## 注意

- 如果将操作手柄固定在主机侧面，携带主机时请握住主机的把手。如果握住操作手柄将主机提起，主机可能会掉落。

- 在操作手柄和主机相互固定的情况下携带时，不要让信号线和插入管直接接触地面，否则会导致人员摔倒或仪器损坏。

- 当操作手柄安装到主机上时，请均匀用力以免损坏工型槽。

## 安装和拆卸肩带

如需将仪器挂在您的肩上，请安装肩带。请使用亚泰光电公司提供的原装肩带。

图8-10 肩带安装

## 警告

- 切勿使肩带额外携带仪器以外的物体，防止损坏肩带导致仪器掉落。

- 使用前确认肩带没有问题，比如纤维磨损以及金属部件损坏。

- 请勿使肩带承受过多负荷，例如摇晃仪器或在仪器上放置重物。

- 使用肩带时，请不要将仪器撞到其他物体。

## 注意

- 安装或拆卸肩带时，小心谨慎，防止仪器掉落。

- 安装肩带时，请勿将主机放置在箱体中，可能会损坏液晶显示器或肩带。

- 请勿以悬挂方式存放仪器，可能会损坏肩带。

- 认真检查，确保肩带挂钩牢牢固定在主机上，如直接通过肩带提起主机，主机可能会掉落。

- 安装肩带

- 按住肩带挂钩拨杆的同时，将挂钩安装到主机肩带4个扣位处。

- 用长度调节器调整肩带长度，挂在肩上。

- 如将操作手柄安装到主机右侧的情况下行走，请将信号线插入到把手与主机之间，避免信号线悬挂导致事故发生。

图8-11 肩带悬挂

- 手提主机与操作手柄时，可将插入管用条形魔术贴固定在提手上。

图8-12 手提演示

- 拆卸肩带

拆卸肩带时，请按住肩带的挂钩拨杆，同时从主机肩带扣位上取下肩带。

# 基本操作

## 连接主机与操作手柄

图9-1 主机与操作手柄安装示意图

注：快速接头，要对准相应的红点位置（如图9-2）。

图9-2 快速接头安装图

## 主机操作指南

### 9.2.1主机示意图简介

图9-3 主机简介示意图

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| ⑨ | 主机开关 | 控制主机的电源 |
| ⑩ | 开机指示灯 | 开机提示 |
| ⑪ | 充电指示灯 | 充电提示 |
| ⑬ | SD卡接口 | 插入内存卡，储存数据 |
| ⑭ | USB接口 | 连接USB数据线用 |
| ⑮ | DC接口 | 连接适配器，用于给主机充电 |
| ⑯ | VGA接口 | 使用视频输出线连接外部显示器 |

### 9.2.2开机与关机

- 轻按主机开关键3秒，红灯亮时表示开机启动。

- 开机后，进入主屏幕。

图9-4 主屏幕界面

- 点击“关闭系统”，弹出关机选择框（如图9-5），点击“关机”，关机后开机指示灯熄灭；点击“取消”，返回菜单界面。

图9-5 关机演示

## 提示

按住主机开关键至6秒，系统将被强制关闭。

### 9.2.3安装SD卡

将SD卡对准主机SD卡接口处，平直插入卡槽内。

图9-6 安装接口图

## 注意

- 当仪器未插入SD卡时，液晶屏右上方的图标会变成，拍照或录像时屏幕会出现“SD Missing”。

- 当插入SD卡时，右上方的图标依然是时，需等待15秒左右，如无反应，则可能SD卡未插好，需要重新插入卡槽内。

### 9.2.4实时监测

- 打开和关闭拍摄

- 点击主屏幕“实时监测”图标进入拍摄功能。

- 按  关闭拍摄，返回主屏幕。

- 拍摄照片

打开“实时监测”在取景状态下，将镜头对准要拍照的物体并进行调整，点击  拍摄照片。

图9.7 拍摄照片

## 注意

- 正常使用拍摄功能，必须先插入SD卡。

- 拍摄视频

打开“实时监测”将镜头对准要拍摄的物体并进行调整，点击开始录像，点击停止录像并自动保存。

- 查看照片和视频

- 拍摄照片和视频后，照片和视频的缩略图会显示在  图标的下方，点击缩略图查看照片。

- 点击主屏幕“图片浏览”图标进入图片浏览。

- 点击主屏幕“视频浏览”图标进入视频回放。

### 9.2.5 图片浏览

- 打开和关闭图库

- 点击主屏幕“图片浏览”图标，打开媒体库（如图9-8），图片按保存时间先后排序。

- 按退出，关闭媒体库，返回主屏幕。

图9-8 打开媒体库演示

- 查看图片

- 进入图片浏览模式。

- 可上下拖动页面，浏览全部图片。

- 在缩略图中单击要查看的图片，全屏浏览图片。例如：单击打开图片 “20150120170458.png”，如图9-9所示。

图9-9 图片浏览演示

## 提示：

- 点击  可缩小图片，再点击  可恢复图片至原始大小。

- 点击 或者 可上下翻看图片。

- 点击  屏幕弹出删除选择框（如图9-10），点击“是”删除当前图片，画面切换到下一张图片；点击“否”返回当前画面。

图9-10 删除图片演示

- 点击对图片进行重命名（如图9-11所示），点击可弹出软件键盘；点击“保存”重命名为输入框名字；点击“取消”返回当前画面，不进行重命名。

图9-11 图片重命名

- 点击  返回到缩略图媒体库。

### 9.2.6 视频浏览

- 打开和关闭视频浏览

- 点击主屏幕“视频浏览”图标，打开媒体库（如图9-12），视频按保存时间先后排序。按“退出”媒体库关闭并返回主屏幕。

图9-12 视频浏览演示

- 进入视频回放模式，可上下拖动页面，浏览全部视频的缩略图。

- 在缩略图中单击要查看的视频。例如：单击打开缩略图 “201501211013. avi”（如图9-13）。

图9-13 视频回放演示

## 提示：

- 点击播放键  播放当前视频，进度条显示播放进度。点击  暂停播放视频。

- 点击  或 可上下回放视频。

- 点击  屏幕弹出删除选择框，点击“是”删除当前视频，画面切换到下一个视频。点击“否”返回当前画面（如图9-14）。

- 点击  返回到缩略图媒体库。

图9-14 删除视频演示

### 9.2.7 系统信息

点击主屏幕“系统信息”图标，出现处理器、显卡、运行内存、机身存储及SD卡存储等信息（如图9-15），点击“退出”则返回主屏幕。

图9-15 系统信息

### 9.2.8 系统设置

点击主屏幕“系统设置”图标，出现屏幕校准、时间校正、清除文件、语言设置、软件更新、退出等选项（如图9-16）。

图9-16 系统设置

- 屏幕校准

点击 “屏幕校准”出现屏幕校准界面（如图9-17），从左上角开始，按要求依次按压十字中心红点，完成后主机自动重启。

图9-17 屏幕校准

- 时间校正

点击 “时间校正”弹出“时间校正”设置框（如图9-18），点击“＋”或“-”对年、月、日、时、分、秒进行设置，设置完成后，点击“保存”保存当前设置值。点击“不保存”设置无效，返回“系统设置”选择框。

图9-18 时间校正

- 清除文件

点击“清除文件”弹出“清除文件”选择框。点击“开始”SD卡自动格式化。点击“退出”取消设置并返回“系统设置”选择框。

- 语言设置

点击“语言设置”弹出“语言设置”选择框（如图9-19），包含中文、英文两种语言。

点击“确定”系统语言设置为选中语言，语言设置成功后，主机会自动重启。点击“取消”取消设置并返回“系统设置”选择框。

图9-19 语言设置

- 软件更新

软件更新会在亚泰光电公司为客户后续软件升级时使用。

## 注意

- 点击“软件更新”系统进行软件更新，更新后主机自动重启，进入主屏幕。

- 点击“退出”返回主屏幕。

### 9.2.9 触摸屏功能简介

本仪器采用电阻式触摸屏，在恶劣的环境中也能使用。主机界面的操作（比如拍照、摄像等）都可使用手指或触摸笔来操作。

### 9.2.10 数据传输

仪器主机左侧的SD卡槽安装SD卡，拍摄的图片和录像会自动保存到SD卡中。将SD卡取出，可使用读卡器在PC机上读取SD卡的数据。在仪器开机的状态下可使用数据线连接PC机，直接查看或者编辑SD卡数据。

### 9.2.11 计算机同步图像

将VGA线分别接入显示器与主机VGA接口，然后打开主机可实现视频输出界面，实现双界面显示（即主机界面和显示器界面）。

图9-20 主机连接显示器

## 注意

- 接好VGA线后需要重新启动系统。

## 手柄操作指南

### 9.3.1操作手柄简介

图9-21 操作手柄示意图

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| ③ | 锁定/微调指示 | 锁定/微调指示 |
| ④ | 电源指示 | 电源提示 |
| ⑤ | 拍照 | 拍照功能 |
| ⑥ | 录像 | 录像功能 |
| ⑦ | 亮度调节键 | 具有LED亮度调节的功能，从灭到最亮共5级亮度（如图9-24） |
| ⑧ | 锁定/微调 | 方向微调控制功能 |
| ⑫ | 摇杆 | 方向控制功能 |
| ⑱ | 快速接头 | 连接主机 |

### 9.3.2检查照明灯光

- 点击主屏幕“实时监测”图标进入拍摄功能，确认屏幕上显示亮度指示符。

- 调节照明强度，轻按亮度调节键调节LED亮度观察是否可逐级变化。

- 亮度指示符位于液晶屏上，用于观察插入管发出的光亮度。

## 警告

- 仪器使用完毕后，请务必将LED亮度调节至0，即关闭照明灯光。

- 请勿让插入管前端的光直射眼睛，防止视力受损。

### 9.3.3检查角度弯曲功能

- 调直插入管。

- 慢慢操作操作手柄中的摇杆，确保角度弯曲部分可顺畅移动。

## 提示

角度弯曲动作与摇杆动作的角度和方向对应。

### 9.3.4检查角度锁定和锁定/微调

- 拨动摇杆至观察角度静止3秒，“锁定/微调”绿色时为角度自动锁定，确认即使在松开摇杆时角度仍然锁定。

- 如需复位镜头，则任意拨动摇杆后松开，镜头自动复位，仪器“锁定/微调”灯熄灭。

图9-22 角度检查及锁定/微调

- 在锁位功能的基础上，如需要微调方向，直接按下“锁定/微调”按键，“锁定/微调”指示灯为红色，此时摇动摇杆可以微调方向。

- 如需复位镜头，再次按下“锁定/微调”按键，镜头自动复位，仪器“锁定/微调”灯熄灭。

## 注意

- 进入锁位与微调功能时，拨杆时请勿用手进行过度的角度弯曲操作。

### 9.3.5插入插入管

- 握住操作手柄和插入管

- 摇杆作业时，可通过拇指按住完成操作。

- 其他按键均可通过拇指按住完成操作。

图9-23 手柄操作

- 插入插入管

- 观察监视器屏幕时，仔细检查插入管并缓慢插入观察物，根据需要进行角度弯曲操作，小心谨慎均匀用力。

- 退出插入管时请确认插入管前端处于平直位置（摇杆处于中间位置），再将其慢慢退出。

- 角度弯曲操作

- 根据现场检测需要，操作摇杆控制镜头弯曲，以便进行观察。

- 调节LED亮度以达到所需亮度，使得画面达到最清晰的效果。

## 提示

- 如弯曲控制机构停止其功能，或发现仪器在操作过程中有任何异常，请立即停止使用。将摇杆松开自动归零（中央）位置，小心地将插入管从观察物中退出。

- 如拨动摇杆时听到仪器内部发出刺耳的电流声，请停止使用，检测无异常后方可使用。

- 应养成慢慢拨动摇杆操作的习惯。

- 插入管反复弯曲会降低角度弯曲部分的最大弯曲值，尽可能保持插入管平直。

- 开机工作前确保插入管和镜头都处于拉直状态。当插入管处于蜷缩状态时严禁转向操作，以免损伤牵引机构。

### 9.3.6取出插入管

- 解除角度弯曲锁定。

- 取出插入管。

## 警告

- 在角度弯曲、锁定或微调角度时，请勿取出插入管，可能会损坏插入管和观察物。

- 在高温环境下使用后短时间内，插入管前端温度变高，待冷却后方可使用。

- 插入管在取出过程中出现异常，请轻转摇杆将其取出，勿力度过大，以免造成损坏。

### 9.3.7 操作手柄按键详解

- 方向摇杆

摇动摇杆可实时控制仪器镜头360°转向及锁位功能。如需要定位观察，拨动摇杆至观察角度，静止3秒，锁位指示灯为绿色，则角度自动锁定；如需复位镜头，则拨动摇杆后松开，镜头自动复位，仪器指示灯熄灭。

- 亮度调节

亮度调节键具有LED亮度调节的功能。按下亮度调节键进行LED灯的亮度调节，从灭到最亮共5级亮度，等级依次循环改变（如图9-24）。

图9-24 LED亮度调节演示

- 拍照

拍照按键具有拍照功能，按下拍照按键可进行拍照。

- 录像

录像按键具有录像功能，按下录像按键可进行录像。

- 指示灯

- 方向摇杆“锁定/微调”指示灯；锁位为绿色，微调为红色。

- 电源指示灯，工作时为红色。

- 连接主机接口

连接主机的快速接口。

- 锁定/微调

方向微调控制功能，进入微调功能，“锁定/微调”指示灯为红色显示，再次按下“锁定/微调”按键，“锁定/微调”指示灯熄灭，释放角度弯曲锁定。角度回到初始位置。

# 仪器存放和维护

## 清洗

- 清洗插入管

- 使用无尘布擦拭插入管上的异物。

- 如有液体（废水或机油）碰到插入管，依次按照如下顺序擦拭：①用无尘布或棉布擦拭；②用中性清洁剂和无尘布擦拭；③用无尘布蘸水擦拭；④用无尘布擦干水渍。

## 注意

- 为延长插入管寿命，使用无尘布清洗干净。

- 不要用自来水直接冲洗镜头，可能会损坏仪器。

- 将仪器水平放置常温存储，并保持室内清洁、干燥。

- 存放时切勿与其他物体碰撞，轻拿轻放安全使用。

- 长期不用时，应定期检查仪器的功能。

## 警告

- 仪器放置于儿童接触不到的地方，熟悉使用规则后方可使用。

- 严禁将仪器存放于高温、高湿、强光、强震、高粉尘、污染或腐蚀性环境中。

- 清洗液晶屏

若发现液晶屏有手印或污点时，应使用无尘布擦拭干净。

- 清洗主机和操作手柄

若发现主机较脏时，使用无尘布擦拭干净。

## 注意

- 不要用自来水直接清洗仪器，防止仪器损坏。

## 重新装箱

按以下顺序重装仪器： 操作手柄 → 主机。

## 注意

- 按正确的顺序存放操作手柄、插入管和主机。如未按正确的顺序存放，可能损坏插入管。

- 将插入管放入有箱内时，请轻拿轻放，否则会损坏插入管。

- 存放插入管时请确保其不会被弯折。

- 请正确锁定箱子的卡扣。如果未正确锁定，搬运期间箱盖可能会打开。

- 主机放回箱子前，请将箱子平放，并小心关闭箱盖，切勿夹住手或仪器配件。

- 请使用标配的箱子，否则可能会导致操作手柄或主机损坏或发生故障。

- 紧扣箱子

如果箱子在移动过程中受到撞击，箱子的箱盖可能会打开。在搬运期间应检查箱子是否紧扣。

## 注意

将箱子的四个卡扣扣紧。

## 存放注意事项

- 在正常的室温和湿度条件下存放仪器。

- 装箱前请关闭仪器电源。

- 将仪器放在干净、干燥且稳固的平面上。

## 危险

请勿大力地弯曲、拉扯、扭曲或碾压信号线，否则信号线断裂可能会导致火灾或触电危险。

## 注意

- 请勿将仪器存放在高温度、高湿度、过多灰尘或细微颗粒、阳光直射或放射性物质排放的地方，否则可能会损坏仪器。

- 存放仪器时，请轻拿轻放，并且不得与其他物体碰撞，否则可能会导致故障。

# 故障排除

参照以下方法不能排除故障，切勿使用本仪器，并与亚泰光电公司联系：

①按第八章中所述检查仪器，有任何明显故障的。

②按 “11.1 故障排除指南”不能解决的异常。

## 故障排除指南

| 故障 | 可能的原因 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 无法关闭系统 | 操作频繁出现卡顿 | 长按“主机开关”6秒关机并重新启动 |
| 视频播放 | AVI格式，视频播放不了 | VLC Media Player或者QQ影音即可打开 |
| 拍照录像无法记录 | SD卡容量不足或未插入SD卡 | 删除SD卡里文件或插入SD卡 |
| 插入SD卡后，任然显示无插卡现像 | SD卡未插好 | 需要重新插入卡槽内 |
| 自动关机 | 仪器使用环境温度过高会触发自动关机 | 终止检查，让仪器冷却下来，然后再重新开机 |
|  | 电池电量过低会触发自动关机 | 对仪器进行充电 |
| 图像不够清晰 | 插入管前端或液晶屏较脏 | 使用干净的无尘布或棉签进行擦拭 |
| 操作手柄有“吱吱”声 | 电机噪音 | 属正常现象 |
| 角度弯曲操作负荷越来越吃力 | 角度控制马达过载 | 尽可能伸展插入管以减少迂回量 |
| 角度弯曲无法回到其初始位置。 | 设置了角度弯曲锁定 | 任意拨动摇杆，以释放角度弯曲锁定 |
|  | 可能进入“锁定/微调”功能，此时“锁定/微调”指示灯为红色显示 | 再次按下“锁定/微调”按键，“锁定/微调”指示灯熄灭，释放角度弯曲锁定。角度回到初始位置，可再次定位方向 |

## 仪器返修

- 在仪器返修前，请先联系亚泰光电公司。返修仪器时，需包含故障以及故障发生环境的详细说明。

- 根据保修协议，保修期间内出现任何故障均可免费修理。仪器返修时，请附带保修卡。

- 本产品无任何可以供用户自主维修的零部件，切勿拆卸、改装及维修，因此给用户造成的损失，亚泰光电公司不承担任何责任。本产品的维修服务仅由亚泰光电公司及经授权的经销商提供。

## 警告

对由非亚泰光电公司人员维修所造成的任何损失，亚泰光电公司不承担任何责任。

# Text boxes

1

5

6

A

直径

B

长度