恒温槽控温由下面几部分组成：

加热部分：用电加热管给恒温槽加热

测温部分：一般用工业用铂热电阻作为测温元件，将测得的温度值转换成相应的电阻信号给配套的显示调节仪表显示恒温槽内温度

调节控制部分：温度显示调节仪表根据测得的恒温槽内温度与设定的温度之差进行PID（比例、积分、微分）调节后控制可控硅导通角从而控制电加热管的加热功率，加热功率随温差大小而改变，当达到设定温度时，调节仪通过可控硅使加热管产生的热量与散失的热量平衡，从而实现恒温目的。

还有一种调节控制部分是当恒温槽内温度低于设定温度时温度显示调节仪表输出信号控制继电器导通使加热管加热，当温度高于设定温度时温度显示调节仪表控制继电器断开使加热管停止加热而实现恒温目的。但这种控制方式由于加热管的热惯性使恒温槽内温度在设定温度上下波动较大，恒温效果没有上面的好。