KXP-2D数字罗盘测斜仪说明书

KXP-2D数字罗盘测斜仪是为满足非磁性区域对工程钻孔、勘探钻孔、定向钻孔等施工时进行测斜与定向控制而设计的。本仪器集传感器、供电、数字处理等多个单元，以单点工作方式独立完成钻孔的顶角和方位角的测量，无需电缆、无机械运动部件，性能可靠，性价比高。本仪器可广泛应用于工程、水文、油田、煤田、地质等领域。 
    二、主要技术指标和规格 
    1、测斜深度： <1500米； 
    2、测量范围与误差： 
    顶角测量范围： 0～50° ，测量误差：±0.2°； 
    方位角测量范围： 0～360° ； 
    顶角1～3°时， 测量误差：±5.0°； 
    顶角3～50°时，测量误差：±3.0°； 
    3、测量方式： 单位置定点测量； 
    4、测量延时时间： 1～180分钟可调； 
    5、工作电源： 内置锂电池供电，一次充电可连续工作32小时 （新电池）； 
    6、测斜探管外型： φ40mm×1320mm； 
    7、环境温度： 0℃～55℃。 
     五、操作说明 
    (一)　仪器使用准备 
    　　在正常工作之前，应首先将锂电池电源充足，具体步骤是将测量探管的读数保护管逆时针方向旋开，连接专用充电器后，接到交流220V/50Hz的电源上，此时充电指示红灯亮，当充电指示灯转为绿灯时（大约需三小时），表示充电结束，可以断电移去专用充电器。 
    １、时钟设定 
    按下电源键，此时显示上一次测量的方位、顶角数据，按M键（方式键）或确定键，方式窗显示H，可以进行时间设定。 
    1) 当显示H时，可以通过上、下按键设置测量的延时时间，（1～180分钟）。 
    2）长按上、下键可以快速修改测量时间。 
    3）在时间测定界面，可以按M方式键返回显示方位、顶角数据界面。 
    2、启动测量 
    1) 在设定完测量延时时间后，按确定键仪器开始计时，进入测量延时状态。2) 此时方位窗显示的是时、分，顶角窗显示秒，分和时中间的（：）跳闪。 
    3、连接保护套管 
    ▲特别注意： 
    在连接测量探管的读数保护管前请在密封接头的“○”型密封橡胶圈上抹上少许黄油，用手拧上读数保护管即可。 
    4、测量时间控制 
    1）必须将测量探管提前30秒放入预定的测量位置。 
    2）在测量时间到达30秒后，方可以移动测量控管位置。 
    5、测量结束 
    测量完成后提起测量探管，清洁仪器擦干外管，打开仪器的读数保护管，此时仪器显示测量数据，可关闭电源开关完成测量。 
    6、数据的阅读 
    1）在测量完成第一时间阅读数据，打开读数保护管后直接阅读。（必须在测量完毕90分钟阅读） 
    2）按下电源开关，3秒后显示测量方位、顶角数据。 
    7、电池供电 
    A、新电池在充满时，可以连续使用32小时。 
    B、当开机时在方式显示窗出现字符“Ｌ”时，请尽快充电，此时的测量精度可能受到影响！ 
    C、如果不是在测量状态，不按键时间超过5分钟，仪器自动切断电源，以延长电池使用时间。测量完毕后自动切断电源的时间是90分钟。 
    特别警告 
    用户在连接仪器的读数保护管前，必须注意密封接头的“○”型密封橡胶圈的完好性，并请在密封接头的“○”型密封橡胶圈上抹上少许黄油，保证良好的密封性。 
    六、仪器成套及技术文件 
     1、仪器成套 
     测斜仪主机 
     测斜仪提引头 
     加重管 
     “○”形密封圈（Φ35X3.1G）