RDLS-8500专业型地下管道漏水检测仪 宁波瑞德

宁波瑞德专业生产的RDLS-8500专业型地下管道漏水检测仪是用于寻找并确定地下供水、供暖管道漏点位置的专用仪器，也可用于其它压力管道系统的检漏。漏水检测仪应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路，进一步提高了仪器的抗干扰性能，克服了环境噪声的干扰并进行精确探测，自动区分环境噪声和漏水噪声信号，能够直观判断地下管道漏水点。

【瑞德RDLS-8500专业型地下管道漏水检测仪特点】
　　●该仪器应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路，能够克服环境噪声的干扰，自动区分环境噪声和漏水噪声信号。 
　　●常用频率范围的频谱分析，实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 
　　●自动记录（时间—信号噪声）曲线，连续监测噪声信号，为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 
　　●拾振传感器内置有信号放大电路，拾振机构采用缓冲隔离，使得拾振的方向性更强，且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 
　　●采用高品质传感器材料和电路，听音清晰度大大提高。 
　　●可适时保存多段录音资料，能真实记录现场声音，随时重现探测现场实况。 
　　●操作手柄采用高可靠性光电式无触点静音开关，杜绝了开关接触不良故障的发生。 
　　●手柄前端聚光照明，液晶显示屏和按键均具有背光照明。 
　　●采用高性能、大容量可充电锂离子电池，无记忆效应；联机充电和脱机充电两种方式均可采用，充电方便快捷。 
　　●大屏幕液晶显示屏，信息量大，光条显示精度高，操作界面直观明晰，操作流程简单方便。 
　　●精益求精的电路板设计，消除了国内外同类仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。

【瑞德RDLS-8500专业型地下管道漏水检测仪主要技术指标】
      ●可探测地下金属及非金属管渗漏点并准确定位，最深可测到4米
　　●音频放大增益：100dB内可调
　　●频率范围：50～5000Hz，覆盖全部漏水噪声范围
　　●频率分档：31个中心频率和常用频段可供操作者选择
　　●四种检测工作模式：
    1. 频谱分析模式（100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、600Hz、1KHz、2KHz、3KHz  共8个常用频率下的噪声信号瞬时值显示）
    2. 横条显示模式（噪声信号瞬时值显示）
    3. 精测模式（噪声信号最小值记忆显示）
    4. 点测模式（5、10、20、30分钟，时间—信号噪声最小值曲线）
　　●8段录音保存（每段设有1分钟录音时间和回放，并可删除重复录制）
　　●160*128图形点阵式大屏幕液晶显示屏（带有LED背光照明）
　　●电源（8.4V 锂离子可充电电池组件）：
　　连续工作时间≥40小时（背景灯关闭）
　　≥25小时（背景灯开启）
　　●全自动智能充电器，充满电时间≤4小时
　　●操作温度：-10℃～+50℃
　　●储存温度：-20℃～+70℃
　　●仪器重量、外形尺寸: 
　　主机外形尺寸（长×宽×高）:  22.8厘米×11.4厘米×11.4厘米
　　主机重量（包括电池）：    1.34千克（其中电池重0.24千克）
　　拾振传感器：              0.56 千克  
　　手柄及电缆：              0.20 千克
　　耳机：                0.30 千克
   RDLS-8500标准配置：
　仪器主机    1台 
　拾振器探头 1只
　检测用手柄 1只
　专用耳机    1只
　专用电池     2组 
　仪器充电器  1只
　听音杆       1副
　说明书      1本
　保修卡      1份
　手提密码箱 1只

宁波瑞德检测仪器有限公司
电话：0574-82699700
传真：0574-56877208
手机：15268392550
Q  Q：1457391339
邮箱：Ruide17@163.com