产品名称;

TSY-26嵌缝密封材料流动仪,嵌缝密封材料流动止水长度测定仪

一、嵌缝密封材料流动仪简介

嵌缝密封材料流动仪是我厂依据DL/T949-2005水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准开发制造，用于测定嵌缝密封材料的流动止水长度，对其流动止水性能进行评价。外形美观，使用方便，适用于科研单位，大专院校等单位。

二、流动仪技术参数：

1.最大试验水压力2.5MPa

2.电源380V

3.外形尺寸：600X750X1200

4.整机重量：150Kg

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。