美国MONARCH （蒙那多）

Nova-Strobe dax/dbx

频闪仪使用说明

一. 开、关机：

扣动扳机并按进手柄侧面的按钮，锁住扳机。再一次扣动扳机，扳机将自动弹回关机。

二．液晶显示说明：

Ext：外接设备工作模式

Tach：转速模式

Alt function：功能键转换，从按键上第一行文字功能转为第二行文字功能

FPS：每秒钟闪频

⊙：当连接传感器时该图标显示

……：输入频率超范围

LO BAT：低电压提示，需要充电

三. 按键说明：

×2：调节闪频速率按倍数增加

÷2：调节闪频速率按倍数减少

PHASE+：当用频闪仪观测旋转物体并将图像调节到静止时，按PHASE+键，

可调节图像的相位朝旋转方向转动

PHASE－：与PHASE+键功能一样，只是调节相位朝反方向转动

Preset：预置频闪速率值，出厂时仪器预置的6个值分别为：100，500，10003600，7200，14,000FPM（每分钟闪频）。

Alt：按下此键后，所有其他按键均执行第二行字功能。

在Alt（转换）状态下：

按×2/Battery键：显示剩余电量

FPM/FPS：选择每分钟闪频速率或每秒钟闪频速率（既赫兹）

TACH：转速功能，按下TACH键，仪器灯不闪，当仪器处于外接设备模式工作时，（如连接光电传感器）仪器作为转速表的显示装置用，当仪器处于内部工作模式时，仪器作为TTL信号发生器用

STROE：按此键将当前的闪频速率值存入（改写）上一级预存值

VIEW：查看下一级预存的闪频速率值

四．操作

- 旋转仪器左侧的旋钮改变频闪的速率，逆时针转动增大速率，顺时针转动减少速率，按进旋钮并转动，选择调整数值的位数，哪位数字闪动，表明选择的是哪位数，松开旋钮后转动时，只改变该位数的数值。

- 为快速调节，可以按“×2”或“÷2”键，按倍数增减。

五．观测原则

1.在观测未知速度的转动或运动物体时，先将仪器的频闪速率调致高点，然后慢慢下调，直至图像稳定。

2.当仪器的频闪速率与运动物体的速度不一致，但成倍数关系时，图像也看似静止或出现多个图像，此时的结果是不真实的。真实的图像应该是看上去如同被测物停机时一样，不带任何虚影。

六. 更换电池

当液晶显示屏出现“LO  BAT”的低电压预警提示时，请及时更换电池。因为更换电池操作步骤较烦琐，并且要求操作人员具有相应的专业知识，所以，请用户不要自己进行电池更换操作，若需更换电池，请及时通知我们，我们将交由专业技术人员进行操作。

七. 注意事项：

  - 在使用该款机器前，请仔细阅读使用说明书，确保操作步骤正确。

  - 确保机器远离液体，不要在机器上放置金属物体，及其他杂物，以免杂物掉落在机器中引起工作异常。

  - 使用时注意不要对机器进行猛烈撞击

  - 不要随意拆卸机器，对因人为因素造成的损坏，不属于保修范围之内。

联系人：袁建华

手机： 15268392550

电话： 0574-82699700

传真： 0574-56877208

QQ ：1457391339

E-mail：ruide17@163.com

网址：http://www.ruide17.com/

地址：宁波市庄桥新都路189号