1、 开机自检过程中

2、 一直按“H”键出现[CAL SP]； 
3、 按“米“字键出现[CAL 00]；
4、 待绿灯亮时；
5、 再按”米“字键；
6、 出现该称的最大称量； 
7、 按“H”键显示“00000”；
8、 再按“H”键即可设定所需标定重物的重量；
9、 之后将标定重物吊起；
10、待稳定后；
11、 按“米”字键；
12、 即可显示所标定重物的重量；
13、 并同时进入称重状态。

首先：空秤归零，把标准砝码或者标量货物；

其次：按住A键不放直至出现“00000”、此时使用A和B键输入密码“28”、再按A 键进行移位、出现“00000”键入砝码值，再按A键退出就OK 了。此方法为电子吊秤的最简捷易懂的标定方法， 希望能帮助到更多广大用户。