粗粒土现场剪切试验仪

向您推荐的剪切试验仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“剪切试验仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“剪切试验仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。
本试验符合DL/T5356-2006水电水利工程粗粒土试验规程，采用应力控制的平推法，适用于粗粒类土本身、粗粒类土中的软弱接触面以及混凝土和地基土接触面的快剪试验

- 产品简介：

本实验符合DL/T5356-2006水电水利工程粗粒土试验规程，采用应力控制的平推法，适用于粗粒类土本身、粗粒类土中的软弱接触面以及混凝土和地基土接触面的快剪试验。

- 技术参数：

  - 剪切合规格：300×300mm

  - 百分表2个：0-5mm  0-10mm  精度：0.01mm

  - 千斤顶及压力表最大力度：30KN

  - 整机重量：220Kg

- 试验方法：

  - 在试体顶部放上垫板，当试体顶部不平整是，可用砂填平并压实，或用水泥砂浆填平。

  - 按最大垂直荷载，选择反力装置，根据干礼装置的安装要求，支架好垂直载荷和剪切载荷的范例装置。在试洞内进行试验时，可将试洞的顶板和侧壁作反力部位。

  - 在垫板上一次安放滚轴排、垫板、千斤顶、传立柱，并与反力装置衔接，应使各部件中心在同一轴线上。

  - 通过钢梁上的磁力表座，在试样顶部和推力面对称部位安放垂直位移和水平位移侧表，个侧表不应少于2个。钢梁的支点应在影响带以外。

  - 调整各位移侧表，测读初始读数。根据沉降量，调整水平千斤顶轴线。

  - 按预估最大剪切荷载分8-10级施加，各级荷载施加后，立即测读剪切位移和法向位移，5min后再读一次，即施加下一级剪切荷载，当剪切位移明显增大时，可适量减轻极差。峰值前施加荷载不宜少于8级

  - 当剪切荷载出现峰值，应记录峰值剪切荷载，继续惊醒剪切，直至剪切位移达到式样的边长或直径的10％结束试验。当剪切荷载无峰值，可将是、剪切位移达到试样边长或直径的10％时的剪切荷载作为破坏值

  - 进行实验的同时，应对试验中发生的现象进行详细描述，包括试样周围地面隆起、沉陷、裂缝开展、试样中的声响等。