GPRS 流量计实时监控系统

珠海力达仪表技术有限公司

目    录

一、客户现状

二、客户需求

三、解决方案

四、系统组成

五、软件介绍

六、系统功能

七、系统特点

一、客户现状

某地自来水公司， 目前采用人工查询数据的方式来完成用水量的统计。 没有

做到统一管理。

二、客户需求

1. 远程实时监测辖区内用水户的流量数据.

2. 高效管理水资源，防止用水户无证滥采。

3. 监控供排水管网和供用水设备的安全运行。

4. 实现智能化值守，随时抄表、交费、节省人力。

5. 监测突发性供用水事故，辅助分析事故原因

三、解决方案

总体思想：建立一套水资源远程监控系统来满足上述需求。

在我们的远程监控方案中，采用了中国移动通信提供的 GPRS 通讯网络。以

下将对相关的技术做简要的介绍。

GPRS 是通用分组无线业务 (General Packet Radio Service)的英文简称，

是一种新的分组数据承载业务。作为 2.5 代的移动通信技术， GPRS 是目前利用

移动通信解决信息传递的一种比较完美的解决方法， 相对传统电路交换数据传送

方式，它有以下的几个要点：

1、时时在线；

2、按数据流量计费；

3、登录时间短；

4、数据传输速度快；

5、覆盖范围广泛，不受距离限制。

GPRS 的推出，为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台，为推

动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比， GPRS 网络同时具

有线路租金费用低、方便移动办公，不受地域环境制约等优点。 GPRS 的出现也

给企业和行业用户开展无线数据管理提供了一种新的选择。

四、系统组成

本系统由监控中心、通信网络、前端设备、监测箱四部分组成。

4.1、监测中心：

监控中心设备：

工控机、显示器、GPRS 数据传输模块、开关电源、UPS 电源（选配）、打印机。

工控机和 GPRS 模块之间使用串口线连接，工控机上安装操作系统软件、数据库

软件、监控系统软件。

监测中心系统软件：

由两部分组成：监控系统软件（工作站软件）和前置机软件。

监控系统软件是本公司使用 C#语言开发而成，该软件画面直观，界面友好，具

备数据显示、数据查询、报警显示、水资源统计及生成曲线报表等多项功能。监

控主机的管理员具有进行费率设定与修改的权限， 并可以更新、 增加新用户资料，

定义其他人使用的权限。 前置机软件是我公司专有的通信管理软件， 支持国产及

进口的各种组态软件，使用它就不需要组态软件生产厂家提供专用的驱动程序。

4.2 通信网络平台及设备

本方案依托移动公司的 GPRS 网络来实现无线数据传输。采用专线的组网方式，

它适用于已经有专用的 Internet 接入的用户，或者数据流量比较大、要求采集

周期比较短的情况。 租用的专线可以是中国移动光纤接入也可以是电信网通的光

纤接入。

控制中心还是需要安装一台 GPRS 模块，它主要是为了服务于用户通过手机查询

或相关报警、重要信息主动发送到手机上。

珠海力达仪表技术有限公司生产的 GPRS 数据传输模块可以登陆中国

移动公司的 GPRS 网络， 在网络上传输数据。 监控中心使用一个GPRS 数据传输模

块，每个前端设备中安装一个 GPRS 数据传输模块，可以实现一个监控中心与多

个前端设备的数据通信。

4.3、前端设备：AMEF 电磁流量计或AMUF超声波流量计

4.4、专用监控箱：（GPRS 无线通讯模块、开关电源、UPS（选配）等）。

4.5、系统拓扑图

根据客户需求及实际情况推荐使用专网模式。

专线模式组网示意图：

RS232/485

移动专线

GPRS

GPRS/SMS

1 号监测箱

1 号监测箱

监控箱主要部件的功能：

2 号监测箱

n 号监测箱

⑴、 GPRS 数据传输模块：GPRS 数据传输模块采用中国移动的 GPRS 网络，

作为测控柜与监控中心的数据传输通道。

⑵、 蓄电池：在水源井停电的情况下，它可以维持测控柜正常工作。

⑶、 流量计：计算取水量。

五、软件介绍

我公司提供的系统软件采用通讯前置机程序和 B/S 结构软件相结合的方式。

通讯前置机主要 功能：通过GPRS 通讯模块与现场的流量计通讯，采集现场

的用户关心的数据，并将数据存储到数据库中，为历史数据曲线、数据报表、数

据汇总提供数据。

数据浏览、数据查询等功能采用 B/S 结构软件。以下是软件基本功能介绍及

截图

主界面：

数据实时显示

查询数据

历史曲线

汇总图表

报表数据：

地图功能：

六、系统功能

1.数据采集

查询系统自动实时在线采集水量数据， 并将数据应用于水资源管理和分析，同

时具备分类统计查询、分类汇总、自动生成各类需求报表、曲线及打印等功能。

2.数据库管理

数据库管理系统负责对系统所涉及的大量数据信息进行存储、 检索、 处理和维

护， 并能从来自各种渠道的各类信息资源中析取数据， 把他们转换为系统所需求

的各种数据。

3.信息发布与上报

对取水信息进行网络发布。 通过网络发布时， 相关领导可通过客户端工作站即

时查询水资源信息。

4.管理与决策支持

系统实现取用水单位的集中管理，便于实现水资源的优化配置。

5.数据实时显示：监控中心可以显示瞬时流量、累计流量等数据。

6.数据查询功能：监控系统软件均可以查询历史记录。

7.数据存储功能： 前端设备具备铁电存储功能，信息掉电不丢失； 监控中心的数

据库可以记录所有历史数据。

8.扩展功能： 系统软件具备良好的系统扩展功能， 前端设备具有良好的扩展功能。

今后若增加用水单位，可以直接通过设备接入，无须修改系统。

七、系统特点

1、可靠性高：系统及产品均为工业级设计，抗干扰能力强，具有高可靠性。

2、性能稳定：系统软件和前端设备的技术比较成熟，系统运行稳定。

3、性价比高：系统功能多，前端设备可远程维护，系统投资小，维护量小，性

价比高。

4、技术先进：系统采用采集技术、遥测遥控技术、通信技术、计算机软件技术。

国内领先。