FSH-2A可调高速组织匀浆机使用说明书

一：简介

可调高速匀浆机在FSH-1型的基础上改进，又进行了创新，除了具有一型的功能外，采用控硅高速度的调节系统，光电测速采用先进的电子线路，数字显示。为研究的结果提供可靠的转速依据，面板显示清晰，读数直观，使用方便。是科研单位、大专院校、医药工业、农业、环境卫生、森林保护等部门实验室进行细碎、匀化、分散、强烈搅拌、润温、溶解有机物或无机物等的理想设备。本机具有性能稳定、结构紧凑、美观大方、使用简便、安全可靠、工作效率极高等特点，目前在国内已被广泛应用，是生物化学、动物细胞、农业、畜牧业、石油工业、化工工业、医药工业、食品工业部门的一种必备仪器。

二:仪器特点
1. 采用内吸式匀浆结构,高速度.能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆,乳化和水中微量有机化合物,脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取. 
2. 对各种动物,植物的组织均能达到匀浆和混合的目的.
3. 能使细胞破裂至核分离,并能用不同速度使DNA链断裂,或使大分子物质断裂成小分子物质.

三：技术参数:
（1） 电机转速：22000转/分 
（2） 匀浆刀1：8000-18000转/分 
（3） 匀浆刀2：8000-20000转/分 
（4） 连续工作：≤5分钟
（5） 功率：185W 
（6） 外形尺寸：300×250×400mm3 
（7） 整机重量：10Kg 
（8） 电源电压：220V+10% 
（9） 环境温度：-10－45℃

四:仪器使用
    仪器放在水平的工作台上,安装所需的匀浆刀具必须到位,接通电源试机时先用盛有水的杯子或器皿,使梅花刀头淹没于水中,打开电源开关,有慢到快地调节速度旋钮,无明显的地金属磨擦声（如有金属磨擦声，关闭开关，松开支刀具6mm支紧螺钉将外固定套随机转转向上安装到位，再拧紧。）完毕后方能工作。
     把需要实验的植物或生物切成小快或小片，放在随机配备的玻璃器皿中，夹在磁铁只支架（七字形）中间，松开固定电机座8m/m支紧螺钉，慢慢地对准器皿口往下移，使匀浆刀距器皿底部2-3m/m为利，再拧紧8m/m螺钉，实验每次工作时间不得超过5分钟。

如果用户需要容量更大的容器,可自行配备.
五：仪器附件： 
（1）FSH－2匀浆机、1台。 
（2）5ml、10ml、15ml、20ml匀浆杯、各1只。 
（3）不锈钢匀浆刀、2付 
（4）电源线、1根 
（4）中文说明书、1份

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689