台式离心机使用说明书

简介:

台式离心机属常规实验室用离心机，外形美观,体积小,重量轻,容量大,能控制工作时间,操作简单,使用方便,广泛应用于生物、化学、医学等科研、生产部门，主要用于微量样品的快速分离合成。

一:技术参数

1: 最高转速：4000rpm

2: 容量：50ml×6个

3: 最大离心力：1795g，噪音≦60dB

4: 定时范围：0～60min（或常开）

5: 外包装尺寸：320×320×300（mm）

二: 使用说明

1:打开机盖，将离心管插入离心槽内，盖上机盖，接通电源并打开电源开关。

2:开启调速旋钮，将速度由小至大调整至相应的速度范围，若需使用定时功能，可将定时器打开，并设定好相应的定时范围，否则应将定时开关设在常开档。

3:仪器工作时切勿打开机盖，另外一定要待离心机完全停下后方可取出离心管。

三:注意事项

1:使用时一定要接地线;

2:使用时候须将有机玻璃盖头盖妥,减少噪音及空气阻力;

3:离心管内所加的物质应相对平衡,偏差小于3G;

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689